Apstiprināts

Kandavas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 9. martā

protokols Nr. 1

Iepirkuma

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

NOLIKUMS

Kandavas novadā, 2015

# Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma metode, nosaukums un identifikācijas numurs:

    - Iepirkuma metode: iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

    - Iepirkuma nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā;

    - Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/2 KPFI (turpmāk - Iepirkums)

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Kandavas novada dome |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000050886 |
| Banka: Konta numurs: Kods: | A/S „SEB banka” LV73UNLA0011 0101 3057 3 UNLALV2X |
| Kontaktpersona: | Laura Skvarnoviča, t. 63107371 laura.skvarnovica@kandava.lv |
| Tālruņa numurs : | 63182028 |
| Faksa numurs: | 63182027 |
| E-pasta adrese: | dome@kandava.lv; laura.skvarnovica@kandava.lv |
| Darba laiks: | Katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00 Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 15:00 |

  - Iepirkuma priekšmets

Energoefektivitātes paaugstināšana, veicot gaismekļu nomaiņu un apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču uzstādīšanu, saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām no Valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” līdzfinansētā projekta ietvaros.

  - Iepirkuma dokumentu saņemšana

1.4.1.	Iepirkuma nolikumu un tehnisko projektu ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā Kandavas novada domes interneta mājas lapā www.kandava.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs seko līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā „Iepirkumi” pie Iepirkuma dokumentācijas.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi jāiesniedz Iepirkuma nolikuma 1.2.punktā minētajā adresē darba dienās (darba laiki norādīti Iepirkuma nolikuma 1.2.punktā) līdz 2015. gada 20.martam, plkst: 11:00.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc Iepirkuma nolikuma 1.5.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas laika.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

# Prasības būvdarbu izpildei

  - Darbu nodošanas termiņš

Iepirkuma specifikācijās minētie darbi jānodod pasūtītājam līdz 2015.gada 29.maijam.

  - Skaņojumu saņemšana

Visus nepieciešamos skaņojumus, ko pasūtītājs nav ieguvis līdz Iepirkuma izsludināšanai un kas nepieciešami darbu uzsākšanai, par saviem līdzekļiem nodrošinās izpildītājs.

  - Risku apdrošināšana

Darbu izpildītājs pirms darbu uzsākšanas (Iepirkuma līguma projektā (pielikums Nr.5) noteiktā kārtībā) par saviem līdzekļiem veic darbu veikšanas risku apdrošināšanu un iesniedz pasūtītājam to apliecinošos dokumentus.

  - Veikto darbu garantija

Darbu (būvdarbi, pielietotie materiāli un tehnoloģijas) minimālais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāra mēneši, skaitot no dienas, kurā darbi tiks nodoti pasūtītājam. Pretendents var piedāvāt ilgāku garantijas laiku. Iepirkuma nolikuma noteiktajā kārtībā darbu izpildītājs nodrošina savas garantijas saistības pilnā apjomā (termiņš – vismaz 60 mēneši un summa 5% no piedāvātās cenas bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) ar attiecīgu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu galvojumu pēc formas, kāda norādīta Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr. 4.

  - Pretendentiem iesniedzot piedāvājumu jāņem vērā:

    - Veikto darbu apmaksas kārtība noteikta saskaņā ar līguma projekta (pielikums Nr. 5) noteikumiem.

    - 10 darba dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas pretendentam, kura piedāvājums tiks izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, būs jāslēdz līgums par būvdarbu izpildi.

    - 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, izpildītājam ir jāiesniedz bankas izdota līguma izpildes garantija 10% apmērā no piedāvātās cenas bez PVN pēc formas, kāda dota Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.6.

    - Norēķins par izpildītajiem darbiem tiks veikts, ievērojot līguma projekta (pielikums Nr.5) noteikumus.

    - Līgums tiks slēgts, ja iepirkuma priekšmetā noteikto aktivitāšu ieviešanai tiks piešķirts līdzfinansējums no valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”.

    - Pasūtītajam ir tiesības pieprasīt piedāvāto preču paraugus un pretendentam tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

# Prasības pretendentiem

  - Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju

    - Iepirkumā var piedalīties piegādātāji, kuri ir tiesīgi veikt iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbus.

    - Piegādātāju apvienībai, ja tai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma slēgšanas būs jāizveido personālsabiedrība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

    - Pretendenta darbībās būvniecībā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma.

    - Pretendenta darbībās būvniecībā ir ieviesta vides vadības sistēma.

  - Tehniskās un profesionālās spējas

    - Piegādātājam piecos iepriekšējos gados (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt galvenā būvuzņēmēja pieredzei vismaz trīs ārējo teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu būvniecībā (darbi pabeigti objekts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodots ekspluatācijā), kur katra ārējās teritorijas un/vai apgaismojuma darbu izpildes vērtība ir ne mazāka par 145 000,00 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Pretendentam darbu izpildei jāpiesaista šādi galvenie speciālisti:

    - Vienu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jāatbilst šādām prasībām:

- iepriekšējo piecu gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 2 (divu) ārējo teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu būvniecības objektu (ar ārējās teritorijas un/vai apgaismojuma darbu izpildes vērtību ne mazāku par 145 000,00 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi) būvdarbu vadīšanu kā atbildīgais būvdarbu vadītājs;

- ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā - elektroietaišu izbūves darbu, sertifikāts ir spēkā esošs.

      - Par darba aizsardzību atbildīgā persona, kura līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem.

      - Speciālists, kas apguvis izglītības programmu darbam ar pacēlāju (autopacēlāju).

    - Pretendents varēs piegādāt tehniskajā specifikācijā noteiktās iekārtas tā piedāvājumā norādītajā termiņā, kā arī būs spējīgs nodrošināt piedāvāto iekārtu garantijas apkalpošanu.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums ārējo teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu būvniecībā iepriekšējo trīs gadu laikā (2012., 2013., un 2014.gadā) ir vismaz 435 000,00 EUR (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi) bez PVN. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, finanšu apgrozījumam ārējo teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu būvniecībā ir jābūt ne mazākam kā 145 000,00 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi) bez PVN gadā.

  - Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Iesniedzamie dokumenti

    - Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti zemāk.

    - Pretendenta atlases dokumenti:

      - Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots atbilstoši pasūtītāja noteiktajai veidnei (Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2).

      - Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

      - Pretendenta parakstīts apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumu ārējo teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu būvniecībā bez PVN atsevišķi 2012., 2013. un 2014. gados. Lai pierādītu norādītās informācijas patiesumu, pretendentam apliecinājumam jāpievieno tā iepriekšējo trīs gadu laikā veikto ārējo teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu būvniecības darbu saraksts, kas apliecina pretendenta finanšu apgrozījuma atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām.

      - Pretendenta iepriekšējos piecos gados (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) veikto ārējo teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu būvniecībā sarakstu, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikumam pievienotajai veidnei (pielikums Nr. 10) un apliecina pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2.1.punktā noteiktajām prasībām. Saraksta ailē „Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums” jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem būvdarbiem, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2.1.punktā noteiktajām prasībām. Sarakstam pievienojami visi dokumenti, kas norādīti Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.10.

      - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (pielikums Nr.7). Sarakstā jāiekļauj Iepirkuma nolikuma 3.2.2. punktā norādītie speciālisti.

      - Iepirkuma nolikuma 3.2.2.1. punktā minētā speciālista CV, kas sagatavots atbilstoši CV veidnei (pielikums Nr.8), pieejamības apliecinājums, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī sertifikātu un/vai apliecību kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju.

      - Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības ISO 9001:2000 vai ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, sertifikāta kopija vai cits dokuments, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu pretendenta darbībās būvniecībā.

      - Vides vadības sistēmas atbilstības ISO 14001:2004 vai ekvivalentai vides vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, sertifikāta kopija vai cits pierādījums vides vadības sistēmas ieviešanai pretendenta darbībās būvniecībā.

      - Iekārtu piegādātāja vai izplatītāja apliecinājums, ka:

        - Pretendents varēs piegādāt iekārtas paredzētajā termiņā;

        - Pretendents ir spējīgs nodrošināt piedāvāto iekārtu garantijas apkalpošanu.

# Finansējuma avots

# Iepirkuma priekšmetā noteikto aktivitāšu izpilde tiek finansēta no valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta” un Kandava novada domes budžeta līdzekļiem.

# Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājuma saturs

Piedāvājums sastāv no trīs daļām - pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas), tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas) un finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).

  - Dokumentu noformēšana

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez neatrunātiem labojumiem un dzēsumiem. Dokumenti jāsagatavo un piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Citā valodā sagatavotu dokumentu tulkojumi

Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Piedāvājuma dokumentu parakstīšana

Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona;

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs ievērojot šī punkta „a)” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

- visi personu apvienības dalībnieki ievērojot šī punkta „a)” un „b)” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība);

- pretendenta pilnvarota persona.

  - Ārējās aploksnes noformējums

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru;

- atzīmi Piedāvājums iepirkumam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”;

- iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

- atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes (līdz 2015.gada 20.martam, plkst.11:00)”.

# Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskā piedāvājuma sastāvā jābūt:

    - Detalizētam darbu izpildes kalendārajam grafikam nedēļās par katru līgumā norādīto darbu izpildes vietu.

    - Objekta apsekošanas reģistrācijas lapai atbilstoši Iepirkuma nolikuma pielikumam Nr. 9, kuru parakstījuši pretendenta un pasūtītāja pārstāvji.

    - Lokālajām tāmēm, kas sagatavotas pamatojoties uz Iepirkuma specifikācijās (pielikumā Nr. 1) dotajiem darbu apjomiem un darbu sastāvu. Lokālās tāmes jāsagatavo pilnībā ievērojot būvnormatīvu LBN 501-06. Lokālajās tāmēs jābūt ieslēgtiem visiem darbu veidiem un pilnam izmaksu sastāvam katram darbu veidam. Bez tam tehniskās specifikācijas – lokālās tāmes jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā sagatavotu uz CD nesēja.

    - Aizpildīts tehniskais piedāvājums (Iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.1 2.sadaļa).

    - Informācijai par piedāvāto garantijas termiņu (ne īsāku par 60 mēnešiem), norādot to mēnešos pēc brīvas formas. Piedāvāto garantiju jānodrošina bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai ar beznosacījuma un neatsaucamām saistībām 5% apmērā no piedāvātās līgumcenas (bez PVN) pēc Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.4 norādītās veidnes.

# Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājuma sagatavošana

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši veidnēm, kādas dotas Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas (ieskaitot nodokļus), kas saistītas ar būvdarbu līguma izpildi saskaņā ar Iepirkuma specifikācijām par visām darbu grupām un visiem nepieciešamajiem darbiem katrā darbu grupā.

  - Piedāvātajā cenā paredzētie darbi

Izstrādājot piedāvājuma tāmi, pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli objekta nodošanai ekspluatācijā, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis tāmē (Iepirkuma darbu apjomos), bet šādu darbu izpilde ir nepieciešama, lai atbilstoši noteiktajām prasībām izpildītu tehniskajā specifikācijā noteiktos risinājumus.

# Piedāvājuma noraidīšana

  - Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - Pieteikums dalībai Iepirkuma nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Pretendents:

- nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendenta dalībai Iepirkumā;

- neatbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām.

    - Piedāvājumā ietvertais tehniskais piedāvājums vai finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - Nepatiesas informācijas sniegšana

Ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā.

# Piedāvājumu vērtēšana

  - Vērtēšanas kārtība

Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma vērtēšanu  Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājumu vērtēšanas posmi

Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 3 (trijos) posmos.

    - Pirmais posms – piedāvājumu noformējuma, iesniegto dokumentu un pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām un iesniegto pretendentu atlases dokumentu atbilstību nolikuma prasībām.

    - Otrais posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.

    - Trešais posms – finanšu piedāvājumu vērtēšana atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijiem.

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, un vai finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēts.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs

Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu.

# Iepirkuma līgums

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu Iepirkuma līgumus par visu Iepirkuma apjomu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem. Līguma projekta forma pievienota Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr. 5.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

Tehniskās specifikācijas

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

Tehniskā specifikācija sastāv no:

- Darbu apjomiem

- Tehniskajām prasībām attiecībā uz izmantotajiem materiāliem un iekārtām.

Tehhniskās specifikācijas

1.sadaļa

Darbu apjomi

(pievienoti MS EXCEL formā)

Tehniskās specifikācijas

2.sadaļa

Tehniskās prasības attiecībā uz izmantotajiem materiāliem un iekārtām

Ielu apgaismojuma vadības sistēma

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ielu apgaismojuma vadības sistēmas funkcija |  |
| 1.1 | Savietojamība ar esošo CITYLIGHT apgaismojuma vadības tālvadības sistēmu (AVTS) | Jā |  |
| 1.2 | Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevišķs kontrolieris, kas uzstādāms gaismeklī vai esošajos balstos | Jā |  |
| 1.3 | Katram gaismeklim uzstāda atsevišķu segmenta kontrolieri (datu koncentratoram), esošajās vai no jauna uzstādāmajās sadalēs | Jā |  |
| 1.4 | Gaismekļu un segmentu kontrolieri komandu un datu apmaiņu veic pa esošajiem vai no jauna izbūvējamajiem četru dzīslu barošanas kabeļiem; | Jā |  |
| 1.5 | Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaiņa notiek pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ar fiksētu maksu | Jā |  |
| 1.6 | Datu apmaiņa starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs; | Jā |  |
| 1.7 | Ielu apgaismojuma vadības sistēma ir centralizēta (segmentu kontrolieri strādā atkarīgi no AVTS programmas); | Jā |  |
| 1.8 | Ielu apgaismojuma vadības sistēmas minimālais ieviešanas posms ir viens armatūras kontrolieris, vai segmenta kontrolieris. | Jā |  |
| 1.9. | Segmentu kontrolierim jāvar vadīt (ieslēgt izslēgt) neatkarīgi vismaz 3 kontaktori | Jā |  |
| 1.10 | Datu apmaiņa starp gaismas kontrolieri un segmentu kontrolieri pie notiekumiem, bet ne retāk kā reizi stundā | Jā |  |
| 1.11 | Segmentu kontroliera laika sinhronizācija ar AVTS programmu ne retāk kā reizi dienā | Jā |  |
| 2. Ielu apgaismojuma gaismekļu kontroliera funkcijas parametri |  |
| 2.1 | Funkcija ieslēgt/ izslēgt | Jā |  |
| 2.2 | Funkcija dimmēt armatūras gaismas plūsmu robežās 20-100% | Jā |  |
| 2.3 | Funkcija vadīt armatūru ar 1-10V signālu | Jā |  |
| 2.4 | Funkcija vadīt armatūru ar DALI signālu | Jā |  |
| 2.5 | Funkcija vadīt armatūru ar PWM signālu | Jā |  |
| 2.6 | Funkcija saņemt un pārraidīt datus no ārējā sensora | Jā |  |
| 2.7 | Funkcija attālināmi maināmi dimmēšanas līmeņi no AVTS reālajā laikā | Jā |  |
| 2.8 | Funkcija uzkrāt un pārraidīt datus par pieslēgtās armatūras stāvokli: | Jā |  |
| 2.9 | Funkcija uzrādīt bojājumu | Jā |  |
| 2.10 | Funkcija uzrādīt patērēto elektroenerģiju kWh | Jā |  |
| 2.11 | Funkcija uzrādīt uzstādīto jaudu kW | Jā |  |
| 2.12 | Funkcija uzrādīt strāvas stiprumu A | Jā |  |
| 2.13 | Funkcija uzrādīt spriegumu V | Jā |  |
| 2.14 | Funkcija uzrādīt reaktīvās jaudas kompensējošā kondensātora bojājumu | Jā |  |
| 2.15 | Funkcija uzrādīt armatūras reālas darba stundas | Jā |  |
| 2.16 | Visi mērījumi tiek veikti ar kļūdu ne lielāku par 1% no vērtības | Jā |  |
| 2.17 | Komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek izmantojot powerline komunikāciju CENELEC A/B/C standartos | Jā |  |
| 2.18 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā mazāks par 1 VA | Jā |  |
| 2.19 | Enerģijas pašpatēriņš darba režīmā mazāks par 3,5 VA | Jā |  |
| 2.20 | Barošanas spriegums V (± 10 %) | 230 |  |
| 2.21 | Frekvence Hz (± 2 %) | 50/60 |  |
| 2.22 | Izturība pret pārspriegumu atbilstoši LVS EN 61037 | Jā |  |
| 2.23 | Izolācijas klase II; (B klase) | Jā |  |
| 2.24 | Mitruma un putekļu aizsardzības klase(ar montāžas kārbu) ne mazāka par | IP65 |  |
| 2.25 | Maksimālā komutācijas strāva A ne mazāka | 6 |  |
| 2.26 | Darba temperatūra | -25 +70 (uzgl.temp.-40 +85) |  |
| 2.27 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki | 160x50x30 |  |
| 3. Ielu apgaismojuma segmenta kontroliera funkcijas un tehniskā specifikācija: |  |
| 3.1 | Vada ne mazāk par 450 gab. ielu apgaismojuma gaismekļu kontrolierus centralizēti pēc uzdotā (pasūtītāja izstrādātā) vadības algoritma; | Jā |  |
| 3.2 | Saglabā un arhivē šādus datus par katru ielu apgaismojuma armatūru un visām pieslēgtajām armatūrām kopumā reālajā laikā: | Jā |  |
| 3.2.1. | ieslēgts, izslēgts, | Jā |  |
| 3.2.2 | darba režīms | Jā |  |
| 3.2.3. | bojājums | Jā |  |
| 3.2.4. | patērētā enerģija kWh | Jā |  |
| 3.2.5. | uzstādītā jauda kW | Jā |  |
| 3.2.6. | strāva A | Jā |  |
| 3.2.7. | spriegums V | Jā |  |
| 3.2.8. | reaktīvās jaudas kompensējošā kondensatora bojājums | Jā |  |
| 3.2.9. | darba stundas h | Jā |  |
| 3.3 | Pārraida datu arhīvu un AVTS programmu pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs, vai pēc lietotāja pieprasījuma | Jā |  |
| 3.4 | Saņem datus no AVTS par ieslēgšanās/ izslēgšanās laikiem katra gaismekļa dimmēšanās profilu ne retāk kā reizi dienā |  |  |
| 3.5 | Segmentu kontroliera un AVTS programmas komandu un datu apmaiņai notiek izmantojot GPRS/GSM modēmu (850/900/1800/1900 MHz, data transfer GPRS Multislot Class 10) TCP/IP; | Jā |  |
| 3.6 | Komunikācijai starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskaņā ar CEN EN 13321-1, un divvirzienu powerline komunikācija ar gaismekļa kontrolieri saskaņā ar LVS EN 50065-1: 2002 frekvence B. | Jā |  |
| 3.7 | Segmentu kontrolierī iebūvēts sinhronizējams reālā laika pulkstenis ar rezerves bateriju tā uzturēšanai, astronomiskais kalendārs, kā arī iespējams sinhronizēt laiku ar AVTS programmu; | Jā |  |
| 3.8 | Segmentkontrolierī iebūvēts akumulators datu pārraides nodrošināsanai | 700 mAh |  |
| 3.9 | Attālināmi maināma segmenta kontroliera programmatūra Over-the-air programming (OTA) | Jā |  |
| 3.10 | Segmentu kontroliera aprīkojums: |  |  |
| 3.10.1 | RS-485 interfeis; | Jā |  |
| 3.10.2 | divas optiski atdalītas, brīvi programmējamas digitālās ieejas; | Jā |  |
| 3.10.3 | ne mazāk kā trīs sprieguma mērīšanas ieejas ar precizitāti ne mazāka kā +/- 1% | Jā |  |
| 3.10.4 | vismaz četras strāvas transformatoru pieslēgšanas ieejas ieejas | Jā |  |
| 3.10.5 | ne mazāk kā trīs, brīvi programmējamas releju izejas; | Jā |  |
| 3.10.6 | papildus ieeja ( S0) papildus mērinstrumentiem( saskaņā ar LVS EN 43 864:2005). | Jā |  |
| 3.10.7 | 4 -20 mA ieeja | jā |  |
| 3.10.8 | jānodrošina iespēja mērīt strāva līdz 30 aizejošām neatkarīgām līnijām | Jā |  |
| 3.11 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 3 |  |
| 3.12 | Enerģijas pašpatēriņš raidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 5 |  |
| 3.13 | Barošanas spriegums V (-10 % / +30% ) | 230 |  |
| 3.14 | Frekvence Hz (+2 % / -2 %) | 50/60 |  |
| 3.15 | Izturība pret pārspriegumu - atbilstoši LVS EN 61037; | Jā |  |
| 3.16 | Izolācijas klase | II (B klase) |  |
| 3.17 | Aizsardzības klase, ne mazāka par: | IP 20 |  |
| 3.18 | Darba temperatūra | –40 °C to + 65 °C; |  |
| 3.19 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki par | 160/90/50 |  |
| 4. AVTS programmas funkcijas un tehniskie parametri |  |
| 4.1 | Trīs līmeņu autorizēta lietotāju piekļuve sistēmai, ar iespēju noteikt katram lietotājam pieejamās funkcijas | Jā |  |
| 4.2 | Attēlojamie stāvokļi un parametri par katru gaismekli, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.2.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.2.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.2.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.2.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.2.5 | darba stundas h | Jā |  |
| 4.2.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.2.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.3 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru gaismekli reālajā laikā, izceļot atkāpes: |  |  |
| 4.3.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.3.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.3.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.3.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.3.5 | darba stundas h | Jā |  |
| 4.3.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.3.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.4 | Attēlo stāvokli un parametrus par katru elektroapgādes un vadības punktu, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.4.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.4.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.4.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.4.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.4.5 | darba stundas h | Jā |  |
| 4.4.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.4.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.5 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru elektroapgādes un vadības punktu reālajā laikā, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.5.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.5.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.5.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.5.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.5.5 | darba stundas h | Jā |  |
| 4.5.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.5.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.6 | Katra ielu apgaismošanas gaismeklis un elektroapgādes un vadības punkts AVTS programmā pozicionēts uz ģeogrāfiskās kartes. | Jā |  |
| 4.7 | Iespēja mainīt kartes mērogu programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus): | Jā |  |
| 4.8 | Iespēja kartē redzēt katra gaismekļa stāvokli (ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmeni/bojājumus) | Jā |  |
| 4.9 | Iespēja gaismekļus dalīt grupās | Jā |  |
| 4.10 | Iespēja veidot gaismekļu dimmēšanas programmas un uzstādīt tās gaismekļu grupām | Jā |  |
| 4.11 | Iespēja uzstādīt atšķirīgas dimmēšanas programmas atsevišķiem datumiem (piemēram svētku dienām) | Jā |  |
| 4.12 | AVTS programma nodrošina divvirzienu komunikācija ar segmentu kontrolieri (datu un notikumu informācijas saņemšanu/slēgšanās algoritma ielādi (izmaiņu veikšana)) ar datu apmaiņas intervālu ne retāk kā reizi 3 minūtēs. | Jā |  |
| 4.13 | AVTS programma nodrošina iespēju reālā laikā pieveinoties elektroapgādes un vadības punktam un vadīt vai pārbaudīt līnijā esošās iekārtas. | Jā |  |
| 4.14 | AVTS programma pēc lietotāja pieprasījuma attēlo datu un notikumu arhīvu par brīvi izvēlētu ielu apgaismošanas armatūru un elektroapgādes un vadības punktu kopumu (ielas, parki, laukumi, rajoni) | Jā |  |
| 4.15 | AVTS programma veido datu un notikumu arhīvu, kas pēc lietotāja pierasījuma ir atēlojami grafiski vai datu tabulā par brīvi izvēlētu laika periodu, sistēmas darbības laikā brīvi izvēlētos laika posmos gada garumā. | Jā |  |
| 4.16 | Atskaites | Jā |  |
| 4.16.1 | iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (gadi, mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus | Jā |  |
| 4.16.2 | iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „html”, „pdf” un „xls” formātos | Jā |  |
| 4.16.3 | iespēja salīdzināt divus periodus, grafiskā attēlā | Jā |  |
| 4.17 | Uzdoto parametru un stāvokļa izmaiņu gadījumā AVTS programma sūta trauksmes un avārijas ziņojumus ( E mail vai/un SMS) | Jā |  |
| 4.18 | AVTS sistēma lietojama izmantojot web server funkcionalitāti | Jā |  |
| 4.19 | AVTS sistēmas valoda: | Latviešu |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 76W

| Funkcionalitāte | Specifikācija | Piedāvāts |
| --- | --- | --- |
| Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 8300 Lm ±2.5% |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, °K: | No 3800 līdz 4200 |  |
| Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V, DALI |  |
| Energoekonomijas iespējas, ne mazāk ka: | Automātiskā gaismas plūsmas samazināšanas (dimēšana) līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku ka 15 minūtes |  |
| Automātiskās dimēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |
| Gaismas plūsmas dimēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: |  Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma  Uz vietas |  |
| Gaismas plūsmas dimmešanas iekārtas papildus prasības |  Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |
| Žilbināšanas klase, ne sliktāk kā: | G4 |  |
| Konstrukcija |  |  |
| Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |
| Gaismekļa kupols/plafons: | Plakans stikls |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 Stikls IK08 |  |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 12 |  |
| Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles  40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15°; Tieši uz masta  60 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10°. |  |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |
| Elektriskie parametri |  |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; |  |
|  | Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |  |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 76 W |  |
| Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 |  |
| Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 |  |
| Patērējams jaudas svārstības bez dimēšanas mūža laikā, ne vairāk kā: | ± 5% |  |
| Diožu nominālā strāva, mA: | Ne lielāka kā 700mA |  |
| Vadības iekārtas patērējama jauda, ne vairāk kā: | 0 W (iekļauta gaismekļa kopēja patērējama jaudā) |  |
| Ekspluatācijas parametri |  |  |
| Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |
| Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 70000 |  |
| Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 5 gadi |  |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |
| Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējams jaudas samazināšanos |  |
| Darba temperatūru diapazons: | -40°C ÷ +50°C |  |
| Vides aizsardzība |  |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termina beigām |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |  |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |
| Papildus prasības |  |  |
| Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām |  |
|  | Kvalitātes kontroles institūcijas, kuras kompetence ir atzīta Eiropas Savienībā un kas darbojās saskaņā ar ISO/IEC 17025 vai ekvivalentu kvalitātes standartu, izsniegtu gaismekļu testa protokola kopiju, kas apliecina spuldžu / gaismekļu atbilstību EMC direktīvas 2004/108/EC prasībām. |  |
|  | Gaismekļu ROHS sertifikātus, kas apliecina spuldžu/ gaismekļu atbilstību Eiropas Parlamenta un padomes direktīvai 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva) |  |
| Kvalitāte |  |  |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |
| Gaismeklim ir piešķirts ENEC sertifikāts atbilstoši standartiem IEC EN 60598-1:2008 un IEC EN 60598-2-3:2003 | Jā |  |
|  IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā |  |
|  IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem | Jā |  |
|  IEC EN 62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā |  |
|  EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā |  |
|  ·EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā |  |
|  EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā |  |
|  EN 61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤ 16A | Jā |  |
|  EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadīas blokiem | Jā |  |
|  EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvs elektronisko draiveru LED moduļiem | Jā |  |
|  EN 62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - LED APGAISMES ĶERMENIS AR JAUDU LĪDZ 102W

| Funkcionalitāte | Specifikācija | Piedāvāts |
| --- | --- | --- |
| Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā: | 10600 Lm ±2.5% |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, °K: | No 3800 līdz 4200 |  |
| Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli: | 1-10V, DALI |  |
| Energoekonomijas iespējas, ne mazāk ka: | Automātiskā gaismas plūsmas samazināšanas (dimēšana) līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku ka 15 minūtes |  |
| Automātiskās dimēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |
| Gaismas plūsmas dimēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas: |  Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma  Uz vietas |  |
| Gaismas plūsmas dimmešanas iekārtas papildus prasības |  Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: | Pretendentam jāiesniedz ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām |  |
| Žilbināšanas klase, ne sliktāk kā: | G4 |  |
| Konstrukcija |  |  |
| Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets monolīts alumīnija korpuss |  |
| Gaismekļa kupols/plafons: | Plakans stikls |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK08 Stikls IK08 |  |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 12 |  |
| Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles  40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15°; Tieši uz masta  60 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10°. |  |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |
| Elektriskie parametri |  |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN- 60598: | I (pirmā) |  |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; |  |
|  | Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |  |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 102 W |  |
| Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,95 |  |
| Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 |  |
| Patērējams jaudas svārstības bez dimēšanas mūža laikā, ne vairāk kā: | ± 5% |  |
| Diožu nominālā strāva, mA: | Ne lielāka kā 700mA |  |
| Vadības iekārtas patērējama jauda, ne vairāk kā: | 0 W (iekļauta gaismekļa kopēja patērējama jaudā) |  |
| Ekspluatācijas parametri |  |  |
| Drošas ekspluatācijas tehnoloģija: | Atverot korpusu automātiski tiek pārtraukta sprieguma padeve barošanas blokiem |  |
| Korpusā iestrādāts spiedienu izlīdzinošais putekļu filtrs | jā |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 70000 |  |
| Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi: | Ne mazāk kā 5 gadi |  |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |  |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no balsta: | jā |  |
| Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējams jaudas samazināšanos |  |
| Darba temperatūru diapazons: | -40°C ÷ +50°C |  |
| Vides aizsardzība |  |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termina beigām |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |  |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |
| Papildus prasības |  |  |
| retendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā: | Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei) prasībām |  |
|  | Kvalitātes kontroles institūcijas, kuras kompetence ir atzīta Eiropas Savienībā un kas darbojās saskaņā ar ISO/IEC 17025 vai ekvivalentu kvalitātes standartu, izsniegtu gaismekļu testa protokola kopiju, kas apliecina spuldžu / gaismekļu atbilstību EMC direktīvas 2004/108/EC prasībām. |  |
|  | Gaismekļu ROHS sertifikātus, kas apliecina spuldžu/ gaismekļu atbilstību Eiropas Parlamenta un padomes direktīvai 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva) |  |
| Kvalitāte |  |  |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |
| Gaismeklim ir piešķirts ENEC sertifikāts atbilstoši standartiem IEC EN 60598-1:2008 un IEC EN 60598-2-3:2003 | Jā |  |
|  IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā |  |
|  IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem | Jā |  |
|  IEC EN 62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā |  |
|  EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā |  |
|  ·EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā |  |
|  EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā |  |
|  EN 61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤ 16A | Jā |  |
|  EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadīas blokiem | Jā |  |
|  EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvs elektronisko draiveru LED moduļiem | Jā |  |
|  EN 62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām | Jā |  |

Pielikums Nr.2

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

pieteikums dalībai IEPIRKUMĀ

| Kam | Kandavas novada dome, reģistrācijas numurs: 90000050886 adrese: Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Fakss, e-pasts |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |

Iepazinušies ar ………………………………….. (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma,

- Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

apņemamies:

  - veikt iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI, būvdarbus saskaņā ar Nolikuma iehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājumā norādīto cenu;

  - slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam un Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums Nr.3

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

Finanšu piedāvājuma formas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA Nr.3-1

(Kopsavilkuma aprēķins)

| Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem Nr.1 |
| --- |
| Energoefektivitātes paaugstināšana |
| Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |
| Būves nosaukums: | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |
| Objekta nosaukums: | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |
| Objekta adrese: | Kandavas novads |
| Pasūtījuma Nr.: |  |
|  |  |  | Par kopējo summu, EUR |  |
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  |
|  |  |  | Tāme sastādīta: |
| Nr. p.k. |  | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tajā skaitā: | Darb-ietilpība |
|  | Kods, |  | Tāmes | darba | mate- | mehā- |  |
|  | tāmes Nr. |  | izmaksas | alga | riāli | nismi |  |
|  |  |  | EUR | EUR | EUR | EUR | (c/h) |
| 1 | 1-1 | Apgaismojuma infasrtuktūras rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |
|  |  | Virsizdevumi ( %) |  |  |  |  |  |
|  |  | Sociālais nodoklis % |  |  |  |  |  |
|  |  | Peļņa ( %) |  |  |  |  |  |
|  |  | PAVISAM KOPĀ |  |  |  |  |  |
| Sastādīja |  | Sert. Nr. | _______ |  |
| Pārbaudīja: |  | Sert.Nr. | _______ |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA Nr. 3-2

Būvniecības koptāme

| Pasūtītāja būvniecības koptāme |  |
| --- | --- |
| Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |  |
| Būves nosaukums |  |
| Kandavas novads |  |
| Būves adrese |  |
|  | Pasūtījuma Nr.: |  |  |
| Tāme sastādīta: ______________ |  |
| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR) |
| 1 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |  |
| Kopā EUR (bez PVN) |  |
| PVN (21%) EUR |  |
| Sastādīja: |  |  |  |
| Pārbaudīja: |  |  |  |

Pielikums Nr.4

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

Garantijas termiņa galvojuma paraugs

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

Pielikums Nr. 5

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

Līguma projekts

Sagatavots un parakstīts: Kandavas novadā, 2015.gada ___. ______________

Kandavas novada dome, reģ.nr. 90000050886 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās________ _____________ personā, kurš darbojas uz __________ pamata, no vienas puses

un

____________, reģ.nr.  __________ (turpmāk tekstā – Uzņēmējs), tās ____________ personā, no otras puses (turpmāk tekstā – Puses), pamatojoties uz Kandavas novada domes rīkotā iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbus Kandavas novadā (turpmāk tekstā - Objekts) atbilstoši darba tāmei (___.pielikums) un tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā – Darbi)

Darbu veikšanas vieta:

1.2. Puses vienojas, ka Darbu tāmē (___.pielikums) ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu, ((LED ielu gaismekļu ar iebūvētu gaismas līmeņa regulēšanas (dimmēšanas) sistēmas, LED ielu gaismekļu, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas un pievadu iegāde, piegāde, uzstādīšana un esošo gaismekļu demontāža, nepieciešamo atļauju saņemšanu, satiksmes organizāciju, materiālu piegādi, būvgružu aizvākšanu u.c.)) un uzstādīšanu (t.sk. atlīdzība par Uzņēmēja uzstādītajiem gaismekļiem).

2. Līguma summa

2.1. Par Darbu kvalitatīvu izpildi Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam ____________ EUR, kas sastāv no summas bez PVN _____________. PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pārskaita Līguma 2.1. punktā noteikto summu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc zemāk minēto nosacījumu iestāšanās brīža:

    - Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu;

    - Pasūtītāja norēķinu kontā ir saņemts KPFI līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (līguma Nr. ________) finansējums;

    - Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Pasūtītājam ir pienākums:

3.1.1.nodrošināt apstākļus, lai Uzņēmējs varētu uzsākt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

3.1.2.nodrošināt Uzņēmējam piekļūšanu Objektam ar mērķi uzsākt un izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības;

3.1.3.pieņemt no Uzņēmēja kvalitatīvi paveiktos Darbus un veikt maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.2.Pasūtītājam ir tiesības:

3.2.1.nepieciešamības gadījumā dot norādījumus Uzņēmējam saistībā ar Darbu izpildi;

3.2.2.nepieņemt veiktos Darbus, ja tie veikti nekvalitatīvi vai arī to izpildē nav ievērotas Objekta tehniskajā projektā norādītās prasības, par to sastādot defektu aktu;

3.2.3.ierasties Objektā jebkurā laikā, lai veiktu Uzņēmēja darbu kontroli un iepazītos ar Darbu norises gaitu;

3.2.4.pieprasīt no Uzņēmēja sniegt paskaidrojumus par Objekta būvniecības procesu, termiņu ievērošanu, problēmām, kas Uzņēmējam radušās Darbu izpildes laikā, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar šī Līguma izpildi.

3.3. Pasūtītājs nevar atteikties no Līguma izpildes, izņemot gadījumus, kas paredzēti Līgumā.

3.4. Pasūtītājs nevar atteikties no Līgumā paredzēto maksājumu veikšanas, izņemot gadījumus, kas paredzēti Līgumā.

3.5. Uzņēmējam ir pienākums:

3.5.1.veikt Darbus atbilstoši materiālu ražotāju izstrādātajai tehnoloģijai, Pasūtītāja prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šāda tipa Objektu būvniecību;

3.5.2.pieņemt Objekta darbu veikšanas vietu 1 (viena) dienas laikā no Līguma parakstīšanas brīža un uzsāk Darbus;

3.5.3.ierīkot darbam nepieciešamos apstākļus, segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā izdevumus par elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem;

3.5.4.nodrošināt Pasūtītāja pārstāvim, ka arī citā personām, kuras veic Objekta būvniecības uzraudzību brīvu un drošu piekļuvi Objektam jebkurā laikā;

3.5.5.nodrošināt Līgumā paredzēto Darbu izpildei visu nepieciešamo atļauju saņemšanu;

3.5.6.nodrošināt visu nepieciešamo tehniku, iekārtas, instrumentus, ekipējumu, mehānismus un transportu, kas nepieciešams Darbu veikšanai;

3.5.7.veikt Objekta sakārtošanas un uzkopšanas darbus pēc Darbu pabeigšanas, savācot un izvedot būvgružus, iekārtas, instrumentus, mehānismus, inventāru, kā arī citu Uzņēmējam piederošo aprīkojumu līdz Darbu nodošanai;

3.5.8.nekavējoties sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

3.5.9.nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu Darbu izpildi;

3.5.10.ja nepieciešams, par saviem līdzekļiem nodrošināt apsardzi materiāliem un inventāram, kas nepieciešami Darbu izpildei;

3.5.11. sadarboties ar Pasūtītāja norādītajiem konsultantiem un ekspertiem, kā arī sniegt tiem visu nepieciešamo informāciju, kas tiem nepieciešama savu pienākumu veikšanai;

3.5.12. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par pārkāpumiem, kas pieļauti Darbu izpildes procesā un kas var ietekmēt Darbu izpildes kvalitāti un/vai termiņus;

3.6. Uzņēmējs uzņemas atbildību par darba drošības, darba aizsardzības, darba kārtības, sanitāro normu, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības regulējošo normatīvo aktu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē Darbu veikšanu šāda tipa objektos.

3.7. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Uzņēmējam veicot Līgumā paredzētos darbus.

3.8. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem un apakšuzņēmējiem.

4. Darbu veikšanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Uzņēmējs Līgumā paredzētos Darbus veic un pabeidz ne vēlāk kā līdz 2015.gada 29.maijam.

4.2. Gadījumos, kad Darbu izpildes gaitā rodas vai atklājas apstākļi vai iemesli, kuri Pasūtītājam un Uzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nebija zināmi un kuru dēļ darbu pabeigšana Līgumā noteiktajā termiņā vai atsevišķu Darbu pabeigšana paredzētajā termiņā var kļūt neiespējama, Uzņēmējam nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis zināms, rakstveidā par to jāinformē Pasūtītājs. Uzņēmējs un Pasūtītājs vienoja par turpmāko rīcību.

4.3. Pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas 3 (trīs) dienu laikā Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai pieņemtu izpildītos Darbus. Ja Darbu pieņemšanas laikā tiek konstatēti defekti, nepilnības, nekvalitatīvi izpildīti darbi, neatbilstošu materiālu izmantošana, neatbilstība tehniskajam projektam, Puses sastāda aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības vai trūkumus un vienojas par to novēršanas termiņiem un kārtību.

4.4. Konstatētās nepilnības un trūkumus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina.

4.5. Atkārtota Darbu pieņemšana notiek 3 (trīs) dienu laikā pēc atkārtota Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas brīža.

4.6. Ja Uzņēmējs nenovērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai nepilnības un neveic nepieciešamos darbus, lai tos novērstu norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst trūkumus vai nepilnības uz sava rēķina. Šādā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir pilnībā atlīdzināt izdevumus un zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam to novēršanas gaitā.

4.7. Līgumā minēto Darbu un/vai Objekta nodošana notiek atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Līdz brīdim, kad Pasūtītājs pārņem Objektu, par visiem riskiem un jebkādiem zaudējumiem saistībā ar Darbiem un/vai Objektu atbild Uzņēmējs.

4.8. Izpildīto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta:

no Pasūtītāja puses: _______________, telefons __________, fakss ____________;

no Uzņēmēja puses: _______________, telefons __________, fakss ____________.

4.9. Darbu pieņemšanas-nodošana akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem defektiem, nepilnībām, trūkumiem un neatbilstībām.

4.10. Darbu pieņemšana un nodošana notiek piedaloties Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotajām personām, kā arī citām personām, kuru dalība pieņemšanas-nodošana procesā ir nepieciešama, vispusīgi un pilnīgi apsekojot Objektu un Darbu izpildes kvalitāti. Uzņēmējs neatbild par trūkumiem, kuri radušies Objekta nolietojuma dēļ.

5. Veikto būvdarbu garantijas

5.1. Garantija termiņš izpildītajiem Darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no abpusēja pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

5.2. Uzņēmējam ir pienākums Līguma 5.1.punktā minētajā garantijas termiņā uz sava rēķina un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā novērst visus bojājumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, izpildot Darbus, tai skaitā slēptos defektus, kuri netika konstatēti parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

5.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstveidā tiek paziņots Uzņēmējam. Uzņēmēja pienākums ir ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā (darba dienās), lai sastādītu konstatēto defektu aktu.

5.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs neierodas uz defektu aktu sastādīšanu Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, Pasūtītājam ir tiesības defektu aktu sastādīt vienpusēji un tas ir saistošs Uzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Uzņēmējam.

5.5. Garantijas laikā konstatētos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. Par defektu novēršanas kārtību un termiņu Puses vienojas atsevišķi, sastādot rakstisku vienošanos.

5.6. Ja garantijas laikā konstatētos defektus Uzņēmējs nenovērš Pasūtītāja konstatētos un defektu aktā minētos trūkumus vai nepilnības un neveic nepieciešamos darbus, lai tos novērstu norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst trūkumus vai nepilnības uz sava rēķina. Šādā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir pilnībā atlīdzināt izdevumus un zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam to novēršanas gaitā.

6. Pušu atbildība

6.1. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu izpildīto Darbu un piegādāto materiālu kvalitāti atbilstoši Darbu tāmei, kā arī ievērot Darbu izpildes termiņus.

6.2. Ja Uzņēmējs neievēro Darbu izpildes vai defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu 1,5% (viens procents un piecas procenta desmitdaļas) no kopējās līgumsummas par katru nokavēto dienu.

6.3. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu, Uzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 1,5% (viens procents un piecas procenta desmitdaļas) no kopējās līgumsummas par katru nokavēto dienu.

6.4. Ja kāda no Pusēm ir tiesīga un vēlas prasīt no otras Puses līgumsoda samaksu, tā iesniedz otrai Pusei attiecīgu rēķinu par līgumsoda summu, kas apmaksājams 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

6.5. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus.

6.6. Ja Pasūtītājs vai Uzņēmējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, valsts varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību neizpildīšanu un izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

6.7. Puse kura nespēj pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ nekavējoties par to paziņo otrai Pusei, tiklīdz šādi apstākļi ir iestājušies vai Puse par tiem uzzinājusi.

6.8. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, tad katrai no Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, rakstiski par to informējot otru Pusi.

6.9. Puse nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies otrai Puse nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Līguma spēkā esamība

8.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad to parakstījuša abas Puses un ir spēkā līdz brīdim, kad abas Puses ir pilnībā izpildījušas ar Līgumu uzņemtās saistības vai līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts.

9. Līguma grozījumi

9.1. Līgums vai tā pielikumi var tikt izmainīti vai papildināti tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās.

9.2. Visas izmaiņas vai papildinājumi Līgumā vai tā pielikumos tiek noformēti rakstveidā un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10. Līguma izbeigšana, līguma darbības apturēšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

10.2. Uzņēmējam ir tiesības apturēt uzsāktos Darbus, iepriekš par to rakstveidā brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nepieņem Līgumā norādītajā termiņā izpildītos Darbus un nav iesniedzis pamatotu atteikumu pieņemt Darbus, Darbi tiek pārtraukti līdz attiecīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdim vai pamatota atteikuma parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu iesniegšanas brīdim;

10.3. Ja Uzņēmējs ir apturējis Darbus saskaņā ar Līguma 10.2.punktu, tad Līguma 4.1.punktā paredzētais Darbu izpildes galīgais termiņš tiek attiecīgi pagarināts par laika posmu, kurā Pasūtītājs nav parakstījis pieņemšanas-nodošanas aktu vai pamatotu atteikumu pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas no Uzņēmēja.

10.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot Uzņēmēju, sekojošos gadījumos:

10.4.1. ja Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līgumā paredzētā termiņa nav uzsācis Darbus, vai arī kavē Līguma 4.1.punktā minēto termiņu vairāk kā par 10 (desmit) darba dienām, Pasūtītājs piemēro līgumsodu 30% (trīsdesmit) apmērā no kopējās līguma summas;

10.4.2. ja Uzņēmējs pārkāpj citus Līguma noteikumus, un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja;

10.4.3. ja Uzņēmējs ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu.

10.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem. Ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par piestādīto rēķinu, Pasūtītājs par to paziņo Uzņēmējam 5 (piecu) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Ja Puses nepanāk vienošanos par rēķinā minēto maksājumu veikšanu 5 (piecu) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura atzinums Pusēm ir saistošs. Izmaksas par šāda eksperta pakalpojumu apmaksā Puse, kurai strīdā nav bijusi taisnība. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no eksperta atzinuma saņemšanas apmaksā Uzņēmēja piestādīto rēķinu tādā apmērā, kādā izpildāmās saistības atzinis pieaicinātais eksperts.

10.6. Līguma izbeigšanas gadījumā, Uzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā atbrīvo Objektu.

11. Citi noteikumi

11.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Uzņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

11.2. Pasūtītājs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē ________ _______, telefons: ______, fakss:_____, e-pasta adrese: ______.

11.3. Uzņēmējs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē _______, telefons: ______, fakss:_____, e-pasta adrese: ______.

11.4. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, bankas rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām.

11.5. Ja kāda no Pusēm neizpilda Līguma 11.4.punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju attiecībā uz otru Pusi.

11.6. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros un sastāv no līguma teksta uz ___ (____) lapām un ___ (______) pielikumiem uz ___ (____), kopā uz ___ (_______) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12. Pušu adreses un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Kandavas novada dome Reģ.nr.90000050886 Dārza iela 6, Kandava, LV-3120 | „________________” Reģ.nr. Adrese |
| Banka: A/S „SEB Banka” Kods: UNLALV2X Konts: LV73UNLA001101013057 3 _______________________ | Banka: Kods: Konts: _________________________ |

Pielikums Nr. 6

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

Līguma izpildes garantijas paraugs

BANKAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai  savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas apstiprinātas formas. Bankas izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

Pielikums Nr.7

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

Speciālistu saraksta forma

speciālistu saraksts

Pielikums Nr.8

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

CV veidne

CV (Iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.2.punktā noteiktajiem speciālistiem)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto)

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu ............................................................................................... rīkotajā iepirkumā „..............................................................................................” identifikācijas Nr. ................................... kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Pielikums Nr.9

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa

Piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekts apsekots (datums) | Objekta lietotāja pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Objekta lietotāja pārstāvja paraksts | Piegādātāja pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kandavas novada domes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra |  |  |  |  |  |

Parakstot šo aktu piegādātāja pārstāvis apliecina, ka tas ir iepazinies ar objektu un faktiski veicamo darbu apjomus objektā pārmērījis dabā.

Pielikums Nr.10

Iepirkuma

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND2015/2 KPFI

nolikumam

IEPRIEKŠĒJOS TRIJOS GADOS UZBŪVĒTO ĀRĒJO TERITORIJU UN/VAI IELU APGAISMOJUMA OBJEKTU (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA NOLIKUMA 3.2.1. PUNKTĀ NOTEIKTAJAM) SARAKSTA FORMA

IEPRIEKŠĒJOS TRIJOS GADOS UZBŪVĒTO ĀRĒJO TERITORIJU UN/VAI IELU APGAISMOJUMA OBJEKTU (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA NOLIKUMA 3.2.1. PUNKTĀ NOTEIKTAJAM) SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Darbu vērtība bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no kopējās darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.	Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.

2.	Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvniecības darbu sarakstā iesniedz:

a)	pozitīvas atsauksmes;

b)	nodošanas - pieņemšanas aktu kopijas.

# Text boxes

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām (būvobjektu vai līgumu skaits) | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs - elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Atbildīgā persona par darba aizsardzību |  |  |  |  |
| Speciālists, kas apguvis izglītības programmu darbam ar pacēlāju |  |  |  |  |