APSTIPRINĀTS

Kandavas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2014.gada 7. jūlijā

protokols Nr.1

IEPIRKUMA

Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts

NOLIKUMS

(CPV kods 45233142-6)

KND 2014/6

Kandavas novads

2014.gads

1.Vispārīgā informācija

1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs:

KND 2014/6

1.2.Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Kandavas novada dome |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000050886 |
| Banka: Konta numurs: Kods: | A/S „SEB banka” LV73UNLA0011 0101 3057 3 UNLALV2X |
| Kontaktpersona: | Laura Skvarnoviča, t. 63107371 laura.skvarnovica@kandava.lv |
| Tālruņa numurs : | 63182028 |
| Faksa numurs: | 63182027 |
| E-pasta adrese: | dome@kandava.lv; laura.skvarnovica@kandava.lv |
| Darba laiks: | Katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00 Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 15:00 |

1.3.Iepirkuma „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts” nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu saņemšanas kārtība:

1.3.1.Iepirkuma „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts”, turpmāk – Iepirkums, nolikumu, turpmāk tekstā – Nolikums, un ar to saistītos dokumentus Pretendenti var saņemt uzreiz pēc paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, paziņojumā par līgumu norādītajā Pasūtītāja vispārējā interneta adresē www.kandava.lv.

1.3.2.Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī Kandavas novada domē (Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā).

## 1.4.Iepriekšējais informatīvais paziņojums par Iepirkumu nav publicēts.

## 1.5.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.5.1.Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz 2014.gada 18. jūlijam pulksten 11:00, Kandavas novada domē, 202.kabinetā (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā). Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc minētā laika, paziņojumā par līgumu noteiktā termiņa, netiks izskatīti un neatvērti tiks atgriezti atpakaļ Pretendentam;

1.5.2.Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, no Pasūtītāja var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts un reģistrēts;

1.5.3.Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu);

## 1.6.Piedāvājuma derīguma termiņš:

1.6.1.Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam, tas ir, saistošam iesniedzējam līdz 2014. gada 28. jūlijam.

1.6.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt līdz 2014.gada 28. jūlijam, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

## 1.7.Piedāvājuma noformēšana:

1.7.1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā un finanšu piedāvājuma tāmes elektroniskā datu nesējā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:

1.7.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.7.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

1.7.1.3. atzīme „Piedāvājums Iepirkumam „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/6. Neatvērt līdz 2014.gada 18. jūlijam pulksten 11:00.

1.7.2.Piedāvājums sastāv no trim daļām:

1.7.2.1. Pretendenta atlases dokumentiem;

1.7.2.2. Tehniskā piedāvājuma;

1.7.2.3. Finanšu piedāvājuma;

1.7.3.Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas Nolikuma 1.7.1.punktā minētajā aploksnē (bandrolē). Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un visiem iesniegtajiem dokumentiem jāatbilst normatīvo aktu prasībām;

1.7.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja ir veikti labojumi tiem jābūt atrunātiem;

1.7.5.Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;

1.7.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;

1.7.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;

1.7.8.Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 1.5.1. apakšpunkta otrajā teikumā minētajā gadījumā.

## 1.8.Cita informācija:

1.8.1.Papildu informācijas sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# 2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.Iepirkuma priekšmets – Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts 2.2.Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45233142-6

2.3.Līguma darbības termiņš: līdz 2014. gada 1. septembrim.

2.4.Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

2.5.Darbu īstenošanas vieta:

2.5.1.Ķiršu iela, Kandava, Kandavas novads, LV-3120.

3. Piedāvājuma nodrošinājums

3.1.Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti) un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

# 3.2.Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas galvojums. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

# 3.3.Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāpievieno atsevišķi, neiesienot to piedāvājuma dokumentu paketē, bet pretendenta apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija tiek pievienota, iešujot to Finanšu piedāvājuma dokumentu paketē.

3.4.Piedāvājums, par kuru netiks iesniegts piedāvājuma nodrošinājums, tiks uzskatīts par spēkā neesošu.

3.5.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un galvotājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

3.5.1.Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kad spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums;

3.5.2.izraudzītais Pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta līgumu.

# 4. Prasības Pretendentiem

4.1. Nosacījumi Pretendentu dalībai Iepirkumā:

4.1.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts;

4.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

4.2.Nosacījumi Pretendenta profesionālās darbības veikšanai:

4.2.1.Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

4.2.2.Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi var nebūt reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Gadījumā, ja ārvalstīs reģistrēts Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, Pretendentam 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem Pretendentam, kas atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, jāiesniedz Iepirkumu komisijai Būvkomersantu reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

4.3.Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:

4.3.1.Pretendentam ir pieredze ceļu un ielu seguma remonta darbos;

4.3.2.Pretendenta rīcībā jābūt sekojošiem speciālistiem:

4.3.2.1. sertificētam speciālistam ceļu būvdarbu vadīšanā;

4.3.2.2. darba aizsardzības speciālistam – darba aizsardzības koordinatoram;

4.3.3.Piesaistītajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem Iepirkuma rezultātā noslēdzamā līguma izpildei visu iepirkuma līguma darbības laiku;

4.3.4.Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai;

4.4. Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji un viņu apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē un par kādu daļu no iepirkuma līguma būs noslēgti apakšuzņēmēju līgumi.

4.5. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

4.5.1.Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējo trīs gadu (t.i. 2011.-2013.) laikā jābūt vismaz 100% no piedāvājuma cenas bez PVN. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu sastāda vismaz 100% no piedāvājuma cenas bez PVN;

4.6.Prasības attiecībā uz personu grupām un personālsabiedrībām:

4.6.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 4.1.-4.2. punktā noteiktās prasības Pretendentam attiecas uz katru personu grupas dalībnieku atsevišķi un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinoši dokumenti;

4.6.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad uz to attiecas Nolikuma 4.1.-4.2. punktā noteiktās prasības un piedāvājumam jāpievieno to apliecinoši dokumenti;

4.6.3. Personu grupas vai personālsabiedrības finanšu apgrozījums tiks noteikts summējot personas grupas dalībnieku vai personālsabiedrības biedru finanšu apgrozījumu norādītajā nozarē un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinošie dokumenti;

4.6.4. Papildus dokumentiem, kas atbilstoši Nolikuma prasībām jāiesniedz visiem Pretendentiem:

4.6.4.1.personu grupa, kas nav izveidojusi personālsabiedrību, iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu dokumentu) apliecinātu kopiju, kas apliecina, ka nolikumā noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei;

4.6.4.2.Personālsabiedrība iesniedz dokumenta (protokola, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu dokumentu) apliecinātu kopiju, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbilstības sadalījumu;

4.6.5. Ja piedāvājuma iesniegusī personu grupa tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, personu grupai 20 (divdesmit) dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem personu grupai, kas atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, jāizveido personālsabiedrība. Sabiedrība 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību iepirkuma līguma parakstīšanā un jāpievieno paziņojumam personālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija;

4.6.6. Ja Pasūtītājs nesaņem Nolikuma 4.6.5.apakšpunktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un pasūtījuma izpilde var tikt nodota Pretendentam, kura piedāvājums tika atzīts par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# 5.Iesniedzamie dokumenti

5.1.Pretendenta atlases dokumenti:

5.1.1. Pretendenta, katra grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, rakstisks apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

5.1.1.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts;

5.1.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

5.1.1.3. ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

5.1.2.Pretendenta, katra grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts” (1.pielikums);

5.1.3.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka veicamo darbu daļa (procentos);

5.1.4.Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija atbilstoši šī Nolikuma 3.nodaļas prasībām;

5.1.5.Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Visu uzrādīto apakšuzņēmēju reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas. Visu grupas dalībnieku reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa;

5.1.6.Dokuments, tā apliecināta kopija vai Uzņēmuma reģistra izziņa par pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu. Ja piedāvājumu un iepirkuma līgumu pilnvarota parakstīt cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;

5.1.7. Pretendenta, visu uzrādīto apakšuzņēmēju (atbilstoši veicamajam darbam) un visu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, Būvkomersantu reģistra apliecības apliecinātas kopijas. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi var nebūt reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Gadījumā, ja ārvalstīs reģistrēts Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, Pretendentam 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem Pretendentam, kas atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, jāiesniedz Iepirkumu komisijai Būvkomersantu reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta apliecināta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa;

5.1.8.Norādītā atbildīgā sertificētā speciālista ceļu būvdarbu vadīšanā iepirkuma priekšmeta aprakstam atbilstoša būvprakses sertifikāta apliecināta kopija. Atbildīgajam sertificētajam speciālistam ceļu būvdarbu vadīšanā, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, apliecināta kopija;

5.1.11.Pretendenta atbildīgās personas, kura līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

5.1.12.Aizpildīts nolikuma 3.pielikums „Kvalifikācija”;

5.1.13.Aizpildīts nolikuma 4.pielikums „Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē”, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus;

5.1.14. Apliecinājums, ka Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējo trīs gadu (2011.-2013.) laikā vidēji sastāda vismaz 100% no piedāvājuma cenas bez PVN. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu sastāda vismaz 100% no piedāvājuma cenas bez PVN;

5.1.15. Apliecinājums par to, ka Pretendents pirms būvdarbu uzsākšanas noslēgs būvniecības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvniecības visu risku apdrošināšanu un iesniegs kopijas Pasūtītājam.

5.1.16. Izvērsts būvdarbu izpildes grafiks;

5.1.17. Pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē, ka Pretendentam, kuriem tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, (ja Pretendents reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

5.1.18. Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamā datu bāzē www.lursoft.lv, ka Pretendents, kuram tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav maksātnespējīgs.

5.2.Tehniskais piedāvājums:

5.2.1. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda, ka Pretendents ir gatavs ievērot Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības, aizpildot Tehnisko specifikāciju (5.pielikums) vietās, kur tas vajadzīgs un parakstot to.

5.3.Finanšu piedāvājums:

5.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā cena euro bez PVN, par kādu Piedāvājumā noteiktajā termiņā tiks veikti tehniskajā piedāvājumā atbilstošie darbi. Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums).

6. Analogi vai ekvivalenti izstrādājumi

6.1.Darbu izpildē var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās analogu. Ja Pretendents piedāvā analogu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto analogu.

6.2.Iepirkuma līguma izpildes laikā analogu nomaiņa iespējama tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju un projekta autoru. Skaņošanas kārtība:

6.2.1.Izpildītājam jāiesniedz argumentētu iesniegumu par norādītās produkcijas maiņu, pievienojot dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par analoga produkta atbilstību izvirzītajām prasībām. Izpildītājs iesniedz specifikācijā norādītā produkta un piedāvātā analoga galveno raksturlielumu salīdzinājumu, kas apkopoti tabulas veidā.

6.2.2.Pasūtītājs ir tiesīgs neakceptēt analogu nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums un/vai piedāvātais analogs neatbilst sākotnēji izvirzītajām prasībām.

6.3.Analogu materiālu pielietošana nedrīkst mainīt ekonomisko īpatsvaru par labu kādai no līgumslēdzēju pusēm.

# 7. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

7.1.Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, vai nav aritmētisko kļūdu Finanšu piedāvājumā, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu cenas.

7.2.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.

7.3.Saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

7.4.Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

7.5.Piedāvājumi, kuru iesniedzēji (Pretendenti) neatbilst kādai no Nolikuma 4.nodaļā „Prasības Pretendentiem” norādītajām Pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā. Iepirkumu komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības Iepirkumā gadījumos, ja iesniedzējs (Pretendents) nebūs iesniedzis visus Nolikuma 5.nodaļā „Iesniedzamie dokumenti” uzskaitītos dokumentus, vai tie būs iesniegti, bet nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

# 8.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 8.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

8.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai;

8.1.2.Pieaicināt ekspertus Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;

8.1.3.Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

8.1.4.Izbeigt un pārtraukt Iepirkumu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

8.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:

8.2.1.Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

8.2.2.Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

8.2.3.Pēc Pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma dokumentāciju;

8.2.4.Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 9.1.Pretendenta tiesības:

9.1.1.Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

9.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

9.1.3.Iesniegt sūdzību par iepirkuma dokumentāciju un Iepirkuma procedūras norises likumību;

9.1.4.Citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

## 9.2.Pretendenta pienākumi:

9.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;

9.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

9.2.3.Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

9.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;

9.2.5.Citi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

10.Iepirkuma līgums

10.1.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (6.pielikums).

Pielikumā:

- Pieteikums dalībai Iepirkumā „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts”.

- Finanšu piedāvājuma forma.

- Kvalifikācija.

- Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē.

- Tehniskā specifikācija.

- Iepirkuma līguma projekts.

1.pielikums

Iepirkuma „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā,

Kandavas novadā seguma remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/6)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.1.2.apakšpunktu

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts”

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta atbildīgo personu* |
| Vārds, uzvārds (personas kods): |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību Iepirkumā „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/6. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem Iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2014.gada 28. jūlijam ieskaitot.

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| Amatpersonas paraksts*: |  |

Z.v.

__________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā.

2.pielikums

Iepirkuma „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā,

Kandavas novadā seguma remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/6)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.3.1.punktu

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts”

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darbu daudzums | Cena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavošanas darbi |
| 1. | Liekās nomaļu grunts aizvešana | m³ | 61 |  |
| 2. | Gultnes rakšana 0.9 m platumā, grunti aizvedot | m³ | 13 |  |
| 3. | Pamata veidošana no sagatavotas grants 0/45 mm 20 cm biezumā | m³ | 6 |  |
| Nobrauktuves |
| 4. | Sagatavotas grants 0/45 mm, pamats h=20 cm | m³ | 10 |  |
| 5. | Seguma izlīdzinošā frēzēšana | m² | 66 |  |
| 6. | Seguma savienojošā frēzēšana | m² | 19 |  |
| 7. | Profila labošana ar asfaltbetonu AC – 11base | t | 3.6 |  |
| 8. | Pamata gruntēšana ar bitumena emulsiju | m² | 244 |  |
| 9. | Dilumkārtas būve no asfaltbetona AC -11 surf | m² | 244 |  |
| Seguma būve |
| 10. | Segas profila labošana ar asfaltbetonu AC -11 base | t | 66.0 |  |
| 11. | Paplašinājuma apakškārtas būve h=5 cm no AC – 11 base | t | 4.0 |  |
| 12. | Pamata gruntēšana ar bitumena emulsiju | m² | 3114 |  |
| 13. | Dilumkārtas izbūve no asfaltbetona AC – 11 surf, h=5 cm | m² | 3114 |  |
| 14. | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana | m² | 360 |  |
| Inženiertīkli |
| 15. | Lietus uztvērējakas (gūlijas) D 560 un ūdens atvades caurules izbūve | gab. | 1 |  |
| 16. | Ūdens atvades caurules gala nostiprinājums ar laukakmeņu bruģi cementa javā | gab. | 1 |  |
| 17. | Komunikāciju aku līmeņošana | gab. | 7 |  |
| 18. | Aku demontāža | gab. | 3 |  |
|  | Kopā (bez PVN)* |  |
|  | PVN 21% |  |
|  | KOPĀ |  |

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

* vērtējamais lielums

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| Amatpersonas paraksts*: |  |

3.pielikums

Iepirkuma „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā,

Kandavas novadā seguma remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/6)

Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.1.12.apakšpunktu

### KVALIFIKĀCIJA

„Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts”

1. Kvalifikācijas prasības Iepirkumam „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts” ID Nr.2014/6 pretendentam:

1.1. Finanšu apgrozījums

Pretendenta 3 iepriekšējo (2011.-2013.) darbības gadu laikā finanšu apgrozījums sastāda vismaz 100% no piedāvājuma cenas bez PVN. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu sastāda vismaz 100% no piedāvājuma cenas bez PVN.

| Gads | Finanšu apgrozījums |
| --- | --- |
| 2011 |  |
| 2012 |  |
| 2013 |  |
| Kopā |  |

1.2. Pretendenta pieredze

Pretendentam ir pieredze ceļu un ielu seguma remonta darbos.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 2 (divu) tabulā norādīto līgumu izpildi, kurās norādīts objekta nosaukums, izpildes termiņš, veikto darbu vērtība un veikto darbu apraksts.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, adrese, līguma Nr., datums, līguma darbības laiks | Līguma cena Ls (bez PVN) | Līguma ietvaros veikto darbu apraksts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

1.3. Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.

1.3.1. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam sertificētajam speciālistam ceļu būvdarbu vadīšanā:

1.3.1.1. Sertificētam speciālistam ceļu būvdarbu vadīšanā.

Iesniedzamā informācija par sertificēto speciālistu ceļu būvdarbu vadīšanā:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Amata pienākumu apraksts | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Objekta raksturojums, veiktie būvdarbi | Pasūtītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā sertificētā speciālista ceļu būvdarbu vadīšanā apliecinājums

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

1.3.2. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības speciālistam-darba aizsardzības koordinatoram:

1.3.2.1. Atbilstošs darba aizsardzības speciālists – darba aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Iesniedzamā informācija par darba aizsardzības speciālistu – darba aizsardzības koordinatoru:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

| Nr. P.k. | Objekta nosaukums, adrese | Amata pienākumu apraksts | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Objekta raksturojums, veiktie būvdarbi | Pasūtītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Darba aizsardzības speciālista – darba aizsardzības koordinatora apliecinājums

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

- Apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese | Veicamo Darbu daļa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Darbu daļas nosaukums saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām | % no kopējās piedāvājuma cenas |
|  |  | Kopā (%) |  |

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| Amatpersonas paraksts*: |  |

4.pielikums

Iepirkuma „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā,

Kandavas novadā seguma remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/6)

Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.1.13.apakšpunktu

## Apakšuzņēmēja apliecinājums

## par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts” ID Nr. KND 2014/6 izpildes kā pretendenta ____________________ (Pretendenta nosaukums) apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Apakšuzņēmēja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

Iepirkuma „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā,

Kandavas novadā seguma remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/6)

Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.2.punktu

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts”

1. Iepirkuma priekšmets – Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts.

2. Katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

3. Būvdarbi Pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c. resursiem.

4. Pretendents esošos materiālus drīkst aizvietot ar ekvivalentiem būvniecības materiāliem, attiecīgi tos norādot materiālu nosaukumu pozīcijās. Izvēloties būvdarbos paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai to adekvātus analogus, jāparedz tikai tādu būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošanu, kuras ir sertificētas atbilstoši Latvijas valsts standartam vai citiem Latvijā spēkā esošiem standartiem.

5.Izmaksu izcenojumos ir jāietver veco materiālu un būvgružu aizvākšana no objekta un to utilizācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.Pretendentam darbi jāveic atbilstoši iepirkuma nolikumam, tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līgumam.

8.Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ir 60 mēneši no darbu pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

9. Pretendents apņemas izstrādāt tehnisko projektu un veikt būvdarbus ne ilgāk kā līdz 2014. gada 1. septembrim.

10.Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Pretendents. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darba aizsardzības plāns saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas.

11.Pretendentam būvdarbi jāveic saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, tajā skaitā, uzsākot būvdarbus, Pretendentam jāiesniedz atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts un apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises apliecināta kopija Kandavas novada Būvvaldē.

12.Būvdarbu vadītājam objektā jābūt vismaz 16 stundas nedēļā.

14.Pretendentam, kurš atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, par 10 % (desmit procentiem) no piedāvātās Līgumcenas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai bankas galvojumu, kas ir derīgs uz visu noteikto garantijas termiņu.

15. Darbu daudzumu saraksts:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darbu daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liekās nomaļu grunts aizvešana | m³ | 61 |
| 2. | Gultnes rakšana 0.9 m platumā, grunti aizvedot | m³ | 13 |
| 3. | Pamata veidošana no sagatavotas grants 0/45 mm 20 cm biezumā | m³ | 6 |
| 4. | Sagatavotas grants 0/45 mm, pamats h=20 cm | m³ | 10 |
| 5. | Seguma izlīdzinošā frēzēšana | m² | 66 |
| 6. | Seguma savienojošā frēzēšana | m² | 19 |
| 7. | Profila labošana ar asfaltbetonu AC – 11base | t | 3.6 |
| 8. | Pamata gruntēšana ar bitumena emulsiju | m² | 244 |
| 9. | Dilumkārtas būve no asfaltbetona AC -11 surf | m² | 244 |
| 10. | Segas profila labošana ar asfaltbetonu AC -11 base | t | 66.0 |
| 11. | Paplašinājuma apakškārtas būve h=5 cm no AC – 11 base | t | 4.0 |
| 12. | Pamata gruntēšana ar bitumena emulsiju | m² | 3114 |
| 13. | Dilumkārtas izbūve no asfaltbetona AC – 11 surf, h=5 cm | m² | 3114 |
| 14. | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana | m² | 360 |
| 15. | Lietus uztvērējakas (gūlijas) D 560 un ūdens atvades caurules izbūve | gab. | 1 |
| 16. | Ūdens atvades caurules gala nostiprinājums ar laukakmeņu bruģi cementa javā | gab. | 1 |
| 17. | Komunikāciju aku līmeņošana | gab. | 7 |
| 18. | Aku demontāža | gab. | 3 |

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| Amatpersonas paraksts*: |  |

6.pielikums

Iepirkuma „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā,

Kandavas novadā seguma remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/6)

Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 10.1.punktu

## Iepirkuma līguma projekts

Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts

| Kandavā | 2014.gada _______________ |
| --- | --- |

Kandavas novada dome, reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētāja Normunda Štoferta personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

Pretendenta nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma ID Nr. KND 2014/6 „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts” (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2014.gada dat. mēn. lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonta darbus, turpmāk - DARBI, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam (1.pielikums) un tehnisko specifikāciju (2.pielikums), 1. un 2.pielikums ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2.Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

1.3.Veicot DARBU, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba vietas aprīkošanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem, kā arī par prasījumiem no trešajām personām, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības rezultātā.

2. LĪGUMCENA un norēķinu kārtība

2.1.Maksa par Darbu ir EUR ____________ (_____________) bez PVN, turpmāk - LĪGUMCENA. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.

2.2. LĪGUMCENA par Darbu veikšanu tiek apmaksāta 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, Līdzēju nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piestādīto rēķinu, kas sagatavots atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām.

2.3.Ja IZPILDĪTĀJS rod iespēju samazināt speciālo darbu, kā arī materiālu un konstrukciju iegādes un montāžas izmaksas, kas krasi atšķiras no tāmes vērtības, tad LĪGUMCENA attiecīgi samazinās un ieekonomētie līdzekļi paliek PASŪTĪTĀJA rīcībā.

2.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas DARBU izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo DARBU pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

2.5.DARBU daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.7.Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par DARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.

2.8.Ja IZPILDĪTĀJS neveic DARBUS līguma 3.2. un 6.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto DARBU izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.

2.9.Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

3.Līguma termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.

3.2.IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBU līdz 2014. gada 1. septembrim.

3.3.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 3.2.punktā un 6.1.punktā noteikto termiņu un tos atlīdzina.

4. Līdzēju tiesības un pienākumi

4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

4.1.1.PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem DARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

4.1.2.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt DARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

4.1.3.Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;

4.1.4.PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā.

4.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

4.2.1.Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda DARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tehnisko projektu un līguma nosacījumiem, tai skaitā nodrošina DARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

4.2.2.IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz DARBU veikšanu;

4.2.3.IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, DARBU izpildes procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem un atbilstoši vides aizsardzības prasībām;

4.2.4.IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;

4.2.5.IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto DARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 60 mēnešus no DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu dienas;

4.2.6.Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 4.2.5.apakašpunktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš DARBU defektus, kas radušies pēc akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas;

4.2.7.Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM, norādot vietu un laiku, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā);

4.2.8.Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī IZPILDĪTĀJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts

4.2.9.IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā termiņā;

4.2.10.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja DARBU izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;

4.2.12.Nodrošināt Būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 16 stundas nedēļā;

4.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

- Apdrošināšana

5.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

5.1.1.IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU veikšanas un līguma 4.2.5.apakšpunktā noteiktajā DARBU garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām.

5.1.2.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par LĪGUMCENU, kas sastāda EUR ______ (___________________).

5.1.3.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

5.1.4.IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātas kopijas divus eksemplārus un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise attiecas uz šī Līguma ietvaros veicamajiem DARBIEM 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Apdrošināšanas polises apliecināta kopija un apliecinājums tiek pievienoti Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.

5.2.Visu būvniecības risku apdrošināšana:

5.2.1.IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža par saviem līdzekļiem veic visu būvniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU laikā.

5.2.2.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par LĪGUMCENU, kas sastāda EUR _____ (____________________).

5.2.3.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

5.2.4.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz laiku līdz DARBU pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.

5.2.5.IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu būvniecības risku apdrošināšanas polises apliecinātas kopijas divus eksemplārus 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

- darbu izpilde un nodošana-pieņemšana

6.1.Līguma 1.1.punktā noteikto DARBU izpildes termiņš ir 2014. gada 1. septembris.

6.2.Līgumā noteiktie DARBI tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu.

6.3.Ja IZPILDĪTĀJS noteiktā termiņā ir veicis DARBU nekvalitatīvi vai neatbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abiem Līdzējiem. Par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi, PASŪTĪTĀJS izdara atzīmi defektu aktā.

6.4.Ja nepilnības netiek novērstas PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata samazināt LĪGUMCENU vai vienpusēji lauzt līgumu. Tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto DARBU apjomu un to vērtību. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina.

6.5.DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

6.6.DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

6.7.DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

6.8.Pirms DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAMA visu ar DARBU izpildi saistīto dokumentāciju.

6.9.PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem DARBIEM un visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar DARBIEM saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) pēc DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

7.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7.2.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, ar nekvalitatīviem materiāliem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

- Nepārvarama vara

8.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2.Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

8.3.Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

- Citi noteikumi

9.1.Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

9.4.Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst DARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi DARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

9.5.PASŪTĪTĀJS par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē Jāni Jefremovu, tālrunis 63107377, fakss 63182027, e-pasts janis.jefremovs@kandava.lv .

9.6.IZPILDĪTĀJS par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē _______________, tālrunis ___________, fakss ____________, e-pasts _________________________.

9.7.Līdzēju kontaktpersonas ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.

9.8.Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

9.9.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

9.10.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

9.11.Pielikumā:

9.11.1. IZPILDĪTĀJA piedāvājuma iepirkumam kopija uz ________ lapām.

9.11.2.Tehniskā specifikācija uz ____ lapām;

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Kandavas novada dome reģ.nr.90000050886 Dārza iela 6, Kandava, LV-3120 |  |
| A/S „SEB Banka” UNLALV2X LV73UNLA0011010130573 ________________________N. Štoferts 2013.gada ___.______________ |  |