11. pielikums

Iepirkuma procedūras „Biomasas katlumājas

Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un 
autoruzraudzība” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/2 KF)

###### PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izstrādei

“Katlu mājas rekonstrukcija”

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala platība  0,2727m2

Teritorijas plānojumā projektējamai teritorijai atsevišķās zonās noteikta atļautā izmantošana – tehniskās apbūves teritorija (T)

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums, adrese | Nosaukums: Katlu mājas rekonstrukcija Īpašuma adrese: Skolas iela 18, Kandava, Kandavas novads, kad. Nr. 9011 001 0318 |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, reģ. Nr. adrese, tālrunis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” reģ.Nr. 41203006844, "Robežkalni", Kandavas pag.,Kandavas novads, LV 3120, t. 63126072, 63126188, 26677434, fakss: 63126071 |
| 3. | Būvniecības veids | Katlu mājas rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana, inženierkomunikāciju rekonstrukcija un būvniecība |
| 4. | Vispārīgie noteikumi | Izpildītājam pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās prasības, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, tehniskos noteikumus, Eiropas Savienības un starptautiskos standartus, Kandavas novada būvvaldes prasības. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu Būvprojekta apstiprināšanai. Būvprojekta trūkumus un nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 5. | Projektēšanas stadijas | Divas stadijas – skiču projekts, būvprojekts. Būvprojektu drīkst izstrādāt tikai pēc saskaņota skiču projekta. Skiču projekta stadijas dokumentācija tiek izstrādāta apjomā, kas pietiekami skaidri attēlo projekta koncepciju, tā raksturu, funkciju un mērogu. Skiču projekta stadijas dokumentācija paredzēta projekta konceptuālo risinājumu saskaņošanai ar pasūtītāju un to apstiprināšanai, kā arī akceptēšanai valsts un pašvaldību institūcijās. |
| 6. | Projektēšanas robežas | Nekustamā īpašuma Skolas iela 18, Kandava robežas |
| 9. | Būvprojekta sastāvs: | Vispārīgā daļa Būvju tehniskās apsekošanas atzinums Ģeotehniskā izpēte Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti (topogrāfiskā izpēte, zemesgrāmata, robežplāns, tehniskie noteikumi u.c.) Paskaidrojuma raksts Ugunsdrošības pasākumu pārskats Arhitektūras daļa Ģenerālplāna risinājumi: Savietotais inženiertīklu kopplāns Horizontālās piesaistes plāns Vertikālais plānojums Labiekārtojuma plāns utt. Arhitektūras risinājumi Iekārtu izvietojums Inženierrisinājumu daļa Būvkonstrukcijas Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas Siltumapgāde un siltummehānika Iekšējā un ārējā ūdensapgāde un kanalizācija Iekšējā un ārējā elektroapgāde, t.sk. zibensaizsardzība Vājstrāvas: videonovērošana; piekļuves kontrole; signalizācija; izziņošanas sistēmas; datortīkli utt. Apkures, ventilācija un gaisa kondicionēšana Ugunsdzēsības automātikas sistēma Vadības un automatizācijas sistēma Vides aizsardzības pasākumi Tehnoloģiskā daļa Ekonomikas daļa Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums Būvdarbu apjomu saraksts Izmaksu aprēķins Darbu organizēšanas projekts Būvdarbu veikšanas projekts Būvprojekta ekspertīze ar uzdevumu: pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar būvprojekta izejmateriāliem, projektēšanas uzdevumiem, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām ir tehniski ekonomiski pamatoti, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem; pārbaudīt projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojekta realizāciju; pārbaudīt ekonomikas sadaļā ietverto darbu apjomu un tāmju atbilstību būvprojekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un norādītajiem apjomiem; būvprojekta ekspertīzi pievienot būvprojekta stadijā; būvprojekta ekspertīze jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3. pielikumam |
| 10. | Saskaņojumi būvprojektam | ar visiem projekta teritorijā esošo ārējo inženierkomunikāciju īpašniekiem; ar Pasūtītāju; Kandavas novada Būvvaldes akcepts. |
| 11. | Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam | Skiču projektu 4 eksemplāru oriģinālus un elektronisko formātu. Būvprojekta izdrukātus un Kandavas novada Būvvaldē akceptētus 6 eksemplāru komplektus (oriģināli). Papildus iesniegt visu būvprojektu elektroniskā formātā - vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā *dwg. un *PDF formātā, teksta daļa iesniedzama MS Word, MS Excel programmā |