###### PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izstrādei

“ Biomasas katlumājas izbūve Kandavā”

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums | Biomasas katlumājas izbūve Kandavā |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, reģ. Nr. adrese, tālrunis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” reģ., Nr. 41203006844, "Robežkalni", Kandavas pag., Kandavas novads, LV 3120, t. 63126072, 63126188, 26677434, fakss: 63126071 |
| 3. | Būvniecības veids | Katlu mājas izbūve, teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana, inženierkomunikāciju izbūve un pārbūve |
| 4. | Vispārīgie noteikumi | Izpildītājam pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās prasības, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, tehniskos noteikumus, Eiropas Savienības un starptautiskos standartus, Kandavas novada būvvaldes prasības. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu Būvprojekta apstiprināšanai. Būvprojekta trūkumus un nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 5. | Īpašie nosacījumi | Projektēt tā, lai iestājoties vēsākam laikam, patērētājiem nepieciešamības gadījumā siltumu varētu padot no esošajām katlu mājām. Izvērtēt, ka vienlaikus tiks veikta Kandavas pilsētas Siltumtrašu pārbūve un izbūve. |
| 6. | Būvprojekts minimālā sastāvā, 3 eksemplāros | Skaidrojošs apraksts, būvniecības kārtu robežas un izbūves secība; būvprojekta ģenerālplāns M 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ražotāja gatavā izstrādājuma tehniskā dokumentācija paredzēto inženierbūvju novietošanai. |
| 7. | Būvprojekta sastāvs: | Vispārīgā daļa Būvju tehniskās apsekošanas atzinums Ģeotehniskā izpēte Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti (topogrāfiskā izpēte, zemesgrāmata, robežplāns, tehniskie noteikumi u.c.) Paskaidrojuma raksts Ugunsdrošības pasākumu pārskats Arhitektūras daļa Ģenerālplāna risinājumi: Savietotais inženiertīklu kopplāns Horizontālās piesaistes plāns Vertikālais plānojums Labiekārtojuma plāns utt. Arhitektūras risinājumi Iekārtu izvietojums Inženierrisinājumu daļa Būvkonstrukcijas Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas Siltumapgāde un siltummehānika Iekšējā un ārējā ūdensapgāde un kanalizācija Iekšējā un ārējā elektroapgāde, t.sk. zibensaizsardzība Vājstrāvas: videonovērošana; piekļuves kontrole; signalizācija; izziņošanas sistēmas; datortīkli utt. Apkures, ventilācija un gaisa kondicionēšana Ugunsdzēsības automātikas sistēma Vadības un automatizācijas sistēma Vides aizsardzības pasākumi Tehnoloģiskā daļa Ekonomikas daļa Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums Būvdarbu apjomu saraksts Izmaksu aprēķins Darbu organizēšanas projekts Būvprojekta ekspertīze ar uzdevumu: pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar būvprojekta izejmateriāliem, projektēšanas uzdevumiem, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām ir tehniski ekonomiski pamatoti, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem; pārbaudīt projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojekta realizāciju; pārbaudīt ekonomikas sadaļā ietverto darbu apjomu un tāmju atbilstību būvprojekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un norādītajiem apjomiem; būvprojekta ekspertīzi pievienot būvprojekta stadijā; būvprojekta ekspertīze jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3. pielikumam |
| 8. | Saskaņojumi būvprojektam | ar valsts un pašvaldību institūcijām; ar visiem projekta teritorijā esošo ārējo inženierkomunikāciju īpašniekiem; ar Pasūtītāju; Kandavas novada Būvvaldes akcepts. |
| 9. | Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam | Būvprojekta minimālā sastāva 3 eksemplāru oriģinālus un elektronisko formātu. Būvprojekta izdrukātus un Kandavas novada Būvvaldē akceptētus 6 eksemplāru komplektus (oriģināli). Papildus iesniegt visu būvprojektu elektroniskā formātā - vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā, LAS 2000,5 augstuma atskaitē *dwg. un *PDF formātā, teksta daļa iesniedzama MS Word, MS Excel programmā. |