11. pielikums

Iepirkuma procedūras „Kandavas pilsētas Siltumtrašu

rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde,

izbūve un autoruzraudzība” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/3 KF)

###### PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izstrādei

“Siltumtrases rekonstrukcija”

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektēšanas teritorija | Skatīt provizorisko siltumtrašu shēmu (Pielikums Nr. 12). |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, reģ. Nr. adrese, tālrunis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” reģ.Nr. 41203006844, "Robežkalni", Kandavas pag., Kandavas novads, LV 3120, t. 63126072, 63126188, 26677434, fakss: 63126071 |
| 3. | Būvniecības veids | Siltumapgādes infrastruktūras rekonstrukcija un siltummezglu izbūve. |
| 4. | Vispārīgie noteikumi | Izpildītājam pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās prasības, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, tehniskos noteikumus, Eiropas Savienības un starptautiskos standartus, Kandavas novada būvvaldes prasības. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu Būvprojekta apstiprināšanai. Būvprojekta trūkumus un nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 5. | Projektēšanas stadijas | Divas stadijas – skiču projekts, būvprojekts. Skiču projekta stadijas dokumentācija tiek izstrādāta apjomā, kas pietiekami skaidri attēlo projekta koncepciju, tā raksturu, funkciju un mērogu. Skiču projekta stadijas dokumentācija paredzēta projekta konceptuālo risinājumu saskaņošanai ar pasūtītāju un to apstiprināšanai, kā arī akceptēšanai valsts un pašvaldību institūcijās un saskaņojumi ar siltumtrašu šķērsojošo zemes gabala īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. |
| 6. | Īpašie nosacījumi | Siltumtrases rekonstrukcija, izbūvējot pilnīgi jaunus siltumapgādes tīklus un siltummezglus, paredzot pieslēgumu katlu mājai Skolas ielā 18, Kandavā, kā galvenajai katlumājai un Talsu ielā 18A, Kandavā, kā rezerves katlumājai. Projektēt tā, lai iestājoties vēsākam laikam, patērētājiem nepieciešamības gadījumā siltumu varētu padot no esošajām katlu mājām. Ievērtēt, ka vienlaikus tiks veikta Biomasas katlumājas rekonstrukcija/izbūve Skolas ielā 18, Kandavā. |
| 7. | Būvprojekta sastāvs: | Vispārīgā daļa būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; ģeotehniskā izpēte; skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu); tehniskie vai īpašie noteikumi; atļaujas un saskaņojumi; vispārīgo rādītāju lapa; būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna. Inženierrisinājumu daļa inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli; tehniskās shēmas un aprēķini; būvizstrādājumu specifikācijas; būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti; citi inženierrisinājumi; vides aizsardzības pasākumi. Ekonomikas daļa Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums; Būvdarbu apjomu saraksts; Izmaksu aprēķins. Darbu organizēšanas projekts Ugunsdrošības pasākumu pārskats Būvdarbu veikšanas projekts Būvprojekta neatkarīga ekspertīze ar uzdevumu: pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar būvprojekta izejmateriāliem, projektēšanas uzdevumiem, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām ir tehniski ekonomiski pamatoti, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem; pārbaudīt projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojekta realizāciju; pārbaudīt ekonomikas sadaļā ietverto darbu apjomu un tāmju atbilstību būvprojekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un norādītajiem apjomiem; būvprojekta ekspertīzi pievienot būvprojekta stadijā; būvprojekta ekspertīze jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3. pielikumam. |
| 8. | Saskaņojumi būvprojektam: | ar valsts un pašvaldību institūcijām; ar inženierkomunikāciju īpašniekiem; ar siltumtrašu šķērsojošo zemes gabala īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju; ar Pasūtītāju; Kandavas novada Būvvaldes akcepts. |
| 9. | Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam | Skiču projektu 4 eksemplāru oriģinālus un elektronisko formātu. Būvprojekta izdrukātus un Kandavas novada Būvvaldē akceptētus 6 eksemplāru komplektus (oriģināli). Papildus iesniegt visu būvprojektu elektroniskā formātā - vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā *dwg. un *PDF formātā, teksta daļa iesniedzama MS Word, MS Excel programmā |