5.pielikums

Iepirkuma procedūras „Kandavas pilsētas

siltumtrašu būvprojekta izstrāde un

autoruzraudzība” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/9)

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Kandavas pilsētas siltumtrašu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

(ID Nr. KKP/2015/9)

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

- Tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz Kandavas pilsētas Siltumtrašu pārbūvi un izbūvi būvprojekta izstrādē un autoruzraudzībā. Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla un tā nav uzskatāma par detalizētu aprakstu. Specifikācija ietver Pasūtītāja prasības, kuras Pretendentam Piedāvājuma sagatavošanas laikā ir uzmanīgi jāizanalizē un jāņem vērā Piedāvājuma sagatavošanā.

- Tehniskā specifikācija var būt nepilnīga un tajā var nebūt detalizētu visu nepieciešamo elementu un aprakstu katrā atsevišķā sadaļā. Tādēļ katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no specifikācijām, apmierina visas pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

- Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem.

- Pretendents ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas.

- Pretendentam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Pretendents konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku siltumtrases ekonomisko atdevi.

- Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

- Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Pretendentu no atbildības par šī līguma izpildi, bet jebkura atkāpe no šajā tehniskajā specifikācijā prasītā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Pretendentam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās būvprojekta dokumentācijā.

- Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz Kandavas novada Būvvaldē Būvniecības iesniegums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Pretendentam ir jānodrošina Būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpilde, tehnisko noteikumu saņemšana un nepieciešamo skaņojumu saņemšana.

- Pretendentam darbi jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tehniskajam projektam, iepirkuma līgumam, iepirkuma nolikumam.

- Pretendents apņemas būvprojektu izstrādāt un akceptētu iesniegt Pasūtītājam līdz 2016. gada 23.februārim.

- Pretendentam ir jānodrošina projektu vadītājs un darba aizsardzības koordinators saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas.

- Pirms būvprojekta izstrādāšanas uzsākšanas Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises oriģināls, iekļaujot tajā Pretendenta Iepirkumā uzrādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar 2014. gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.”

- Būvprojekta sastāvā jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins, kas sastādīts atbilstoši 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme).

- Būvprojekts izstrādājams latviešu valodā.

- Pretendents nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību.

- Autoruzraudzības laikā būvprojekta izstrādātājs bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos izmaiņu vai papildus rasējumus. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku varētu nodrošināt autoruzraudzību būvobjektā.

- Reizi divās nedēļās, Pretendentam izstrādājot būvprojektu, jānoorganizē sapulce pie Pasūtītāja, kurā Pretendents izklāsta paveikto, būvprojekta izstrādes gaitu, esošos risinājumus un tālākās darbības.

- Būvprojekta izstrādes laikā Autoruzraugam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no Pretendenta puses pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāpiedalās būvsapulcēs.

- Piecu dienu laikā no būvatļaujas spēkā stāšanās dienas pretendents par saviem līdzekļiem uzstāda būvtāfeli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Topogrāfisko plānu daļēji nodrošina Pasūtītājs.

- Parakstot Iepirkuma līgumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par iepirkuma priekšmeta izpildi.

- Pretendents pilnībā uzņemas atbildību un risku par visu būvprojekta izstrādei nepieciešamās izpētes darbu veikšanu un informācijas iegūšanu.

- Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par Iepirkuma nolikuma (tajā skaitā tehniskās specifikācijas) nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

- Pretendentam ar savu piedāvājumu apliecina, ka ir iegūtas visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas un licences, kas ir vajadzīgas šī iepirkuma prasību īstenošanai.

- Plānotās pieslēgumu adreses:

| N.p.k. | Adrese | Platība m² | Stāvu skaits | Dzīv. skaits. | Karstais ūdens | Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ozolu iela 7 | 2564 | 5 | 55 |  | dzīv.m. |
| 2 | Ozolu iela 9 | 2141,4 | 5 | 42 |  | dzīv.m. |
| 3 | Zīļu iela 1 | 1495,1 | 3 |  |  | soc., māja |
| 4 | Zīļu iela 2 | 936,7 | 3 |  |  | iestādes |
| 5 | Zīļu iela 12 | 2423,9 | 5 | 65 |  | dzīv.m. |
| 6 | Skolas iela 10 (K.M.vidusskola) | 5980 | 4 |  | X | skola |
| 7 | Skolas iela 12 (sporta halle) | 3082 | 2 |  | X | skola |
| 8 | Sabiles iela 8 | 993,3 | 2 | 25 |  | dzīv.m. |
| 9 | Sabiles iela 10 | 549,5 | 2 | 12 |  | dzīv.m. |
| 10 | Sabiles iela 12 (Kandavas mākslas un | 1359,2 | 4 |  | X | skola |
|  | mūzikas skola; bibliotēka) |  |  |  |  |  |
| 11 | Talsu iela 11 | 598,4 | 2 |  |  | muzejs |
| 12 | Talsu iela 18 A (internātsk.) | 2840,1; 1349; 3017,8 | 4 |  | X | skola |
| 13 | Tirgus laukums 7 | 358,3 | 2 |  |  | Ugunsdz., depo |
| 14 | Tirgus laukums 9 | 29,5 (šķ); 54,4 (šķ); 31,2 (šķ) | 1 |  |  | garāža |
| 15 | Tirgus laukums 11 (mūzikas sk.) | 287,7 | 2 |  | X | skola |
| 16 | Raiņa iela 14 "Zīļuks" | 2844,2 | 2 |  | X | b/d |
| 17 | Ķiršu iela 5 | 351,07 | 1 |  |  | ūdens tornis |
| 18 | Ķiršu iela 8 | 541,9 | 3 | 12 |  | dzīv.m. |
| 19 | Ķiršu iela 10 | 540 | 3 |  | X | soc.pansija |
| 20 | Ķiršu iela 12 | 471,28 | 3 | 12 |  | dzīv.m. |
| 21 | Liepu iela 6a | 367,6 | 3 | 8 |  | dzīv.m. |
| 22 | Liepu iela 10 | 529 | 3 | 12 |  | dzīv.m. |
| 23 | Liepu iela 11 | 626,7 | 2 | 12 |  | dzīv.m. |
| 24 | Lielā iela 31 | 247,1 | 1 |  |  | vecais kino |
| 25 | Lielā iela 24 | 460 | 3 |  |  | poliklīnika |
| 26 | Lielā iela 26 | 201,86 | 3 | 6 |  | dzīv.m. |
| 27 | Lielā iela 28 | 1865,7 | 3 |  |  | kultūras n. |
| 28 | Dārza iela 2 | 424,71 | 2 | 8 |  | dzīv.m. |
| 29 | Dārza iela 3 | 236,3 | 2 | 6 |  | dzīv.m. |
| 30 | Dārza iela 6 | 581,4 | 2 |  |  | K.n.dome |
| 31 | Baznīcas iela 3 | 221 | 1 |  |  | garāžas |
| 32 | Baznīcas iela 1 | 260,57 | 3 | 6 |  | dzīv.m. |
| 33 | Apiņu iela 6/8 | 1106,5/948,7 | 2/2 | 30 |  | dzīv.m. |

- Ievērot normas projektēšanai LVS EN 13941+A1:2010 „Ar izolāciju apvalkoto centralizētās siltumapgādes cauruļvadu sistēmu projektēšana un montāža” vai ekvivalentu.

- Vispārējās prasības būvprojektam:

  - Siltumtīklu pārbūve, jauno siltumtrašu posmu darbu izbūve, veco trašu demontāža, kā arī siltummezglu (tajā skaitā siltummaiņu) izbūve.

  - Projektēšana jāorganizē tā, lai iestājoties apkures sezonai, patērētājiem varētu padot siltumu no esošajām katlu mājām.

  - Esošo kanālā ieguldīto un uz balstiem izvietoto siltumtrašu nomaiņa pret bezkanāla tipa rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, ieskaitot labiekārtošanu būvdarbu teritoriju robežās.

  - Pilsētas siltumtīklu un siltummezglu projektēšana, siltumtīklu pieslēgšana ēku siltuma mezgliem un saslēgšana vienotā sistēmā.

- Cauruļvadu un fasondetaļu materiāli.

  - Siltumtīkliem – tērauda rūpnieciski izolētas caurules ar signalizācijas sistēmu.

  - Izstrādājot būvprojektu, Pretendentiem jāparedz tādi materiāli, ar kuriem var izbūvēt objektu saskaņā ar Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām. Pēc būvprojekta izstrādes pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus norādītajiem būvprojektā, ar vienādu vai labāko kvalitātes līmeni, saskaņojot būvprojekta izmaiņas ar būvprojekta autoru, Pasūtītāju un būvuzraugu, tikai tādā gadījumā, ja šādas izmaiņas ir kļuvušas nepieciešamas.

  - Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Pretendents nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, var aizstāt ar ekvivalentām.

  - Jālieto termonosēdošās PE uzmavas.

- Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti ne zemāki kā 2.sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.

- Siltummezgli:

  - Siltumapgādes regulēšanas veids – saskaņā ar āra gaisa temperatūru.

  - Izprojektēt dalītu (neatkarīgu) individuālo siltummezglu apkurei ar automātisku temperatūras regulēšanu, atkarībā no āra gaisa temperatūras.

  - Siltummezglam jābūt tā izprojektētam, lai būtu ērta pieeja visām ekspluatējošām iekārtām (filtriem, siltummaiņiem, sūkņiem, skaitītājiem).

  - Apkures un sadales mezgliem jābūt aprīkotiem ar metroloģiskām prasībām atbilstošām siltuma uzskaites un kontroles mērierīcēm. Siltumenerģijas uzkaiti projektēt, piemērojot ultraskaņas plūsmas mērītājus ar autonomu barošanu, turpgaitā. Mērierīcēm jābūt verificētām, uzrādot metroloģiskās pārbaudes aktus. Siltummezglā jābūt siltuma uzskaites ierīcei, ūdens papildināšanas uzskaites ierīcei. Uzstādītajiem manometriem jābūt atgaisošanas ventiļiem.

  - Siltummezglam jādarbojas droši un jānodrošina iekšējie nepieciešamie siltumtehniskie parametri arī pie pazemināta katlu mājas temperatūras grafika.

  - Apkures mezgliem jābūt aprīkotiem ar automātiskajiem regulatoriem, termofiksācijas ūdens daudzuma ierobežotāju un spiediena starpības regulatoru. Siltummezgla telpā jānodrošina apkures regulēšanas iespējas, kā arī drenēšanas un atgaisošanas iespējas.

  - Individuālai siltummezglu telpai jāatbilst darbu drošības un ugunsdrošības tiesību aktu, kā arī higiēnas normu prasībām. Telpai jābūt nodrošinātai no nepiederošo personu nokļūšanas tajā.

  - Siltummezglus projektēt ar atdalīto apkures un karstā ūdens pieslēgumu. Ēku siltummezglus izbūvēt pēc neatkarīgās shēmas. Siltummezglu pieslēgšanai izmantot tērauda elektrometināmās caurules.

- Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

- Cauruļu termiskās izplešanās kompensāciju siltumtīklos nodrošina dabīgie trases pagriezieni. Siltumtrases pagriezienu ārējās malās paredzēt uzstādīt kompensācijas spilvenus. Projektā paredzēt iespēju siltumtrasi aizbērt bez iepriekšējas uzsildīšanas, bet āra gaisa temperatūra montāžas laikā nedrīkst būt zemāka par +10*C

- Pasūtītājs neparedz apmaksāt Pretendenta uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.

- Iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot būvatļaujas un visas citas nepieciešamās darbu atļaujas), tehniskos noteikumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja tas ir nepieciešams darbu veikšanai un nodošanai.

- Pasūtītājs var pārbaudīt būvprojekta apjoma izpildi, kvalitāti jebkurā laikā. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Pretendenta atbildību. Projektēšanas darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms.

- Pārbaudes organizēšanai Pasūtītājs no Pretendenta var prasīt un Pretendents nodrošina:

  - Savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē.

  - Nepieciešamo palīdzību no Pretendenta puses.

- Ja Pasūtītājam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par kādu normatīvo aktu pārkāpumiem būvprojekta izstrādes izpildē, var veikt īpašas pārbaudes.

- Pirms darbu uzsākšanas Pretendents izstrādā un iesniedz ar Pasūtītāju saskaņotu bezkanālu siltumtīklu kontrolsistēmas projektu, kas noformēts atbilstoši 2015. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 „Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".