9.pielikums

Iepirkuma „Tehniskā projekta „Kandavas pilsētas pirmsskolas

izglītības iestādes „Zīļuks” energoefektivitātes uzlabošana”

izstrāde un autoruzraudzība" nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2012/20)

###### PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

KANDAVAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “ZĪĻUKS” ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA

Raiņa ielā 14, Kandavā

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabalu kopējā platība  13 107 m2

Teritorijas plānojumā projektējamai teritorijai atsevišķās zonās noteikta atļautā izmantošana – Publiskā apbūve (P), Tehniskā apbūve (T)

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums, adrese | Nosaukums: Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “ZĪĻUKS” energoefektivitātes uzlabošana Adrese: Raiņa ielā 14, Kandava, Kandavas novads, kad.Nr.9011 001 0384 Raiņa iela 16a, Kandava, Kandavas novads, kad. Nr.9011 001 0777 |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Kandavas pilsētas PII “Zīļuks”, reģ. Nr. 4301901616 Raiņa iela 14, Kandava, Kandavas novads,tālr.: 63182061 |
| 3. | Būvniecības veids | Fasādes un iekštelpu rekonstrukcija energoefektivitātes uzlabošanai |
| 4. | Projektēšanas stadijas | Viena stadija – tehniskais projekts |
| 5. | Projektēšanas robežas | Projektēšanas robežas aptver 2 zemes gabalus, uz viena no tiem esoša - projektējamā ēka. |
| 6. | Galvenie projektā paredzamie darbi | Pasūtītājs nodrošina projektēšanas uzdevumu, plānošanas un arhitektūras uzdevumu, īpašumu apliecinošus dokumentus, inženiertopogrāfisko plānu Projektētāja uzdevums projektējot ievērot projektēšanas uzdevuma, Plānošanas un arhitektūras uzdevuma, energoaudita slēdziens saskaņā ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr. 559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”nolikums”; ēkas tehniskās apsekošanas atzinums; Projektā paredzēts: esošās ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana atbilstoši energoaudita rezultātiem; fasādes apdare ar struktūrapmetumu, krāsošana, fasādes apdares elementu izbūve, krāsu pases izstrāde; lietus ūdens novadīšanas tekņu renovācija; logu un ārdurvju nomaiņa; ieejas mezglu rekonstrukcija, izbūvējot vides pieejamībai atbilstošu risinājumu; pilnīga apkures sistēmas rekonstrukcija, paredzot tādus risinājumus, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti; apkures telpas – konteinera uzstādīšana ārpus ēkas telpām; ārējo siltumagādes tīklu ( siltumtrases) izbūve no uzstādāmā apkures mezgla konteinera līdz ēkai; jauna apkures katla un tā apsaistes izbūve, nomainot pašreizējo apkures katlu pret efektīvāku siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju – granulu katlu, ar iespēju kurināt arī ar malku; ventilācijas sistēmas renovācija; ventkameras izbūve ēkas bēniņu telpā; ventilācijas agregātu uzstādīšana, kuri nodrošina elektroenerģijas un siltumenerģijas ekonomiju ; iekšējo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, kas ir tieši saistīta ar energoefektīvu norobežojošo konstrukciju izbūvi un esošo konstrukciju siltināšanu; iekšējo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, kas ir tieši saistīta ar energoefektīvu norobežojošo konstrukciju izbūvi un esošo konstrukciju siltināšanu; elektroapgādes tīlu rekonstrukcija, paredzot plānotās elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu, salīdzinot ar esošo situāciju; energoefektīva iekšējā un ārējā apgaismojuma izbūve ; apsardzes signalizācijas izbūve; uguns atklāšanas un trauksmes signalizācijas izbūve; iekštelpu apdares renovācija , kas tieši saistīta ar projektā paredzēto komunikāciju izbūvi |
| 7 | Norādījumi par telpu iekšējo apdari. | Iekštelpu apdares renovāciju paredzēt visās telpās, kurās tiek paredzēta plānoto komunikāciju izbūve. Telpu iekšējai apdarei un interjera elementiem jābūt atbilstošiem ēkas funkcijai. Pielietot kvalitatīvus materiālus. |
| 8 | Tehniskā projekta sastāvs | Arhitektūras (AR) un būvkonstrukciju (BK) sadaļa; (ĢP) Ģenerālā plāna sadaļa, labiekārtojums;labiekārtojumu risināt teritorijā ap projektējamo katla telpu - konteineru ; (ELT) projektējamās ēkas iekšējās un ārējās elektroapgādes tīklu projekta sadaļa ,apgaismojuma projekts - iekšējais apgaismojums un ārējais apgaismojums ; (ŪK) Ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu projekta sadaļa; (AV) Apkures iekšējo un ārējo tīklu sadaļa, katla telpa - konteiners, vēdināšanas sadaļa; (VS)Vājstrāvas – apsardzes signalizācija, uguns atklāšanas un trauksmes signalizācija, interneta tīkli; Ekonomikas daļa (Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums; būvdarbu apjomi; izmaksu aprēķins – tāme). Izmaksu aprēķinam – tāmei jābūt sastādītai atbilstoši MK 14.08.2012. noteikumiem Nr. 559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”nolikums” , atsevišķi izdalot attiecināmās un neattiecināmaš izmaksas; Būvdarbu organizācija Vides aizsardzības pasākumu apraksts Ugunsdrošības pasākumu pārskats Būvprojekta ekspertīze |
| 9 | Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu objektā | Elektroapgāde - esošs pieslēgums, Ūdensvads - esošs pieslēgums, Kanalizācija - esošs pieslēgums, Ventilācija atbilstoši normatīviem, Apkure -apkures katlu paredzēt kurināmu ar granulām, kā arī malku. Paredzēt apkures katlu aprīkotu ar automātisko vadību, kas nodrošinātu nepārtrauktu apkures sistēmas darbību apkures sezonas laikā. Vājstrāvas projektēt apsardzes signalizāciju; projektēt uguns atklāšanas un trauksmes signalizāciju; projektēt iekšējos interneta tīklus visām grupu telpām |
| 10 | Īpašie nosacījumi | Nodrošināt vides pieejamību. Projekta aprakstošajā daļā pievienot: atjaunojamos energoresursus izmantojamās tehnoloģijas aprakstu, kas ietver vismaz šādu informāciju: - projekta iesniegumā iekļauto tehnisko rādītāju pamatojums; - ekonomiskais pamatojums; - tehnoloģijas atrašanās vieta; - informācija par energoresursu un to raksturojošie rādītāji |
| 11 | Pasūtītājam iesniedzams tehniskais projekts | Tehniskā projekta izdrukāti akceptēti komplekti 6 eksemplāros, no kuriem būvvaldes eksemplārs noformējams cietajos vākos. Papildus iepriekš minētajam tehniskā projekta grafiskās daļas plānus iesniegt divos eksemplāros CD veidā vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā *dwg. un *PDF formātā, teksta daļa iesniedzama MS Word, MS Excel programmā |
| 12 | Saskaņojumi tehniskajam projektam | Ar Pasūtītāju un Objekta īpašnieku; Ar visiem projekta teritorijā esošo ārējo inženierkomunikāciju īpašniekiem ( valdītājiem); Kandavas novada būvvaldes akcepts |
| 13 | Iesniedzamā projekta gaita | Projekts idejas stadijā saskaņojams ar novada Būvvaldi un pasūtītāju |

| PASŪTĪTĀJS |  |
| --- | --- |