Atbildes uz jautājumiem.

2017.03.22.

Sadaļa AR-BK

- Tāmes pozīcija Nr. 110 - Līmēta koka konstrukciju apstrāde: antipirēns ar antiseptizējošām īpašibām; Nr. 111 - Dekoratīvai koka konstrukciju pārklājums -2 kārtas

Kādos apjomos paredzēts veikt apstrādes darbus. Vai līmēta koka konstrukcija ir paredzēta apstrādāt ar dekoratīvu koka pārklājumu?

Atbilde: Koka konstrukcijas ir paredzēts pārklāt ar matētu, bezkrāsas (caurspīdīgu) ugunsizturīgu aizsargpārklājumu, lai nodrošinātu ugunsreakcijas klasi B-s1,d0. Paredzēts siju dekoratīvais pārklājums ar caurspīdīgu, UV-staru aizsargvielu saturošu laku  uz ūdens bāzes, piemēram., Vivacolor  Lacquer Wall Akva. Papildus skatīt lapu ARD-14.

- Tāmes pozīcija Nr. 213 - 2 gaisa šķirkārta - dolomīta plākšņu tērauda stiegru enkurojums (soli, diametru un materiāla pārklājumu precizēt autoruzraudzības kārtībā) 220mm

Nav darbu apjoms? Cik liels diametrs paredzēts enkurojumam. Ar ko paredzēts stiprināt betonā?

Atbilde: 1. un 2. Lapā BK-08.1 notinumā a-a un b-b norādīts: Saišu sistēma mūrim Halfen LSA-DW vai analoga. Sistēmas risinājumu izstrādā ražotājs atbilstoši normatīviem un tehniskajiem noteikumiem. Enkurojuma dziļums, tips, enkuru skaits uz m2 dots sistēmas tehniskajā dokumentācijā.

- Tāmes pozīcija Nr. 218 - 2 gaisa šķirkārta - dolomīta plākšņu tērauda stiegru enkurojums (soli, diametru un materiāla pārklājumu precizēt autoruzraudzības kārtībā) 220mm

Nav darbu apjoms? Cik liels diametrs paredzēts enkurojumam.

Atbilde: 1. un 2. Lapā BK-08.1 notinumā a-a un b-b norādīts: Saišu sistēma mūrim Halfen LSA-DW vai analoga. Sistēmas risinājumu izstrādā ražotājs atbilstoši normatīviem un tehniskajiem noteikumiem. Enkurojuma dziļums, tips, enkuru skaits uz m2 dots sistēmas tehniskajā dokumentācijā.

- Tāmes pozīcija Nr. 222. dolomīta apdare 100mm

Vai nav nepieciešams tērauda stiegrojums?

Atbilde: Projektā ir paredzēts, lapa BK-08.1 - notinums A-A. Šeit ir jautājums par mūrēšanas (līmēšanas) tehnoloģiju. Ja veido kā parastu mūri un nepilda šuvi starp dolomītu un dzelzsbetona  sienu, tad vajag atsaites (atsaites var likt retāk).

- Tāmes pozīcija Nr. 401 metāla profili apdares plākšņu stiprināšanai S- 400mm 50mm

Nav darbu apjoms.

Atbilde: Kopējais apšuvuma laukums ir 392 m2, kuram ir jāpieņem profilu izvietojums ar soli 400mm. Skatīt detaļu lapu ARD-03.

- Tāmes pozīcija Nr. 388

Vai jāapstrādā lapegles brusas terasei?

Atbilde: Lapegles terases apakškonstrukcija ir jāapstrādā ar antipirēniem-antiseptiķiem.

Tāmes pozicija 386- terases dēļu klājs.

Dēļu klāja materiālu, pirms iebūves, paredzēt apstrādāt ar bezkrāsainu (caurspīdīgu), antiseptizējošu šķīdumu ar dziļās piesūcināšanas metodi.

Sadaļa UKT

1. UKT tāme 5.15 Dzelzsbetona grodu filtrācijas aka Ø1000 bez dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. akas lūku, vāki ar caurumiem un kāpšļiem, montāža līdz 2.0m dziļumā.

Šai pozīcijā ir 12 akas, bet projektā redzam tikai vienu aku.

Vai apjomos nav radusies kļūda?

Atbilde: Projektā paredzēta 1 aka.

2. Vai UKT sadaļā tiešām nav jāparedz gruntsūdens pazemināšana?

Atbilde: Pēc ģeoloģijas datiem – nav gruntsūdens problēmu. Vienīgās gruntūdens pazīmes parādās 5,2m dziļumā. Vispārīgā lapā, 11.punktā, ir pieminēts, ka gr.ū. pazemināšana atkarība no situācijas. Specifikācijā šāda atsevišķa pozīcija nav paredzēta (saistībā ar ģeoloģijas izpētes datiem).

Sadaļa UK

1. Tāmes pozīcija 16. Punkts Ūdens attīrīšanas iekārta (pēc pasūtītāja vēlmēm).

Būtu nepieciešama sīkāka informācija.

Atbilde: Lūdzu piedāvāt vidējas sarežģītības pakāpes ūdens attīrīšanas komplektu. Iekārtas precizēšana būs jāveic būvniecības gaitā pēc dziļurbuma izbūves un konktrētu ūdens analīžu iegūšanas.

2. Tāmes pozīcija 17.punkts Hidrofors. Cik liels Hidrofors paredzēts?

Atbilde: Hidrafors paredzams ar tilpumu 50 l.

Par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu

Prasības Tehniskā piedāvājuma sagatavošanai  punktā 1.14 ir prasība aprakstīt nojaukšanas procesa nevēlamo ietekmi uz vidi.

Vai tas punkts nav lieks,  ir taču jaunbūve?

Atbilde: Jāapraksta paredzamo pasākumu komplekss, kas nodrošinās visa 	būvniecības procesa ietekmi uz vidi samazināšanu līdz iespējamam minimumam.

Kāda ekspluatācijas klase paredzēta līmētajām koka konstrukcijām?

Atbilde: Līmētajām koka konstrukcijām paredzēta 1. ekspluatācijas (lietojamības) klase pēc LVS EN 1995-1-1 NA.