APSTIPRINĀTS

Kokneses novada domes

centralizētās iepirkumu komisijas sēdē

2015.gada 14.decembrī

Protokols Nr. 1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_________________ A.Bambāns

Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

(4000 – 42000 EUR)

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

N O L I K U M S

ID Nr. KND 2015/19

Koknese 2015

SATURA RĀDĪTĀJS

| 1. daļa. INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM |  |
| --- | --- |
| 1. Vispārīgā informācija ..………………………………………………………… | 4 |
| 2. Pretendentu atlases prasības …………………………………………………… | 6 |
| 3. Iesniedzamie dokumenti ……………………………………………………….. | 7 |
| 4. Piedāvājumu vērtēšana ………………………………………………………… | 8 |
| 5. Lēmuma izziņošana un iepirkuma līgums .…………………………………….. | 9 |
| 2.daļa. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMU VEIDNES |  |
| 1. Veidne pretendenta pieteikumam ……………………………………………… | 12 |
| 2. Veidne informācijai par pieredzi ………………………… ………………….. | 13 |
| 3. CV veidne …………………………………………………………………….. | 14 |
| 4. Tehniskā specifikācija …………………………………………………………. | 16 |
| 5. Prasības tehniskajiem piedāvājumiem ………………………………………… | 68 |
| 6. Veidnes finanšu piedāvājumiem ……………………………………………… | 69 |
| 3.daļa. IEPIRKUMA LĪGUMS |  |
| 1. Līguma projekts ………………………………..………………………………. | 75 |

1. daļa
INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma priekšmets: Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: KND 2015/19.

  - Pasūtītājs: Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. 90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

  - Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Alberts Bambāns, mob. 29128458, e-pasts alberts.bambans@koknese.lv

  - Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Ilmārs Klaužs, mob. 26435216, e-pasts ilmars.klauzs@koknese.lv

  - Fakss: 65133631

  - Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 daļās:

      - 1.daļa – Auliciema ceļu pārbūve Kokneses pagastā;

      - 2.daļa – Bormaņu ceļu pārbūve Kokneses pagastā;

      - 3.daļa – Iršu pagasta ceļu pārbūve;

      - 4.daļa – Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve;

      - 5.daļa – Bebru pagasta austrumdaļas ceļu pārbūve un izbūve.

    - Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus par vairākām daļām, tad par katru daļu iesniedzams atsevišķs piedāvājums. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Ja pretendents iesniedz piedāvājumus par vairākām daļām, tas Nolikuma 1.daļas  punktos  3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 norādītos atlases dokumentus drīkst pievienot vienai no piedāvājuma daļām, uz  attiecīgās daļas aploksnes novietojot uzrakstu – Pievienoti  atlases dokumenti.

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00 Melioratoru ielā – 1, Koknesē, Kokneses novada domes kancelejā (otrajā stāvā), iesniedzot tos līdz 2016.gada 4.janvārim plkst. 16.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novada domes kancelejā (otrajā stāvā). Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

      - Pretendenta nosaukums un adrese.

      - Atzīme: „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. ID Nr. KND 2015/19”.

      - Iepirkuma daļas numurs un nosaukums.

    - Pretendents iepirkuma procedūrai iesniedz vienu piedāvājuma eksemplāru ar atzīmi „Oriģināls” un trīs eksemplārus ar atzīmi „Kopija”.

    - Piedāvājumam ir trīs sastāvdaļas:

      - Pretendentu atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā.

      - Tehniskais piedāvājums.

      - Finanšu piedāvājums.

    - Visas sastāvdaļas kopā vienotā dokumentā veido piedāvājumu. Uz tā titullapas tiek norādīta:

      - Atzīme: „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. ID Nr. KND 2015/19”.

      - Iepirkuma daļas numurs un nosaukums.

      - Atzīme „Oriģināls” (uz kopijām – atzīme „Kopija”).

      - Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un faksa numurs.

      - Datums.

    - Visus piedāvājuma eksemplārus – vienu oriģinālu un trīs kopijas ievieto 1.7.7 punktā minētajā aploksnē.

    - Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši LR MK 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

    - Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt sakārtotiem Nolikuma 1.daļas 3.punktā norādītajā secībā, jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst satura rādītājam, kas jāiekļauj piedāvājuma sākumā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas parakstu apstiprinātiem.

    - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu katram cauršūtam (caurauklotam) piedāvājuma eksemplāram.

    - Tehniskais un finanšu piedāvājumi jāsagatavo latviešu valodā datora izdrukas veidā.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Paredzamais garākais iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš ir 45 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Lai pasūtītājs spētu noteiktā termiņā izskatīt piedāvājumu un noslēgt līgumu, pretendents tiek lūgts noteikt piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāku kā 1.8.1 punktā norādīto. Pretendents drīkst piedāvāt arī garāku piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1 punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Piedāvājuma izvēlei no šā Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem tiek noteikts kritērijs – zemākā cena.

## PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

  - Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, ka maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

      - Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, kā arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.

    - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šā Nolikuma 1. daļas 2.1.1 punktā minētie nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

    - Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums par 2012. – 2014.gadiem vidēji vienā gadā ir vienāds vai lielāks par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās līgumcenas bez PVN dubulto apmēru. Pretendenta, kurš savu saimniecisko darbību ir uzsācis 2012.gadā vai vēlāk, finanšu apgrozījumam pretendenta darbības periodā katrā no pilniem darbības gadiem ir jābūt vienādam vai lielākam par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās līgumcenas bez PVN dubulto apmēru. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus par vairākām daļām, minētie nosacījumi tiek attiecināti uz visu iesniegto piedāvājumu kopējo līgumcenu bez PVN.

  - Tehniskās un profesionālās spējas

    - Pretendents kā ģenerāluzņēmējs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīga rakstura un apjoma projektēšanas darbu līgumu (izstrādātie būvprojekti atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņoti un akceptēti būvvaldē), kur katra projektēšanas darbu līguma ietvaros izstrādāts autoceļu vai ielu pārbūves un izbūves būvprojekts un veikta tā autoruzraudzība (pārbūvējamo un izbūvējamo ceļu vai ielu kopgarums ir vismaz 5 (pieci) km).

    - Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) ceļu projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā kā būvprojekta vadītājs vismaz 1 (viena) projektēšanas darbu līguma izpildes ietvaros ir vadījis būvprojektu izstrādi  autoceļu vai ielu pārbūvei un izbūvei un veicis tā autoruzraudzību (pārbūvējamo un izbūvējamo ceļu vai ielu kopgarums ir vismaz 5 (pieci) km).

## IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt    Kokneses novada grants ceļu izbūves un pārbūves projektēšanas darbus saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona, kas ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats).

    - Pretendents pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma 2.daļas 1.punkts).

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Piedāvājumā ietvertie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

      - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai izdruka no būvkomersantu reģistra..

      - Pretendenta apliecināta izziņa par finanšu apgrozījumu par 2012. – 2014.gadiem (atsevišķi par gadiem, kopējo un vidējo).

      - Informācija par pretendenta pieredzi autoceļu un ielu pārbūves un izbūves darbu  projektēšanā 2012. – 2014.gados (Nolikuma 2.daļas 2.punkts).

      - Vismaz divas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par 2012. – 2014.gados veikto autoceļu un ielu pārbūves un izbūves darbu projektēšanu.

      - Pretendenta projektētāja (projektētāju) un nepieciešamības gadījuma citu speciālistu, kas tiks nodarbināti līguma izpildē, saraksts, kam jāpievieno katra speciālista parakstīts CV (Nolikuma 2.daļas 3.punkts) ar norādi uz iepriekšējos trijos gados iegūtu profesionālu pieredzi un apliecinājumu par gatavību piedalīties darbu izpildē, kā arī attiecīga būvprakses sertifikāta apliecināta kopija.

    - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā Nolikuma 1.daļas 2.1.1 punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

      - Attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par šā Nolikuma 1.daļas 2.1.1.1 punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

- par šā Nolikuma 1.daļas 2.1.1.2 punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta.

      - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minēto personu neattiecas šā Nolikuma 1.daļas 2.1.1 punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

    - Atkarībā no atbilstoši šā Nolikuma 1.daļas 3.2.2.1 punkta „b” apakšpunktā norādītās pārbaudes veikšanas un no Valsts ieņēmumu dienesta iegūtās informācijas pasūtītājs:

      - Neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

      - Informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, kā arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā minētā izziņa nav iesniegta, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst visiem tehnisko specifikāciju nosacījumiem (Nolikuma 2.daļas 4.punkts).

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteiktajām prasībām (Nolikuma 2.daļas 5.punkts).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 2.daļas 6.punkts).

    - Finanšu piedāvājumā norāda cenas eiro (EUR).

    - Finanšu piedāvājumā norāda cenas bez  PVN,  21 % PVN, kā arī kopējo cenu ar PVN.

    - Piedāvājuma cenās jāietver visi paredzētie izdevumi.

## PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Vispārīgie noteikumi

    - Piedāvājumus izskata iepirkumu komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī nosaka iepirkuma procedūras uzvarētāju. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

    - Nepieciešamības gadījumā sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildu paskaidrojumus.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši šā Nolikuma 1.daļas 1.7 punktā norādītajām prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija veic pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst Nolikuma 1.daļas 3.2.1 punktā noteiktajām prasībām.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no Nolikuma 1.daļas 3.2.1 punktā minētajiem dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām), komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

    - Ja pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, ka maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

    - Ja pretendents neiesniedz Nolikuma 1.daļas 3.2.3.2 punktā minēto izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehnisko un finansu piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju nosacījumiem.

    - Ja pretendenta tehniskais piedāvājums nav sastādīts atbilstoši noteiktajām prasībām, neatbilst tehnisko specifikāciju nosacījumiem, vai nav sniegta visa pieprasītā informācija, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

    - Ja finanšu piedāvājums nav sastādīts atbilstoši finanšu piedāvājuma formai, komisija var lemt par piedāvājums tālāku izskatīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšana

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisijas paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

    - Komisija no piedāvājumiem, kas atbilst šā Nolikuma prasībām, izvēlas piedāvājumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 9. daļā noteiktajai kārtībai, kā kritēriju nosakot zemāko cenu.

## LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Iepirkuma komisija, saņemot šā Nolikuma 1.daļas 3.2.3.2 punktā norādīto informāciju, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, kā ar visu pretendentu piedāvātās līgumcenas.

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

  - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu par projektēšanas darbu veikšanu saskaņā ar šā Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3.daļa). Piegādātājs saņemtā līguma divus eksemplārus paraksta, apzīmogo un atgriež vienu eksemplāru pasūtītājam desmit darba dienu laikā pēc tā sastādīšanas un izsūtīšanas.

  - Autoruzraudzības līgums tiks noslēgts pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas.

2. daļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMU VEIDNES

- VEIDNE PRETENDENTA PIETEIKUMAM

#### Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai

Ar šo piedāvājumu apliecinām savu līdzdalību iepirkumu procedūrā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. Identifikācijas Nr. KND 2015/19.

Daļas numurs un nosaukums _________________________________________________

Pretendenta nosaukums _____________________________________________________

Reģistrācijas numurs _______________________________________________________

PVN maksātāja reģistrācijas numurs __________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________

Pasta adrese ______________________________________________________________

Tālrunis ______________, fakss ______________, e-pasts _________________________

Bankas rekvizīti: ___________________________________________________________

Amatpersona (līguma noslēgšanai) ____________________________________________

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Kontaktpersona ____________________________________________________________

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Apstiprinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizām iepirkuma procedūras un līguma prasības, tās ir skaidras un saprotamas, iebildumu un pretenziju nav. Mēs piekrītam piedalīties iepirkumu procedūrā un garantējam prasību izpildi, kā arī garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu.

__________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Z.V.

- VEIDNE INFORMĀCIJAI PAR PIEREDZI AUTOCEĻU UN IELU PĀRBŪVES  DARBU PROJEKTĒŠANĀ

Informācija par pretendenta pieredzi ielu un ceļu pārbūves darbu projektēšanā 2012. – 2014.gados

| Nr. p.k. | Objekta adrese | Objekta nosaukums un veikto projektēšanasdarbu īss raksturojums | Ģenerāluz-ņēmējs vai apakšuz-ņēmējs (norādīt) | Darbu vērtība EUR bez PVN | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontakt- persona, telefona Nr.) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds uzvārds)

Z.V.

- VEIDNE CV

Darba pieredzes apraksts un pieejamības apliecinājums

Iepirkuma nosaukums: „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. Identifikācijas Nr. KND 2015/19.

Daļas (daļu) numurs un nosaukums __________________________________________

Paredzētā pozīcija iepirkumā _______________________________________________

(amata nosaukums)

| 1. Personas dati |
| --- |
| Vārds |  |
| Uzvārds |  |
| Dzimšanas datums |  |

| 2. Izglītība |
| --- |
| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no –līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |

3. Citas iemaņas un prasmes

4. Amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums

5. Galvenā specializācija (kvalifikācija)

| 6. Darba pieredze |
| --- |
| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Datums (no – līdz) | Amats |

| 7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi |
| --- |
| Valsts institūcija vai komersants | Amats | Objekta nosaukums un adrese | Izpildes gads |

8. Apliecinājums par pieejamību

Ar šo apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” (Identifikācijas Nr. KND 2015/19), un gadījumā, ja (pretendenta nosaukums) tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt (amata nosaukums) pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai.

Ar šo es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

__________________________________________________________________________

(paraksts, vārds uzvārds)

2015.gada __. _______

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

  - Pārbūvējamo un izbūvējamo ceļu saraksts pa daļām

1.daļa –  Auliciema ceļu pārbūve Kokneses pagastā – 5,84 km

- Bidēgi – Auliciems (projektēšanas uzdevums 1 019)

- Līdums – Auliciems (projektēšanas uzdevums 2 020)

2.daļa –  Bormaņu ceļu pārbūve Kokneses pagastā – 2,27 km

- Bormaņi – Upeslīči (projektēšanas uzdevums 3 015; 016)

- Mazvecsviļi – Aizelkšņi (projektēšanas uzdevums 4 017)

- Spīdolas – Ūsiņi (projektēšanas uzdevums 5 018)

3.daļa –  Iršu pagasta ceļu pārbūve – 6,99 km

- Jirjeni – Melderi (projektēšanas uzdevums 6 001)

- Slapsiles – Vilkāres (projektēšanas uzdevums 7 004)

- Vilkāres – Pamati (projektēšanas uzdevums 8 004)

4.daļa –  Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve – 5,81 km

- Domēni – Vēži (projektēšanas uzdevums 9 008)

- Riemeri – Vijas (projektēšanas uzdevums 10 007)

- Rožkalni – Birzes (projektēšanas uzdevums 11 006)

- Rudzīši – Jaundzērvēni (projektēšanas uzdevums 12 005)

- Tupiešēni – Kroglejas (projektēšanas uzdevums 13 009)

5.daļa –  Bebru pagasta austrumdaļas ceļu pārbūve un izbūve – 3,48 km

- Blankas – Mucenieki (projektēšanas uzdevums 14 010)

- Griķīši – Beņķi (projektēšanas uzdevums 15 013)

- Griķīši – Oši (projektēšanas uzdevums 16 013)

- Jaunceltnes – Šļakāni (projektēšanas uzdevums 17 011)

Pēdējie trīs cipari katra ceļa posma projektēšanas uzdevuma nosaukumā sakrīt ar attiecīgā ceļa posma video faila nosaukuma pēdējiem trim cipariem no pieejamā video failu saraksta.

  - Projektēšanas uzdevumi pa daļām

    - Projektēšanas uzdevumi 1.daļai

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 1

019

| Objekta nosaukums | Autoceļa Bidēgi – Auliciems pārbūve km 4.74 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Kokneses pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32600120116; 32600100171 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē (adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 4.74 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem, Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, aizauguši ar krūmiem un atsevišķiem kokiem. Nepieciešamības gadījumā atbilstoši jāveic koku saskaņota ciršana. Lieliem kokiem zari pārkārušies pāri braucamai daļai, kas apdraud kustības drošību. Nomalēs izveidojies neliels apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš pavasaros rūgst. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts. Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Esoša drenāžas sistēma. Vietām ceļa tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades sistēmu. Ceļš virzās gar individuāliem īpašumiem, kas veidojuši apstādījumus gar ceļa malu. Ceļam ir pieslēgums autoceļam A6 Rīga – Daugavpils –Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) km 95.1 un pieslēguma zonā ir sabrucis asfaltbetona segums. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 2 – autoceļš Līdums – Auliciems) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 2

020

| Objekta nosaukums | Autoceļa Līdums – Auliciems pārbūve km 1.1 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Kokneses pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32600120115 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē (adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 1.1 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Apmēram 240m posmā ceļš virzās cauri apdzīvotai vietai ar apstādījumiem. Minētā posmā garenprofilā kritums un ceļš atrodas zemāk par apkārtējo reljefu, bez grāvjiem. Lieliem kokiem zari pārkārušies pāri braucamai daļai, kas apdraud kustības drošību. Nomalēs izveidojies neliels apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Esoša drenāžas sistēma. Ceļam ir pieslēgums autoceļam A6 Rīga – Daugavpils –Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) km 94.1. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 1 – autoceļš Bidēgi – Auliciems | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

    - Projektēšanas uzdevumi 2.daļai

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 3

015;016

| Objekta nosaukums | Autoceļa Bormaņi – Upeslīči pārbūve km 0.75 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Kokneses pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32600050137; 32600050108 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē (adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 0.75 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Vienā posmā lauki meliorēti bez grāvjiem, nobrauktuvju caurtekas neatbilstošas – pa seklu un neatbilstoši diametri. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. 240m garumā nav ūdens atvades sistēmas un ceļš iet caur īpašuma pagalmu gar ēkām un lieliem kokiem. Nomalēs izveidojies neliels apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu. Ir esošā drenāžas sistēma. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (tikai šim projektēšanas uzdevumam) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 4

017

| Objekta nosaukums | Autoceļa Mazvecsviļi – Aizelkšņi pārbūve km 0.8 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Kokneses pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32600050120; 32600050139 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē (adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 0.8 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem, Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no krūmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu, ir esošā drenāžas sistēma. 85m garā posmā ceļš iet caur īpašuma pagalmam, gar ēkām un lieliem kokiem, apstādījumiem, nav ūdens atvades. Nepieciešamības gadījumā jāveic koku saskaņota ciršana. 185m garā posmā ceļš virzās cauri mežainam apvidum. Grāvji aizauguši ar krūmiem un kokiem, traucēta ūdens atvade. Ceļš šķērso Pērses upi, uz kuras ir tilts, ļoti sliktā stāvoklī (bez margām un lielu apaugumu).Tilta pārbūve nav paredzēta šī projekta ietvaros. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (tikai šim projektēšanas uzdevumam) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 5

018

| Objekta nosaukums | Autoceļa Spīdolas – Ūsiņi pārbūve km 0.72 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Kokneses pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32600040209 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē (adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 0.72 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem, Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no krūmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un kabeļi, kas vietām šķērso ceļu. Aptuveni 380m garā posmā ceļš virzās cauri senu koku alejai, ceļa klātnes tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades sistēmu, nepieciešamības gadījumā jāveic koku saskaņota ciršana. Ceļam pārkārušie zari bīstami kustības drošībai. Atsevišķi koki izgāzušies – jāparedz to likvidēšana. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (tikai šim projektēšanas uzdevumam) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

    - Projektēšanas uzdevumi 3.daļai

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 6

001

| Objekta nosaukums | Autoceļa Jirjeni – Melderi pārbūve km 2,00 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Iršu pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32540020089; 32540060045 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 2,0 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem, Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no krūmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada kabeļi, kas vietām šķērso ceļu, ir esošā drenāžas sistēma. Vietām ceļa klātnes tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades sistēmu. Aptuveni 700m kopgarumā ceļš virzās cauri meža apvidum. Atbilstoši jāveic koku saskaņota ciršana. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 7 – autoceļš Slapsiles – Vilkāres un projektēšanas uzdevumu 8 – autoceļš Vilkāres – Pamati) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 7

004

| Objekta nosaukums | Autoceļa Slapsiles – Vilkāres pārbūve km 3.57 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Iršu pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32540050039 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē (adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 3.57 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku, pat vietām zemāks. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu, saskaņojot ar īpašniekiem. Ceļš virzās pa meliorētām platībām. Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no krūmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts . Nobrauktuves paredzēt saskaņā ar pašvaldības nosacījumiem un saskaņojot ar īpašniekiem, kā arī ar pašvaldību. Ceļa tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu. Esošie grāvji lielākā daļā aizauguši ar krūmiem, meža posmā esošie grāvji aizauguši ar pamežu. Apmēram 110m garā posmā gar vienu ceļa malu koku rinda, kas traucē ūdens atvadi no braucamās daļas, nepieciešamības gadījumā, jāveic koku saskaņota ciršana. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10 Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 6 – autoceļš Jirjeni – Melderi un projektēšanas uzdevumu 8 – autoceļš Vilkāres – Pamati) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: rasējumi – 1.)dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 8

004

| Objekta nosaukums | Autoceļa Vilkāres – Pamati pārbūve km 1.42 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Iršu pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32540050008; 32540050007; 32540050010; 32540050012; 32540050023; 32540050017; 32540050020; 32540050001; 32540050019; 32540050030. |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē (adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 1.42 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu, saskaņojot ar īpašniekiem. Ceļš virzās pa meliorētām platībām. Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no krūmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts . Nobrauktuves paredzēt saskaņā ar pašvaldības nosacījumiem un saskaņojot ar īpašniekiem, kā arī ar pašvaldību. Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu. Vietām gaisvada sakaru kabeļi Atsevišķi augoši koki ceļa klātnes tuvumā traucēs veidot ūdens atvades sistēmu, nepieciešamības gadījumā, jāveic koku saskaņota ciršana. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10 Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 6 – autoceļš Jirjeni – Melderi un projektēšanas uzdevumu 7 – autoceļš Slapsiles – Vilkāres) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

    - Projektēšanas uzdevumi 4.daļai

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 9

008

| Objekta nosaukums | Autoceļa Domēni – Vēži pārbūve km 1.54 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32460030062; 32460030064; 32460060248; |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 1.54 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no krūmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada kabeļi un elektrolīnijas, kas vietām šķērso ceļu, ir esošā drenāžas sistēma. Vietām ceļa klātnes tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades sistēmu. Nepieciešamības gadījumā jāveic koku saskaņota ciršana. Aptuveni 90m garā posmā trase virzās cauri īpašumiem, kur apgrūtināta ūdens atvade no braucamās daļas lielu koku un apbūves dēļ. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 10 – autoceļš Riemeri – Vijas, projektēšanas uzdevumu 11 – autoceļš Rožkalni – Birzes, projektēšanas uzdevumu 12 – autoceļš Rudzīši – Jaundzērvēni un projektēšanas uzdevumu 13 – autoceļš Tupiešēni – Kroglejas) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 10

007

| Objekta nosaukums | Autoceļa Riemeri – Vijas pārbūve km 0.5, autoceļa Vecriemeri – Šturmes jaunbūve km 0.3 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32460030015; 32460030019 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošais ceļš. Esošā ceļa garums 0.5 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Sega grunts. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem, Grāvju praktiski nav. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu. Vietām ceļa klātnes tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades sistēmu. Aptuveni 60m garā posmā ceļš virzās gar īpašumu (ēkām), kas traucē ūdens atvadei. Jaunais posms. Posma garums 0.3km. Iebraukta vieta pa lauku bez seguma. Reljefs līdzens bez krūmiem un kokiem. Jāveido pilna segas konstrukcija un jāveic ūdens atvades pasākumi. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 9 – autoceļš Domēni – Vēži, projektēšanas uzdevumu 11 – autoceļš Rožkalni – Birzes, projektēšanas uzdevumu 12 – autoceļš Rudzīši – Jaundzērvēni un projektēšanas uzdevumu 13 – autoceļš Tupiešēni – Kroglejas) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 11

006

| Objekta nosaukums | Autoceļa Rožkalni – Birzes pārbūve km 0.56 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32460060247 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 0.56 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem, Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no krūmiem un atsevišķiem kokiem, nepieciešamības gadījumā jāveic koku saskaņota ciršana. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Ceļš virzās pa reljefa nogāzi, jāpievērš uzmanība lietus ūdens atvadei. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ir esošā drenāžas sistēma. Vietām ceļa klātnes tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades sistēmu. Aptuveni 200m kopgarumā ceļš virzās gar īpašumiem (ēkām, šķūnīši), kas apgrūtina veikt ūdens atvadi no braucamās daļas. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 9 – autoceļš Domēni – Vēži, projektēšanas uzdevumu 10 – autoceļš Riemeri – Vijas, projektēšanas uzdevumu 12 – autoceļš Rudzīši – Jaundzērvēni un projektēšanas uzdevumu 13 – autoceļš Tupiešēni – Kroglejas) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 12

005

| Objekta nosaukums | Autoceļa Rudzīši – Jaundzērvēni pārbūve km 1.09 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32460550078 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumusnodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 1.09 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts. Ir esošā drenāžas sistēma. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 9 – autoceļš Domēni – Vēži, projektēšanas uzdevumu 10 – autoceļš Riemeri – Vijas, projektēšanas uzdevumu 11 – autoceļš Rožkalni – Birzes un projektēšanas uzdevumu 13 – autoceļš Tupiešēni – Kroglejas) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 13

009

| Objekta nosaukums | Autoceļa Tupiešēni – Kroglejas pārbūve km 1.82 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32460030068; 32460040075; 32460040078; 32460040022; 32460040015; 32460040062; 32460040017; 32460040031; 32460040048 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 1.82 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem, Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no krūmiem, koku celmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada kabeļi, kas vietām šķērso ceļu, tiek izstrādāts meliorācijas projekts. Ceļa sākumā trase virzās 45m garā posmā cauri pagalmam gar ēkām. Ceļa trases beigās vienā pusē privātīpašumi, kuri izveidojuši apstādījumus 50m garā posmā gar ceļa malu, tas rada problēmas izveidot grāvi ūdens novadīšanai no braucamās daļas. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem.Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (kopīgi ar projektēšanas uzdevumu 9 – autoceļš Domēni – Vēži, projektēšanas uzdevumu 10 – autoceļš Riemeri – Vijas, projektēšanas uzdevumu 11 – autoceļš Rožkalni – Birzes un projektēšanas uzdevumu 12 – autoceļš Rudzīši – Jaundzērvēni) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

    - Projektēšanas uzdevumi 5.daļai

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 14

010

| Objekta nosaukums | Autoceļa Blankas – Mucenieki pārbūve km 0.28, autoceļa Mucenieki – Sviķi jaunbūve km 0.4 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32460070012; 32460070070; 32460070005 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošais ceļš. Esošā ceļa garums 0.28 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Sega grunts. Ceļš vienā līmenī ar lauku, vietām ceļš virzās pa nogāzi un lietus ūdens plūst pāri braucamai daļai, jo nav veidota grāvju sistēma. Grāvju praktiski nav. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu. Vietā, kur ceļš virzās gar īpašumu, aizaudzis grāvis ar krūmiem un atsevišķiem kokiem. Vietām ceļa klātnes tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades sistēmu. Jaunais posms. Posma garums 0.4 km. Iebraukta vieta pa lauku bez seguma. Posms ar stādītu egļu dzīvžogu un atsevišķiem bērziem, kas traucē veidot ūdens atvadi no braucamās daļas. Aptuveni 130m garā posmā ceļš virzās gar īpašumiem (augļu dārzs, ēkas), kas traucē ūdens atvadei. Posmā gar dīķi reljefs ir ar kritumu uz dīķi un lietainā laikā ūdens plūst pāru brauktuvei. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Jāveido pilna segas konstrukcija un jāveic ūdens atvades pasākumi. Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigāmun nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (tikai šim projektēšanas uzdevumam) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 15

013

| Objekta nosaukums | Autoceļa Griķīši – Beņķi pārbūve km 0.7 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32460080011; 32460080130 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošā ceļa garums 0.7 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Sega grunts. Ceļš vienā līmenī ar lauku vai zemāks par apkārtējo reljefu. Grāvju praktiski nav. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts. Aptuvenu 600m garā posmā ceļš virzās cauri meža apvidum, šaurs, zemāks par reljefu. Ceļa malās pamežs un atsevišķi lieli koki, kas apgrūtina lietus atvades veidošanu. Atsevišķi zari pārkārušies brauktuvei. Nepieciešamības gadījumā jāveic koku saskaņota ciršana. No tā aptuveni 170m garā posmā izcirtums, tādēļ būs nepieciešama celmu raušana grāvju izveidošanas zonā. Meliorācijas sistēma tikai posmam ārpus meža zonas. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (tikai šim projektēšanas uzdevumam) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 16

013

| Objekta nosaukums | Autoceļa Griķīši – Oši pārbūve km 0.40, autoceļa Oši – Vecāriņi jaunbūve km 0.8 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32460080005;3246 008 0062; 3246 008 0094. |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošais ceļš. Esošā ceļa garums 0.4 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Sega grunts. Ceļš vienā līmenī ar lauku, nav veidota grāvju sistēma. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts. Ceļš šķērso Bebrupi, uz kuras ir tilts, ļoti sliktā stāvoklī (sarūsējušām margām un lielu apaugumu). Tilta pārbūve nav paredzēta šī projekta ietvaros. Jaunais posms. Posma garums 0.8 km. Iebraukta vieta pa lauku bez seguma. Aptuvenu 50 m garā posmā ceļš virzās cauri īpašumiem ar ēkām, krūmiem un lieliem kokiem, kas apgrūtina lietus ūdens atvadi. Tālākais ceļš virzās pa lauku bez seguma. Aptuveni 250m garā posmā ceļa abās pusēs veidoti grāvji, kura grunts izmantota ceļa klātnes veidošanai. Mitrā laikā nav izbraucams. Jāveido pilna segas konstrukcija un jāveic ūdens atvades pasākumi. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (tikai šim projektēšanas uzdevumam) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 17

011

| Objekta nosaukums | Autoceļa Jaunceltnes – Šļakāni pārbūve km 0.39, autoceļa Šļakānu kalns – Plepu leja jaunbūve km 0.51 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Kokneses novada dome |
| Objekta adrese | Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums 32460070095 |
| Būves klasifikācijas kods | 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju. Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju nodot pasūtītājam. Būvprojekts Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. |
| Izejmateriāli projektēšanai | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. |
| Inženierizpētes apjoms | Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu. Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. |
| Projektēšanas mērķis | Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei. |
| Esošās situācijas raksturojums | Esošais ceļš. Esošā ceļa garums 0.39 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Sega grunts. Ceļš vienā līmenī ar lauku, vietām ceļš virzās pa nogāzi un lietus ūdens plūst pāri braucamai daļai, jo nav veidota grāvju sistēma. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu. Ir meliorācijas sistēmas. Jaunais posms. Posma garums km 0.51 km. Iebraukta vieta pa lauku bez seguma. Aptuveni 100m garā posmā ceļš virzās gar mežainu apvidu vienā pusē. Apaugums traucē ūdens atvadi. Grāvju vietās krūmi un daži lieli koki, kuru zari pārkārušies brauktuvei. Nepieciešamības gadījumā jāveic koku saskaņota ciršana. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Jāveido pilna segas konstrukcija un jāveic ūdens atvades pasākumi. Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu. |
| Projektā ietveramie risinājumi | 1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju. 5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa. 7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi). 12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. |
| Koku un krūmu ciršana | Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada 27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā” noteiktās prasības |
| Projekta eksemplāru skaits (tikai šim projektēšanas uzdevumam) | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas); CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) lapas. |

- PRASĪBAS TEHNISKAJIEM PIEDĀVĀJUMIEM

  - Tehniskie piedāvājumi jāsastāda par katru daļu atsevišķi.

  - Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

    - Pretendenta vadošo speciālistu komandas sastāvs un organizatoriskā struktūra.

    - Projektēšanas darbu izpildes organizatoriskais plāns.

  - Tehniskajam piedāvājumam pievieno projektēšanas darbu etapu izpildes kalendāro laika grafiku pa nedēļām, paredzot maksimālo projektēšanas darbu izpildes laiku 13 nedēļas.

  - Tehniskā piedāvājuma noformējuma paraugs:

Tehniskais piedāvājums

iepirkuma procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Identifikācijas Nr. KND 2015/19

Daļas numurs un nosaukums___________________________________________

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

______________________________________________________________________________

(amats, paraksts, atšifrējums)

Z.V.

- VEIDNES FINANŠU PIEDĀVĀJUMIEM

  - Veidne 1.daļai

Finanšu piedāvājums

iepirkuma procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Identifikācijas Nr. KND 2015/19

1.daļa „Auliciema ceļu pārbūve Kokneses pagastā”

1. Mēs piedāvājam veikt projektēšanas darbus un autoruzraudzību Kokneses novada grants ceļu pārbūvei 1.daļā par sekojošām cenām:

| Nr. | Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļš Bidēgi – Auliciems |  |
| 2. | Autoceļš Līdums – Auliciems |  |
| 3. | 1+2 kopā |  |
| 4. | Autoruzraudzība |  |
| 5. | 3+4 kopā |  |
| 21 % PVN EUR |  |
| Pavisam EUR |  |

2.Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu ___ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

______________________________________________________________________________

(amats, paraksts, atšifrējums)

Z.V.

  - Veidne 2.daļai

Finanšu piedāvājums

iepirkuma procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Identifikācijas Nr. KND 2015/19

2.daļa „Bormaņu ceļu pārbūve Kokneses pagastā”

1. Mēs piedāvājam veikt projektēšanas darbus un autoruzraudzību Kokneses novada grants ceļu pārbūvei 2.daļā par sekojošām cenām:

| Nr. | Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļš Bormaņi – Upeslīči |  |
| 2. | Autoceļš Mazvecsviļi – Aizelkšņi |  |
| 3. | Autoceļš Spīdolas – Ūsiņi |  |
| 4. | 1+2+3 kopā |  |
| 5. | Autoruzraudzība |  |
| 6. | 4+5 kopā |  |
| 21 % PVN EUR |  |
| Pavisam EUR |  |

2.Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu ___ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

______________________________________________________________________________

(amats, paraksts, atšifrējums)

Z.V.

  - Veidne 3.daļai

Finanšu piedāvājums

iepirkuma procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Identifikācijas Nr. KND 2015/19

3.daļa „Iršu pagasta ceļu pārbūve”

1. Mēs piedāvājam veikt projektēšanas darbus un autoruzraudzību Kokneses novada grants ceļu pārbūvei 3.daļā par sekojošām cenām:

| Nr. | Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļš Jirjeni – Melderi |  |
| 2. | Autoceļš Slapsiles – Vilkāres |  |
| 3. | Autoceļš Vilkāres – Pamati |  |
| 4. | 1+2+3 kopā |  |
| 5. | Autoruzraudzība |  |
| 6. | 4+5 kopā |  |
| 21 % PVN EUR |  |
| Pavisam EUR |  |

2.Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu ___ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

______________________________________________________________________________

(amats, paraksts, atšifrējums)

Z.V.

  - Veidne 4.daļai

Finanšu piedāvājums

iepirkuma procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Identifikācijas Nr. KND 2015/19

4.daļa „Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve”

1. Mēs piedāvājam veikt projektēšanas darbus un autoruzraudzību Kokneses novada grants ceļu pārbūvei 4.daļā par sekojošām cenām:

| Nr. | Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļš Domēni – Vēži |  |
| 2. | Autoceļš Riemeri – Vijas |  |
| 3. | Autoceļš Rožkalni – Birzes |  |
| 4. | Autoceļš Rudzīši – Jaundzērvēni |  |
| 5. | Autoceļš Tupišēni – Kroglejas |  |
| 6. | 1+2+3+4+5 kopā |  |
| 7. | Autoruzraudzība |  |
| 8. | 6+7 kopā |  |
| 21 % PVN EUR |  |
| Pavisam EUR |  |

2.Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu ___ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

______________________________________________________________________________

(amats, paraksts, atšifrējums)

Z.V.

  - Veidne 5.daļai

Finanšu piedāvājums

iepirkuma procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Identifikācijas Nr. KND 2015/19

5.daļa „Bebru pagasta austrumdaļas ceļu pārbūve un izbūve”

1. Mēs piedāvājam veikt projektēšanas darbus un autoruzraudzību Kokneses novada grants ceļu pārbūvei 5.daļā par sekojošām cenām:

| Nr. | Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļš Blankas – Mucenieki |  |
| 2. | Autoceļš Griķīši – Beņķi |  |
| 3. | Autoceļš Griķīši – Oši |  |
| 4. | Autoceļš Jaunceltnes – Šļakāni |  |
| 5. | 1+2+3+4 kopā |  |
| 6. | Autoruzraudzība |  |
| 7. | 5+6 kopā |  |
| 21 % PVN EUR |  |
| Pavisam EUR |  |

2.Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu ___ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

______________________________________________________________________________

(amats, paraksts, atšifrējums)

Z.V.

3. daļa

IEPIRKUMA LĪGUMS

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. 2.1-6.2/

Id. Nr. KND 2015/19

Kokneses novada Kokneses pagastā                                                 2016.gada _________

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. 90000043494, priekšsēdētāja  Daiņa Vingra personā, kas rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes nolikumu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un ______________________, reģistrācijas Nr. ____________, ________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā sauktas Puses, bet katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā izsludinātā iepirkuma „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” __. daļas _______________________________________rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt  būvprojektu objektam _________, turpmāk tekstā Projekts, saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikuma 2.daļas 4.punktā „Tehniskā specifikācija” norādītajiem projektēšanas uzdevumiem.

  - Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi.

  - Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas katra (atsevišķa) Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Pakalpojuma cena bez PVN ir _________EUR (summa vārdiem), 21 % PVN ir ________ EUR (summa vārdiem). Kopējā līguma cena ir ________ EUR (summa vārdiem). Līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar šā Līguma izpildi

  - Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Apmaksas kārtība:

    - Maksājums saņemams pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes, Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes akceptēta tehniskā projekta saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, saskaņā ar Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā.

    - Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis banka izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītajam paredzētā maksājuma.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Līguma izpildes termiņš, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, ir 13 nedēļas.

  - Izpildītājs projekta izstrādi pilnībā veic līdz 2016.gada ______, ievērojot projektēšanas darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus.

  - Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

- DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

  - Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes atzīme būvatļaujā.

  - Ja Projekta pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta sadaļu izpildes kārtību un termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.

  - Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.

  - Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.

  - Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šajā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas.

- PUŠU SAISTĪBAS

  - Izpildītājs, izstrādājot Projektu, apņemas:

    - nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;

    - ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības;

    - piedalīties Pasūtītāja rīkotās sapulcēs, kurās Izpildītājs informē Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi;

    - ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par Līgumā atrunāto konkrētā darba izpildes termiņu;

    - ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt no Izpildītāja pilnībā izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē saskaņoto Projektu atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai, parakstot attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

    - pēc attiecīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

    - iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Projekta izstrādes gaitu.

- APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laika no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista - būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

  - Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.

  - Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.

  - Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavējuma dienu no summas, kuras samaksa tiek kavēta, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam maksāt Pasūtītajam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

  - Ja iestājas Līguma 5.1.6.punktā norādītie apstākļi un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laika no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no Projekta līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.

  - Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņu noteikšanai.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmēra par katru gadījumu:

    - ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam - par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;

    - kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posma pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.

  - Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā trīs mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Pušu domstarpības, kas rodas Projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir būvvalde.

- LĪGUMA GROZĪŠANA

  - Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 671.panta nosacījumiem.

  - Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas Puses.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;

    - darba veikšanu kavē būtiski projektēšanas uzdevumu grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

- LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā no tā abpusējā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai ari minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

  - Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

    - Projekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

    - Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;

    - Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu.

  - Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projekta nodošanas-pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

- PĀRĒJIE NOTEIKUMI

  - Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītajam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja ataujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā ari prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgums sastāv no 6 (sešām) lapām un sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Kokneses novada dome Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113 Reģ. Nr. 90000043494 AS „SEB banka”, UNLALV2X Konts LV22UNLA0035900130701 | Izpildītājs |
| --- | --- |

____________________________ D.Vingris    __________________________

z.v..                                                                                           z.v.