APSTIPRINĀTS

Kokneses novada domes

centralizētās iepirkumu komisijas sēdē

2015.gada 12.oktobrī

Protokols Nr. 1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_________________ A.Bambāns

Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

(4000 – 42000 EUR)

Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegāde Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām

N O L I K U M S

ID Nr. KND 2015/18

Koknese 2015

SATURA RĀDĪTĀJS

| 1. daļa. INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM |  |
| --- | --- |
| 1. Vispārīgā informācija ..………………………………………………………… | 4 |
| 2. Pretendentu atlases prasības …………………………………………………… | 5 |
| 3. Iesniedzamie dokumenti ……………………………………………………….. | 6 |
| 4. Piedāvājumu vērtēšana ………………………………………………………… | 7 |
| 5. Lēmuma izziņošana un iepirkuma līgums .…………………………………….. | 8 |
| 2.daļa. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMU VEIDNES |  |
| 1. Veidne pretendenta pieteikumam ……………….. .......................................... | 10 |
| 2. Veidne informācijai par pieredzi ………………………… ………………… | 11 |
| 3. Tehniskā specifikācija ……………………………………………………….. | 12 |
| 4. Prasības tehniskā piedāvājuma sastādīšanai …………………………………. | 17 |
| 5. Veidne finanšu piedāvājumam ………………………………………………. | 22 |
| 3.daļa. IEPIRKUMA LĪGUMS |  |
| 1. Līguma projekts ………………………………..………………………………. | 24 |

1. daļa
INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma priekšmets: Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegāde Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: KND 2015/18.

  - Pasūtītājs: Kokneses novada dome, reģ. Nr. 90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

  - Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Alberts Bambāns, mob. 29128458, e-pasts alberts.bambans@koknese.lv

  - Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Juris Bārs, mob. 26411238, e-pasts juris.bars@koknese.lv

  - Fakss: 65133631

  - Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00 Melioratoru ielā – 1, Koknesē, Kokneses novada domes kancelejā (otrajā stāvā), iesniedzot tos līdz 2015.gada 26.oktobrim plkst. 16.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novada domes kancelejā (otrajā stāvā). Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

      - Pretendenta nosaukums un adrese.

      - Atzīme: „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegāde Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām”, ID Nr. KND 2015/18”.

    - Pretendents iepirkuma procedūrai iesniedz vienu piedāvājuma eksemplāru ar atzīmi "Oriģināls" un divus eksemplārus ar atzīmi "Kopija".

    - Piedāvājumam ir trīs sastāvdaļas:

      - Pretendentu atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā.

      - Tehniskais piedāvājums.

      - Finanšu piedāvājums.

    - Visas sastāvdaļas kopā vienotā dokumentā veido piedāvājumu. Uz tā titullapas tiek norādīta:

      - Atzīme: „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegāde Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām”, ID Nr. KND 2015/18”.

      - Atzīme "Oriģināls" (uz kopijām – atzīme "Kopija").

      - Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un faksa numurs.

      - Datums.

    - Visus piedāvājuma eksemplārus – vienu oriģinālu un divas kopijas ievieto 1.7.4 punktā minētajā aploksnē.

    - Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši LR MK 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

    - Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt sakārtotiem Nolikuma 1.daļas 3.punktā norādītajā secībā, jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst satura rādītājam, kas jāiekļauj piedāvājuma sākumā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas parakstu apstiprinātiem.

    - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu katram cauršūtam (caurauklotam) piedāvājuma eksemplāram.

    - Tehniskais un finanšu piedāvājumi jāsagatavo latviešu valodā datora izdrukas veidā.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Paredzamais garākais iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Lai pasūtītājs spētu noteiktā termiņā izskatīt piedāvājumu un noslēgt līgumu, pretendents tiek lūgts noteikt piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāku kā 1.8.1 punktā norādīto. Pretendents drīkst piedāvāt arī garāku piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1 punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Piedāvājuma izvēlei no šā Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem tiek noteikts kritērijs – zemākā cena.

## PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

  - Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, ka maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

      - Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, kā arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.

    - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šā Nolikuma 1. daļas 2.1.1 punktā minētie nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

    - Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums par 2012. – 2014.gadiem nav mazāks par 360000 EUR. Pretendenta, kurš savu saimniecisko darbību ir uzsācis 2012.gadā vai vēlāk, finanšu apgrozījumam pretendenta darbības periodā katrā no pilniem darbības gadiem ir jābūt ne mazākam 120000 EUR.

  - Tehniskās un profesionālās spējas

    - Pretendents pēdējos trijos gados ir veicis riteņtraktoru piegādi.

## IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt    riteņtraktora piegādi saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona, kas ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats).

    - Pretendents pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma 2.daļas 1.punkts).

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Piedāvājumā ietvertie dokumenti.

      - Riteņtraktora ražotāja pilnvaras par tiesībām to pārstāvēt Latvijā kopija.

      - Pretendenta apliecināta izziņa par finanšu apgrozījumu par 2012. – 2014.gadiem (atsevišķi par gadiem, kopējo un vidējo).

      - Informācija par pretendenta pieredzi riteņtraktoru piegādē pēdējos trijos gados (Nolikuma 2.daļas 2.punkts), pievienojot vismaz trīs pozitīvas atsauksmes.

    - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā Nolikuma 1.daļas 2.1.1 punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

      - Attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par šā Nolikuma 1.daļas 2.1.1.1 punktā minētajiem faktiem - no Uzņēmumu reģistra;

- par šā Nolikuma 1.daļas 2.1.1.2 punktā minēto faktu - no Valsts ieņēmumu dienesta.

      - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minēto personu neattiecas šā Nolikuma 1.daļas 2.1.1 punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

    - Atkarībā no atbilstoši šā Nolikuma 1.daļas 3.2.2.1 punktā norādītās pārbaudes veikšanas un no Valsts ieņēmumu dienesta iegūtās informācijas pasūtītājs:

      - Neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

      - Informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (2015.gada 12.oktobrī), kā arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

      - Nolūkā nodrošināt savlaicīgu piedāvājumu izskatīšanu, Pretendents tiek lūgts iesniegt apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par to, ka tam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (2015.gada 12.oktobrī), nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iekļaujot to piedāvājuma sastāvā.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst visiem tehnisko specifikāciju nosacījumiem (Nolikuma 2.daļas 3.punkts).

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteiktajām prasībām (Nolikuma 2.daļas 4.punkts).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 2.daļas 5.punkts).

    - Finanšu piedāvājumā norāda cenas eiro (EUR).

    - Finanšu piedāvājumā norāda cenas bez  PVN,  21 % PVN, kā arī kopējo cenu ar PVN.

    - Riteņtraktora cenās jāietver visi paredzētie izdevumi, tai skaitā par nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanu, reģistrāciju, piegādi, darbības demonstrēšanu, iesniedzamo dokumentāciju un personāla apmācību.

## PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Vispārīgie noteikumi

    - Piedāvājumus izskata iepirkumu komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī nosaka iepirkuma procedūras uzvarētāju. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

    - Nepieciešamības gadījumā sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildu paskaidrojumus.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši šā Nolikuma 1.daļas 1.7 punktā norādītajām prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija veic pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst Nolikuma 1.daļas 3.2.1 punktā noteiktajām prasībām.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no Nolikuma 1.daļas 3.2.1 punktā minētajiem dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām), komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko un finansu piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju nosacījumiem.

    - Ja pretendenta tehniskais piedāvājums nav sastādīts atbilstoši noteiktajām prasībām, neatbilst tehnisko specifikāciju nosacījumiem, vai nav sniegta visa pieprasītā informācija, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

    - Ja finanšu piedāvājums nav sastādīts atbilstoši finanšu piedāvājuma formai, komisija var lemt par piedāvājums tālāku izskatīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšana

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisijas paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

    - Komisija no piedāvājumiem, kas atbilst šā Nolikuma prasībām, izvēlas piedāvājumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 9. daļā noteiktajai kārtībai, kā kritēriju nosakot zemāko cenu.

## LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Iepirkuma komisija, saņemot šā Nolikuma 1.daļas 3.2.3.2 punktā norādīto papildus informāciju, ka dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, kā ar visu pretendentu piedāvātās līgumcenas.

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

  - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar šā Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3.daļa). Piegādātājs saņemtā līguma divus eksemplārus paraksta, apzīmogo un atgriež vienu eksemplāru pasūtītājam desmit darba dienu laikā pēc tā sastādīšanas un izsūtīšanas.

2. daļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMA VEIDNES

- VEIDNE PRETENDENTA PIETEIKUMAM

#### Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai

Ar šo piedāvājumu apliecinām savu līdzdalību iepirkumu procedūrā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegāde Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām”. Identifikācijas Nr. KND 2015/18.

Pretendenta nosaukums _____________________________________________________

Reģistrācijas numurs _______________________________________________________

PVN maksātāja reģistrācijas numurs __________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________

Pasta adrese ______________________________________________________________

Tālrunis ______________, fakss ______________, e-pasts _________________________

Bankas rekvizīti: ___________________________________________________________

Amatpersona (līguma noslēgšanai) ____________________________________________

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Kontaktpersona ____________________________________________________________

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Apstiprinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizām iepirkuma procedūras un līguma prasības, tās ir skaidras un saprotamas, iebildumu un pretenziju nav. Mēs piekrītam piedalīties iepirkumu procedūrā un garantējam prasību izpildi, kā arī garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu.

__________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Z.V.

- VEIDNE INFORMĀCIJAI PAR PIEREDZI

Informācija par pretendenta pieredzi riteņtraktoru piegādē

pēdējos trijos gados

| Nr. p.k. | Piegādes veikšanas laiks un vieta | Marka, modelis | Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona, telefons) | Piegādes apjoms EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds uzvārds)

Z.V.

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

  - Riteņtraktors

| Poz. | Nosaukums | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Skaits | Viens. |
| 1.2 | Izlaiduma gads | Jauns. |
| 1.3 | Riteņu formula | 4x4. |
| 1.4 | Dzinējs | Četrcilindru dīzeļmotors ar turbokompresoru. |
| 1.5 | Dzinēja jauda | Vismaz 110 ZS (81KW). |
| 1.6 | Elektroiekārta | Elektrostarteris 24 V, kvēlsveces katram cilindram 24V. |
| 1.7 | Degvielas sistēma | Bosch/Common Rail. |
| 1.8 | Sajūgs | Divdisku sausais. |
| 1.9 | Ātrumkārba | Sinhronizētā, mehāniskā. |
| 1.10 | Ātrumu diapazons | Vismaz 16 ātrumi uz priekšu un vismaz 8 atpakaļ. |
| 1.11 | Garums | No 4600 mm līdz 4800 mm. |
| 1.12 | Platums | No 1970 mm līdz 2000 mm. |
| 1.13 | Augstums | Līdz 2900 mm. |
| 1.14 | Šķērsbāze (priekšējie riteņi) | No 1420 mm līdz 2000 mm. |
| 1.15 | Šķērsbāze (aizmugurējie riteņi) | No 1400 mm līdz 2100 mm. |
| 1.16 | Klīrenss | Vismaz 640 mm. |
| 1.17 | Pilna masa | No 4700 kg līdz 4800 kg. |
| 1.18 | Riepas | R24 priekšā, R34 aizmugurē. |
| 1.19 | Kabīne | Aprīkota ar kondicionieri. |
| 1.20 | Aizmugurējā jūgvārpsta | 540/1000 apgriezieni minūtē. |
| 1.21 | Priekšējais tilts | Ar planetārajiem cilindriskajiem reduktoriem. |
| 1.22 | Priekšējā uzkare | Atbilstoši dzinēja jaudai |
| 1.23 | Aizmugures uzkare | Aprīkota ar trīspunktu uzkari. Vilkņi teleskopiski izbīdāmi. Vilkņu galos ievietojama šķērssija. |
| 1.24 | Uzkares celtspēja | Vismaz 4300 kg uz apakšējiem šarnīriem. |
| 1.25 | Sakabes ierīces | Šķērsija, lifts puspiekabēm, lifts piekabēm, vilcēja sakabe. |
| 1.26 | Papildus aprīkojums | Bākuguns, avārijas zīme, ugunsdzēšamais aparāts, motora dzesēšanas šķidruma elektriskā apsilde. |
| 1.27 | Garantijas laiks | Traktoram – ne mazāk ka 24 mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā pārdevējs nomaina nekvalitatīvas detaļas uz sava rēķina. |
| 1.28 | Garantijas apkalpošana un remonts | Tehniskās apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja traktora ražotāja oficiālā pārstāvniecībā. |
| 1.29 | Reģistrācija | Reģistrācija VTUA uz pasūtītāja vārda; transportlīdzekļa nodoklis un nodevas. |

  - Frontālais iekrāvējs

| Poz. | Nosaukums | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Skaits | Viens. |
| 2.2 | Izlaiduma gads | Jauns. |
| 2.3 | Nepieciešamā jauda, ZS | 100 – 110. |
| 2.4 | Hidrosūkņa ražība, l/min | Līdz 50. |
| 2.5 | Pašsvars bez darba orgāniem, kg | Līdz 480. |
| 2.6 | Pacelšanas augstums līdz darba orgāna šarnīram, mm | Ne mazāk kā 3740. |
| 2.7 | Izkraušanas augstums, mm | Ne mazāk kā 2690. |
| 2.8 | Aprīkots ar džoistika vadību | Ir aprīkots. |
| 2.9 | Darba orgānu automātiskais fiksators | Ir aprīkots. |
| 2.10 | Sakabe | EURO. |
| 2.11 | Frontālā iekrāvēja ātrā atvienošana | Ar sviru |
| 2.12 | Papildus aprīkojums | Beramais kauss – darba platums 2,05 m, ietilpība 0,83 m3; palešu dakšas – celtspēja 1600 kg, garums 1,20 m. |
| 2.13 | Garantijas laiks | Ne mazāk ka 12 mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā pārdevējs nomaina nekvalitatīvas detaļas uz sava rēķina. |
| 2.14 | Garantijas apkalpošana un remonts | Tehniskās apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja frontālā iekrāvēja ražotāja oficiālā pārstāvniecībā. |

  - Sniega lāpsta

| Poz. | Nosaukums | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Skaits | Viena. |
| 3.2 | Izlaiduma gads | Jauna. |
| 3.3 | Nepieciešama jauda, ZS | Ne lielāka par 110 ZS. |
| 3.4 | Svars kg | Max. 860. |
| 3.5 | Darba zonas platums (metāla nazis) mm | 2800 – 2900. |
| 3.6 | Lāpstas augstums mm | Ne mazāks par 1000. |
| 3.7 | Elektrosistēma | 12V. |
| 3.8 | Komplektācija | Trīspunktu sakabe, lāpsta divdaļīga ar maināmiem darba stāvokļiem, darba stāvokļu maiņa - hidrauliskā. |
| 3.9 | Uzstādīšana | Ātri uzstādama uz traktora. |
| 3.10 | Aizsardzība | Atsperu tipa. |
| 3.11 | Sakabe | EURO. |
| 3.12 | Garantijas laiks | Ne mazāk, kā 12 mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā pārdevējs nomaina nekvalitatīvas detaļas uz sava rēķina. |
| 3.13 | Garantijas apkalpošana un remonts | Tehniskas apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja sniega lāpstas ražotāja oficiālā pārstāvniecībā. |

  - Papildus prasības

| Poz. | Nosaukums | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Riteņtraktors |
| 4.1.1 | Atbilstība un sertifikācija | Traktoram jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam. |
| 4.1.2 | Pilnvarojums | Pilnvaras kopija no ražotāja par pilnvaroto pārstāvi Latvijā. |
| 4.1.3 | Piegādes vieta | „Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads. |
| 4.1.4 | Piegādes termiņš | Viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. |
| 4.1.5 | Dokumentācija | Tehniskās dokumentācijas (ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā) nodrošināšana kopā ar tehnikas piegādi. |
| 4.2 | Frontālais iekrāvējs |
| 4.2.1 | Atbilstība un sertifikācija | Frontālajam iekrāvējam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam. |
| 4.2.2 | Ekspluatācija | Frontālajam iekrāvējam ir jādarbojas ar traktoru, kurš aprīkots arī ar priekšējo uzkari. |
| 4.2.3 | Uzstādīšana | Jāpiegādā uzstādīts uz traktora |
| 4.2.4 | Piegādes termiņš | Viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. |
| 4.2.5 | Dokumentācija | Tehniskās dokumentācijas (ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā) nodrošināšana kopā ar tehnikas piegādi. |
| 4.3 | Sniega lāpsta |
| 4.3.1 | Atbilstība un sertifikācija | Sniega lāpstai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētai. |
| 4.3.2 | Piegādes vieta | „Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads. |
| 4.3.3 | Piegādes termiņš | Viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. |
| 4.3.4 | Dokumentācija | Tehniskās dokumentācijas (ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā) nodrošināšana kopā ar tehnikas piegādi. |

- PRASĪBAS TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SASTĀDĪŠANAI

  - Tehniskā piedāvājuma veidne

Tehniskais piedāvājums

iepirkuma procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegāde Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām”

Identifikācijas Nr. KND 2015/18

| Poz. | Nosaukums | Prasības | Faktiskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riteņtraktors (marka, modelis) |
| 1.1 | Skaits | Viens. |  |
| 1.2 | Izlaiduma gads | Jauns. |  |
| 1.3 | Riteņu formula | 4x4. |  |
| 1.4 | Dzinējs | Četrcilindru dīzeļmotors ar turbokompresoru. |  |
| 1.5 | Dzinēja jauda | Vismaz 110 ZS (81KW). |  |
| 1.6 | Elektroiekārta | Elektrostarteris 24 V, kvēlsveces katram cilindram 24V. |  |
| 1.7 | Degvielas sistēma | Bosch/Common Rail. |  |
| 1.8 | Sajūgs | Divdisku sausais. |  |
| 1.9 | Ātrumkārba | Sinhronizētā, mehāniskā. |  |
| 1.10 | Ātrumu diapazons | Vismaz 16 ātrumi uz priekšu un vismaz 8 atpakaļ. |  |
| 1.11 | Garums | No 4600 mm līdz 4800 mm. |  |
| 1.12 | Platums | No 1970 mm līdz 2000 mm. |  |
| 1.13 | Augstums | Līdz 2900 mm. |  |
| 1.14 | Šķērsbāze (priekšējie riteņi) | No 1420 mm līdz 2000 mm. |  |
| 1.15 | Šķērsbāze (aizmugurējie riteņi) | No 1400 mm līdz 2100 mm. |  |
| 1.16 | Klīrenss | Vismaz 640 mm. |  |
| 1.17 | Pilna masa | No 4700 kg līdz 4800 kg. |  |
| 1.18 | Riepas | R24 priekšā, R34 aizmugurē. |  |
| 1.19 | Kabīne | Aprīkota ar kondicionieri. |  |
| 1.20 | Aizmugurējā jūgvārpsta | 540/1000 apgriezieni minūtē. |  |
| 1.21 | Priekšējais tilts | Ar planetārajiem cilindriskajiem reduktoriem. |  |
| 1.22 | Priekšējā uzkare | Atbilstoši dzinēja jaudai |  |
| 1.23 | Aizmugures uzkare | Aprīkota ar trīspunktu uzkari. Vilkņi teleskopiski izbīdāmi. Vilkņu galos ievietojama šķērssija. |  |
| 1.24 | Uzkares celtspēja | Vismaz 4300 kg uz apakšējiem šarnīriem. |  |
| 1.25 | Sakabes ierīces | Šķērsija, lifts puspiekabēm, lifts piekabēm, vilcēja sakabe. |  |
| 1.26 | Papildus aprīkojums | Bākuguns, avārijas zīme, ugunsdzēšamais aparāts, motora dzesēšanas šķidruma elektriskā apsilde. |  |
| 1.27 | Garantijas laiks | Traktoram – ne mazāk ka 24 mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā pārdevējs nomaina nekvalitatīvas detaļas uz sava rēķina. |  |
| 1.28 | Garantijas apkalpošana un remonts | Tehniskās apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja traktora ražotāja oficiālā pārstāvniecībā. |  |
| 1.29 | Reģistrācija | Reģistrācija VTUA uz pasūtītāja vārda; transportlīdzekļa nodoklis un nodevas. |  |
| 2. | Frontālais iekrāvējs (marka, modelis) |
| 2.1 | Skaits | Viens. |  |
| 2.2 | Izlaiduma gads | Jauns. |  |
| 2.3 | Nepieciešamā jauda, ZS | 100 – 110. |  |
| 2.4 | Hidrosūkņa ražība, l/min | Līdz 50. |  |
| 2.5 | Pašsvars bez darba orgāniem, kg | Līdz 480. |  |
| 2.6 | Pacelšanas augstums līdz darba orgāna šarnīram, mm | Ne mazāk kā 3740. |  |
| 2.7 | Izkraušanas augstums, mm | Ne mazāk kā 2690. |  |
| 2.8 | Aprīkots ar džoistika vadību | Ir aprīkots. |  |
| 2.9 | Darba orgānu automātiskais fiksators | Ir aprīkots. |  |
| 2.10 | Sakabe | EURO. |  |
| 2.11 | Frontālā iekrāvēja ātrā atvienošana | Ar sviru |  |
| 2.12 | Papildus aprīkojums | Beramais kauss – darba platums 2,05 m, ietilpība 0,83 m3; palešu dakšas – celtspēja 1600 kg, garums 1,20 m. |  |
| 2.13 | Garantijas laiks | Ne mazāk ka 12 mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā pārdevējs nomaina nekvalitatīvas detaļas uz sava rēķina. |  |
| 2.14 | Garantijas apkalpošana un remonts | Tehniskās apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja frontālā iekrāvēja ražotāja oficiālā pārstāvniecībā. |  |
| 3. | Sniega lāpsta (marka, modelis) |
| 3.1 | Skaits | Viena. |  |
| 3.2 | Izlaiduma gads | Jauna. |  |
| 3.3 | Nepieciešama jauda, ZS | Ne lielāka par 110 ZS. |  |
| 3.4 | Svars kg | Max. 860. |  |
| 3.5 | Darba zonas platums (metāla nazis) mm | 2800 – 2900. |  |
| 3.6 | Lāpstas augstums mm | Ne mazāks par 1000. |  |
| 3.7 | Elektrosistēma | 12V. |  |
| 3.8 | Komplektācija | Trīspunktu sakabe, lāpsta divdaļīga ar maināmiem darba stāvokļiem, darba stāvokļu maiņa - hidrauliskā. |  |
| 3.9 | Uzstādīšana | Ātri uzstādama uz traktora. |  |
| 3.10 | Aizsardzība | Atsperu tipa. |  |
| 3.11 | Sakabe | EURO. |  |
| 3.12 | Garantijas laiks | Ne mazāk, kā 12 mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā pārdevējs nomaina nekvalitatīvas detaļas uz sava rēķina. |  |
| 3.13. | Garantijas apkalpošana un remonts | Tehniskas apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja sniega lāpstas ražotāja oficiālā pārstāvniecībā. |  |
| 4. | Papildus prasības |
| 4.1 | Riteņtraktors |
| 4.1.1 | Atbilstība un sertifikācija | Traktoram jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam. |  |
| 4.1.2 | Pilnvarojums | Pilnvaras kopija no ražotāja par pilnvaroto pārstāvi Latvijā. |  |
| 4.1.3 | Piegādes vieta | „Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads. |  |
| 4.1.4 | Piegādes termiņš | Viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. |  |
| 4.1.5 | Dokumentācija | Tehniskās dokumentācijas (ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā) nodrošināšana kopā ar tehnikas piegādi. |  |
| 4.2 | Frontālais iekrāvējs |
| 4.2.1 | Atbilstība un sertifikācija | Frontālajam iekrāvējam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam. |  |
| 4.2.2 | Ekspluatācija | Frontālajam iekrāvējam ir jādarbojas ar traktoru, kurš aprīkots arī ar priekšējo uzkari. |  |
| 4.2.3 | Uzstādīšana | Jāpiegādā uzstādīts uz traktora |  |
| 4.2.4 | Piegādes termiņš | Viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. |  |
| 4.2.5 | Dokumentācija | Tehniskās dokumentācijas (ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā) nodrošināšana kopā ar tehnikas piegādi. |  |
| 4.3 | Sniega lāpsta |
| 4.3.1 | Atbilstība un sertifikācija | Sniega lāpstai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētai. |  |
| 4.3.2 | Piegādes vieta | „Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads. |  |
| 4.3.3 | Piegādes termiņš | Viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. |  |
| 4.3.4 | Dokumentācija | Tehniskās dokumentācijas (ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā) nodrošināšana kopā ar tehnikas piegādi. |  |

______________________________________________________________________________

(amats, paraksts, atšifrējums)

Z.V.

  - Tehniskā piedāvājuma sastādīšanas prasības

    - Tehniskā piedāvājuma veidnes ailē „Faktiskais piedāvājums” sniedz piedāvātā riteņtraktora un aprīkojuma aprakstu, norādot faktiskos izmērus un parametrus, kā arī noteikto prasību paredzamo izpildi.

    - Faktiski piedāvātā riteņtraktora un aprīkojuma faktiskajiem izmēriem un parametriem, kā arī noteikto prasību izpildei jāatbilst tehniskajai specifikācijai.

  - Tehniskajam piedāvājumam pievienojamie dokumenti

    - Iesniegšanai paredzētās dokumentācijas apstiprināts saraksts, veicot piegādi.

    - Apliecinājums par paredzamo garantijas laiku.

    - Apliecinājums par piegādes laiku un vietu.

- VEIDNE FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM

Finanšu piedāvājums

iepirkuma procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegāde Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām”

Identifikācijas Nr. KND 2015/18

1. Mēs piedāvājam veikt jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegādi Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām  par sekojošām cenām:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Marka, modelis | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riteņtraktors |  |  |
| 2. | Frontālais iekrāvējs |  |  |
| 3. | Sniega lāpsta |  |  |
| 4. | Aprīkojuma uzstādīšana, reģistrācija, piegāde, darbības demonstrēšana, iesniedzamā dokumentācija un personāla apmācība |  |  |
|  | K o p ā |  |  |
| 21 % PVN EUR |  |
| Pavisam EUR |  |

2.Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu ___ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

______________________________________________________________________________

(amats, paraksts, atšifrējums)

Z.V.

3. daļa

IEPIRKUMA LĪGUMS

Projekts

LĪGUMS Nr. ___

Id. Nr. KND 2015/18

Kokneses novada Kokneses pagastā 	                                		   2015.______._____

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. 90000043494, tās priekšsēdētāja  Daiņa Vingra personā, kas rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes nolikumu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un ________________________________, reģistrācijas Nr. ___________________, ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________, turpmāk tekstā saukts Piegādātājs, no otras puses, kopā sauktas arī Puses, bet katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz PIL 8.2 panta kārtībā izsludinātā iepirkuma „Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegāde Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām” rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un Piedāvājumu Piegādātājs pārdod, reģistrē uz Pasūtītāja vārda VTUA un piegādā jaunu riteņtraktoru ________________________ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu, turpmāk tekstā Prece, bet Pasūtītājs pieņem Preci īpašumā un samaksā par to.

1.2. Preci Piegādātājs piegādā Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebros līdz 2015.gada __.____.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Preces cena bez PVN ir ___EUR (summa vārdiem), 21 % PVN ir ___EUR (summa vārdiem). Kopējā līguma cena (turpmāk tekstā – Līguma cena) ir ___ EUR (summa vārdiem). Līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar šā Līguma izpildi.

2.2. Līguma cenu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un pavadzīmes - rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

2.3. Par Līguma summas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu.

3. PREČU PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

3.1. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem Preci, parakstot Piegādātāja sastādītu un savstarpēji saskaņotu Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, turpmāk tekstā Akts. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu Piegādātājs iesniedz visus iespējamos ar Preci saistītos dokumentus.

3.2. Pirms Akta parakstīšanas Pasūtītājs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu vai atdod to Piegādātājam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus.

3.3. Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pasūtītājam, Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pasūtītājs norāda konstatētās nepilnības. Piegādātājs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā.

3.4. Ja Puses nespēj panākt vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Piegādātāja pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darbdienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas dienas.

3.5. Pasūtītājs neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti Akta neparakstīšanas iemesli, nosūta Piegādātājam 3 (trīs) darbdienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

3.6. Ja 3 (trīs) darbdienu termiņā Pasūtītājs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Piegādātājam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5.(piektajā) darbdienā no Akta iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

3.7. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības.

3.8. Pasūtītājam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Piedāvājumā minētajām prasībām;

4.1.2. pārbaudīt Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, kā arī garantijas nosacījumus;

4.1.3. pirms Preces pieņemšanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;

4.1.4. pieņemot Preci, nepieciešamības gadījuma pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums;

4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;

4.1.6. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;

4.1.7. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.

4.2. Piegādātāja tiesības un pienākumi:

4.2.1. saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;

4.2.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pasūtītājam dalībai ceļu satiksmē;

4.2.3. iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu, garantijas nosacījumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;

4.2.4. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā Pušu saskaņotā termiņā apmainīt to pret Līguma prasībām atbilstošu Preci;

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā piegādes termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu.

5.2. Ja Piegādātājs Līguma 3.4., 3.5. un 4.2.4. punktos noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās nepilnības vai neapmaina Preci pret Līguma prasībām atbilstošu Preci, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

5.3. Ja Piegādātājs vienpusēji atsakās no Līguma izpildes vai Pasūtītājs Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% apmērā no nepiegādātās Preces vērtības.

5.4. Ja Pasūtītājs neveic Līguma summas apmaksu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Preces nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un pavadzīmes - rēķina saņemšanas no Piegādātāja, tad tas maksā Piegādātājam soda naudu 0,1% apmērā no neapmaksātas Līguma summas par katru nākamo kavējuma dienu.

6. KVALITĀTE UN GARANTIJAS

6.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Piedāvājumam, Preces ražotāja standartiem, likumos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

6.2. Piegādātājs Precei sniedz sekojošas garantijas – _____________________________.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Ja kāda no Pusēm nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi vai Līguma pienācīgu izpildi.

7.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt vai pienācīgi izpildīt saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt, kā arī nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē netiek saprastas jebkāda veida ekonomiskās vai finanšu grūtības vai arī globālo vai lokālo ekonomikas procesu ietekme.

7.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem atsaucas, ir jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās vai uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas.

7.4. Ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav ņemami vērā Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā.

8. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA

8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības ar rakstisku paziņojumu vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām.

8.3.Līguma 8.2.punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7.(septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā vēstulē) izsūtīšanas dienas. Šādā gadījumā Piegādātājs maksā Līguma 5.3.punktā noteikto līgumsodu.

8.4.Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši iepirkuma dokumentos paredzētie noteikumi un piedāvājumā ietvertā informācija.

9.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā, Pusēm vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

9.3. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, rakstiski noformējot Līguma grozījumus, labojumus un papildinājumus. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.5. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas saistības, kas ir noteiktas šajā Līgumā.

9.6. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.8. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.9. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudē spēkā esamību, tas neietekmē citus Līguma noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā.

9.10. Pusēm ir tiesības izvirzīt viena otrai pretenzijas par Līgumā noteikto saistību neizpildi, pieprasīt zaudējumu atlīdzību un līgumsodus, nosūtot rakstveida pretenziju par Līgumā noteikto saistību neizpildi. Ja 7 (septiņu) darbdienu laikā no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas Puse nav novērsusi pretenzijā norādītos pārkāpumus vai nav sniegusi pamatotus iebildumus par saistību neizpildes iemesliem, strīds nododams tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.11. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs                                                           Piegādātājs

| Kokneses novada dome Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113 Reģ. Nr. 90000043494 A/S „SEB banka”, UNLALV22 Konts LV22UNLA0035900130701 |  |
| --- | --- |

_________________________ D.Vingris            ____________________________