APSTIPRINĀTS

Kokneses novada domes

Centralizēto iepirkumu komisijas sēdē

2018.gada 9.aprīlī

Protokols Nr. KND 2018/9-1

Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā

N O L I K U M S

ID Nr. KND 2018/9

Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Koknese 2018

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma priekšmets: Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: KND 2018/9.

1.3. CPV kods – 45233141-9

1.4. Iepirkumam ir 2 (divas) daļas. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumus par visu darba apjomu kopumā.

1.5. Pasūtītājs: Kokneses novada dome, reģ. Nr. LV90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

1.6. Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Dace Svētiņa, mob. 28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv , fakss: 65133631.

1.7. Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa, mob.29421728,  e-pasts benita.pecina@koknese.lv .

1.8. Iespējas saņemt nolikumu un ar to iepazīties. Iepirkuma nolikums un citi iepirkuma dokumenti ievietoti Kokneses novada domes mājaslapā internetā: http://www.koknese.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar tiem var iepazīties arī Kokneses novada domē 14. kabinetā, darba dienās pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00, iepriekš informējot pa tālruni 28355381.

# 2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

2.1. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

2.2. Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā: http://www.iub.gov.lv.

2.3. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi darba dienās pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00 līdz 2018.gada 20.aprīlī plkst.12.00 vai jānosūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā pēc adreses: Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novada domes kancelejā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

2.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novada domē. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

2.5. Piedāvājums tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

2.5.1. piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

2.5.2. piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

# 3. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2018.gada 20.aprīlī plkst.12.00, Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novadā.

3.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

3.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta, un tajā var piedalīties visi ieinteresētie piegādātāji.

# 4.  Piedāvājuma noformējuma prasības

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes vai cita izvēlētā iepakojuma jābūt sekojošām norādēm:

4.3. Piedāvājumā dokumenti jāiekļauj šādā secībā:

4.3.1 Titullapa, uz kuras jābūt norādei:

4.3.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju. Satura rādītājā jābūt norādītiem visiem dokumentiem, kuri pretendentam jāiesniedz saskaņā ar nolikumu.

4.3.3. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. (saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu).

4.3.4. Pretendenta atlases dokumenti (saskaņā ar nolikuma 7.2.punktu).

4.3.5. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 8.punktu, un 5. pielikumu).

4.3.6. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 9.punktu un 2.pielikumu).

4.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem.

4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību.

4.6. Iesniedzot dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

4.7. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.9. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu.

4.10.  Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: viens oriģināls un viena kopija.

# 5. Informācija par iepirkuma priekšmetu

5.1. Iepirkuma priekšmets – Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā. Darbi veicami visā novada teritorijā – Kokneses, Bebru un Iršu pagastos.

5.2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši.

5.3. Iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā kritēriju nosakot - viszemāko cenu, vērtējot katru iepirkuma daļu atsevišķi.

# 6. Iepirkuma līguma noteikumi

6.1. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums.

6.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iepirkumā iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.3. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

6.4. Līguma izpildes vieta – Kokneses  novada Iršu, Bebru un Kokneses pagasti

6.5. Līguma izpildes laiks: no 2018.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim

6.6. Līgums par iepirkumu tiek slēgts ar Kokneses novada domi.

# 7. Prasības pretendentiem

7.1. Izslēgšanas gadījumi:

7.1.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgs no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

7.1.2. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi.

7.2. Prasības pretendentu atlasei,  iesniedzamie dokumenti  to pamatošanai un prasību izpildes pārbaude:

| Nr.p.k. | Atlases prasības | Iesniedzamie dokumenti un atlases prasību izpildes pārbaude |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1. | Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) noteiktajā kārtībā. | Iepirkuma komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība/ personālsabiedrība (turpmāk – Apvienība), tad šī prasība attiecināma arī uz katru Apvienības dalībnieku. |
| 7.2.2. | Pretendentam - fiziskai personai jābūt reģistrētām LR Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Iepirkuma komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība/ personālsabiedrība (turpmāk – Apvienība), tad šī prasība attiecināma arī uz katru Apvienības dalībnieku |
| 7.2.3. | Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos 5 (piecos) gados (2013.,2014.,2015., 2016, 2017. un līdz šim brīdim) veikto grants ceļu uzturēšanas darbu saraksts, kas atspoguļotu Pretendenta pieredzi atbilstoši Nolikuma prasībām. Darbiem jābūt pilnībā izpildītiem. Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 2 (diviem) izpildītiem līgumiem ceļu ceļu uzturēšanas vasaras sezonas darbos. | Atbilstoši 4. pielikumam jānorāda pretendenta un / vai apakšuzņēmēja veiktās piegādes pieredze (vismaz 2 izpildīti līgumi). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju Apvienība, tad nepieciešamie dokumenti jāiesniedz par katru Apvienības dalībnieku, kas nodrošina prasības izpildi. |
| 7.2.4. | Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. |
| Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piegādātāju apvienības |
| 7.2.5. | Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. | Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas piedalīsies līguma izpildē, kur attiecīgās spējas ir nepieciešamas. |
| 7.2.6. | Prasības piegādātāju apvienībai vai personālsabiedrībai | Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz piegādātāju apvienība, tad ir jāiesniedz vienošanās par personālsabiedrības izveidošanu gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par Iepirkuma uzvarētāju. |

# 8. Tehniskais piedāvājums

8.1. Izpildītājs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumu ievērošanu ceļu ikdienas uzturēšanas darbos, kā arī šo darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

8.2. Prasības darbu izpildei – spēja nodrošināt tehnikas izbraukšanu uz objektu un darbu veikšanas uzsākšanu 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc telefoniska pieprasījuma saņemšanas.

8.3. Darbi veicami saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām prasībām, kuras noteiktas Ceļu specifikācijās 2017 un atbilstoši 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

8.4. Grants seguma uzturēšanas mērķis: uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

8.5. 5.pielikumā “Tehniskā specifikācija” minētie darbu apjumi ir aptuveni, tie iegūti apkopojot iepriekšējos gados izpildīto, un šī tabula izmantojama tikai pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai. Konkrētos daudzumus pēc nepieciešamības un finanšu iespējām noteiks pasūtītājs. Līgumā ar izpildītāju par šo darbu veikšanu tiks ietverta tabula ar pretendenta , kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības piedāvātajām vienību izmaksām.

8.6. Izpildītājs iesniedz apliecinājumu (saskaņā ar 5.pielikumu Tehniskā specifikācija) par to, ka iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams paredzēto darbu veikšanai.

8.7. Izpildītājs iesniedz 6.pielikumu, kurā apraksta darbu izpildei nepieciešamās tehnikas un iekārtu tehniskās iespējas. Darbu izpildē izmantojamajam autogreiderim jābūt aprīkotam ar divām lāpstām – centrālo un aizmugurējo paškliedējošo lāpstu. Centrālajai lāpstai ir jābūt aprīkotai ar rotējošiem mehānismiem.

# 9. Finanšu piedāvājums

9.1. Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) norāda jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecināmas un ir saistītas ar līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi. Piedāvājumā jānorāda cena EURO. Cenā un summā ir iekļauti visi darbu izdevumi, piegādes izdevumi, nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

9.2. Pretendents var iesniegt jebkuru papildus informāciju, kuru uzskata par nepieciešamu.

# 10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

10.1. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veiks slēgtā sēdē.

10.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisija izvērtēs iesniegtos piedāvājumus, veiks pretendentu atlasi un izvēlēsies vienu piedāvājumu.

10.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

10.4. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.5. Ja pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

10.6. Ja pasūtītājs konstatēs, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasīs, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs noteiks samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

10.7. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 10.6.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt pieteikumā vai piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav

izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieteikumu vai piedāvājumu vērtēs pēc tā rīcībā esošās informācijas.

10.8. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatēs šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabos. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņos pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.10. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

10.11. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.

10.12. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgs no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem. Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas gadījumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks, ievērojot šī panta devītās, desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās daļas noteikumus.

# 11. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

11.1. Lēmumā, ar kuru tiks noteikts uzvarētājs, papildus norādīs visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 14. panta otrās daļas noteikumus.

11.2. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkumu komisija pieņems lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu bez rezultāta, sagatavos un publicēs publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

11.3. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniegs tiem Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūtīs minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.

11.4. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar līguma projektu (7.pielikums).

11.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, sagatavos un publicēs publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

# Pielikumu saraksts

Nolikumam ir pievienoti 7 pielikumi, kas ir tā neatņemamas tā sastāvdaļas:

12.1. 1. pielikums – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai;

12.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums;

12.3. 3.pielikums –  Ziņas par iesaistīto personālu / Apakšuzņēmējiem

12.4. 4.pielikums -  Pieredzes apliecinājums;

12.5. 5.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

12.6. 6.pielikums – Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

12.6. 7. pielikums– Līguma projekts;

# 1.pielikums

„Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana

2018.-2019. gada vasaras sezonā”

ID Nr. RND 2018/9

#### Pieteikums  dalībai iepirkumā

Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā, identifikācijas Nr. KND 2018/9

| Kam (Pasūtītājs) | Kokneses novada domei, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, e-pasta adrese, faksa Nr. |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs) |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |

Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, mēs apakšā parakstījušies piedāvājam veikt Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un tajā izvirzītajām prasībām.

Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam iepirkuma Nolikumam un garantējam iepirkuma dokumentu prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma dokumenti un garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendenta atlases dokumentiem, saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma.

Apliecinām, ka:

-pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

-uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi;

-visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

2.pielikums

„Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana

2018.-2019. gada vasaras sezonā”

ID Nr. RND 2018/9

[UZŅĒMUMA VEIDLAPA]

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājums ir sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

_______________________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā veikt  Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā saskaņā ar iepirkuma Id. Nr. KND 2018/9 nosacījumiem un  līguma projektu par līgumcenu:

| Nr. | Veicamie darbi | Mērvienība | Cena EUR bez PVN | Apjoms | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DAĻA |
| 1.1 | Ceļa klātnes planēšana | km |  | 700 |  |
| 1.2 | Ceļa klātnes profilēšana | km |  | 370 |  |
|  |  | Kopā EUR bez PVN |  |  |  |
|  |  | 21 % PVN |  |  |  |
|  |  | Kopā EUR ar PVN |  |  |  |
| 2. | 2.DAĻA |
| 2.1 | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts segumu ceļos | m³ |  | 300 |  |
| 2.2 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 0,3m | tek.m |  | 29 |  |
| 2.3 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 0,5m | tek.m |  | 28 |  |
| 2.4 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 0,75m | tek.m |  | 10 |  |
| 2.5 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 0,80m | tek.m |  | 7 |  |
| 2.6 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 1,0m | tek.m |  | 12 |  |
| 2.7 | Tilta konusu, ūdens regulējošo būvju un atbalsta sienu uzturēšana | m3 |  | 32 |  |
| 2.8 | Izskalojumu aizbēršana | m³ |  | 46 |  |
| 2.9 | Ceļa sāngrāvju mehanizēta tīrīšana un atjaunošana ar motorgreideri | m³ |  | 1000 |  |
| 2.10. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni. | m³ |  | 650 |  |
| 2.11 | Mehanizēta nomaļu grunts uzauguma noņemšana,grunti iekraujot transportā un aizvedot atbertnē. | m³ |  | 100 |  |
| 2.12. | Mehanizēta nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri | m³ |  | 5600 |  |
|  |  | Kopā EUR bez PVN |  |  |  |
|  |  | 21 % PVN |  |  |  |
|  |  | Kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums:

_________________________

Datums ___________________________

3.pielikums

„Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana

2018.-2019. gada vasaras sezonā”

ID Nr. RND 2018/9

INFORMĀCIJA

par iesaistīto personālu / apakšuzņēmējiem

- APAKŠUZŅĒMĒJI

| Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Nodotās piegādes daļas un paredzētais apjoms (apjoms norādāms arī procentuāli) |
| --- | --- |

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka:

a) Piekrīt piedalīties Kokneses novada domes, (turpmāk-Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā” ID Nr. KND 2018/9, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs,

b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādu Piegādes daļas izpildi: <īss daļas izpildes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās piegādes daļas izpildes sarakstā norādītajam>

un nodot pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |
| --- | --- |

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums:

_________________________

Datums: _______________________

4.pielikums

„Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana

2018.-2019. gada vasaras sezonā”

ID Nr. RND 2018/9

PIEREDZES APLIECINĀJUMS

Informācija par pretendenta veiktajiem ceļu uzturēšanas darbiem

| Nr. p.k. | Darbu veikšanas laiks un vieta | Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona, telefons) | Darbu apjoms EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums:

_________________________

Datums: _____________________________

5.pielikums

„Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana

2018.-2019. gada vasaras sezonā”

ID Nr. RND 2018/9

Tehniskais piedāvājums

iepirkumu procedūrai Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā  “Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā”

Identifikācijas Nr. KND 2018/9

| Nr. | Veicamie darbi | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.DAĻA |  |  |
| 1.1 | Ceļa klātnes planēšana | km | 700 |
| 1.2 | Ceļa klātnes profilēšana | km | 370 |
|  | DAĻA |  |  |
| 2.1 | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts segumu ceļos | m³ | 300 |
| 2.2 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 0,3m | tek.m | 29 |
| 2.3 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 0,5m | tek.m | 28 |
| 2.4 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 0,75m | tek.m | 10 |
| 2.5 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 0,80m | tek.m | 7 |
| 2.6 | Bojāto caurteku vai caurteku posmu nomainīšana Ø 1,0m | tek.m | 12 |
| 2.7 | Tilta konusu, ūdens regulējošo būvju un atbalsta sienu uzturēšana | m3 | 32 |
| 2.8 | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 46 |
| 2.9 | Ceļa sāngrāvju mehanizēta tīrīšana un atjaunošana ar motorgreideri | m³ | 1000 |
| 2.10. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni. | m³ | 650 |
| 2.11 | Mehanizēta nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbertnē. | m³ | 100 |
| 2.12. | Mehanizēta nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri | m³ | 5600 |

# Ar šo apliecinām, ka iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams paredzētās piegādes veikšanai.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums:

_________________________

Datums: _____________________________

6.pielikums

„Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana

2018.-2019. gada vasaras sezonā”

ID Nr. RND 2018/9

Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas / iekārtas nodaukums, marka, svars, zirgspēki, darba platums (greiderim) un citi tehniskie parametri | Ražotāja valsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis, datums kad beidzas TA un / vai tehnikas sertifikācija, kalibrēšana | Piederība (īpašumā, nomā utt) |
| --- | --- | --- | --- |

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums:

_________________________

Datums: _____________________________

7. pielikums

„Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana

2018.-2019. gada vasaras sezonā”

ID Nr. RND 2018/9

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr. 2.1-6./_

Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018. - 2019. gada vasaras sezonā, identifikācijas Nr. KND 2018/9

Kokneses novada Kokneses pagastā                                                                  2018.gada __.aprīlī

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. LV90000043494, priekšsēdētāja Daiņa Vingra personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Kokneses novada pašvaldības nolikumu (turpmāk Pasūtītājs) no vienas puses un

__________________reģistrācijas Nr__________________, juridiskā adrese __________________, valdes locekļa __________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk Izpildītājs), no otras puses, kopā turpmāk – Puses, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, pamatojoties uz, Kokneses novada domes rīkotās iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā „ Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā, identifikācijas Nr. KND 2018/9” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

Izpildītājs apņemas ar savu tehniku, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darba spēku, ievērojot Pasūtītāja Līguma izpildes laikā dotos norādījumus un pieprasījumu, ievērojot šī Līguma un saistošo normatīvo aktu noteikumus, saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām prasībām, kuras noteiktas Ceļu specifikācijās 2017, atbilstoši 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, atbilstošā kārtībā un pienācīgā termiņā un kvalitātē veikt Kokneses novada pašvaldības pārziņā esošo ielu un ceļu seguma uzturēšanas darbus atbilstoši Pasūtītāja iepirkumu procedūrā noteiktajam darbu saturam un iespējamajam kopējam apjomam (turpmāk Darbi), laikā posmā no 2018.gada 1.maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.

- DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Par katra kalendārā mēneša laikā kvalitatīvi paveikto darbu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktu divos eksemplāros.

2.2. Padūtītājam trīs dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).

2.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami nekavējoties par viņa līdzekļiem.

2.4. Pamatojoties uz abu Pušu parakstītu darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītājs izraksta un iesniedz Pasūtītājam pavadzīmi - rēķinu.

- DARBA SAMAKSAS UN NORĒĶINA KĀRTĪBA

3.1. Par kvalitatīvi paveiktiem darbiem atbilstoši šim Līgumam Pasūtītājs veic apmaksu saskaņā ar iepirkumu procedūrā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītajām cenām (pielikums Nr.1).

3.2. Samaksa par izpildīto darbu apjomu darbu tiek veikta ik mēnesi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes – rēķina saņemšanas.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Konkrētos darba apjomus, to izpildes laiku un termiņus nosaka Pasūtītājs.

4.2. Šī līguma izpildei katra no Pusēm nozīmē savus pilnvarotos pārstāvjus, kuru pienākums sekot šī līguma izpildei un informēt par tā izpildi gan savu, gan otru pusi. Pārstāvju nomaiņas gadījumā otra Puse tiek nekavējoties par to informēta:

4.2.1. Izpildītāja  pārstāvis: vārds, uzvārds, mob. tālrunis, e-pasts;

4.2.2. Pasūtītāja  pārstāvis: vārds, uzvārds, mob. tālrunis, e-pasts.

4.3.  Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt, ka Izpildītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, uzsākot konkrētā darba izpildi, par to ziņo telefoniski  Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim.

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt, ka Izpildītājs vai tā pilnvarota persona, pabeidzot konkrētā darba izpildi, par to ziņo telefoniski Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim, kurš nepieciešamības gadījumā nekavējoties veic izpildīto darbu pieņemšanu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka veiktie darbi neatbilst  Līguma 1.punkta noteikumiem, par to Pasūtītājs  sastāda aktu, nekavējoties tiek informēts arī Izpildītājs un Puses vienojas par to novēršanu.

4.5. Pasūtītājs un Izpildītājs var ierosināt papildus darbus, kas nav bijuši iekļauti tehniskajā specifikācijā, taču šādā gadījumā Puses vadās pēc PIL prasībām un citām LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja nepieciešams veic atbilstošas darbības (veic iepirkumu, slēdz papildus vienošanos, sastāda papildus darbu un / vai apjomu tāmi, slēdz jaunu līgumu u.tml.).

4.6. Izpildītājam ir jānodrošina tehnikas izbraukšanu uz objektu un darbu veikšanas uzsākšanu 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc telefoniska pieprasījuma saņemšanas.

4.7. Gadījumā, ja Izpildītājs neuzsāk darbus Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt šo darbu izpildei trešās personas – citus līdzīga profila uzņēmumus. Izpildītājs sedz Pasūtītājam radītos tiešos un netiešos zaudējumus saistībā ar jauna uzņēmēja piesaistīšanu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. Tas neatbrīvo Izpildītāju no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no šī Līguma saistību izpildes.

4.8. Izpildītājs veic izmaiņas ielu un ceļu uzturēšanas darbu veikšanai nepieciešamo mehānismu un iekārtu pielietošanā pēc to saskaņošanas ar Pasūtītāju.

4.9. Darbu pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehniskajiem uzdevumiem un citiem darba izpildes dokumentiem.

4.10. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus.  Izpildītājs  saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus, kā arī segt Pasūtītājam nodarītos zaudējumus atbilstoši abpusēji parakstītam defektu aktam un Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu pamatotam un abpusēji saskaņotam aprēķinam.

4.11. Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā pieaicināta darbuzņēmēja darbības rezultātā Darbu veikšanas vietā Pasūtītājam tiek nodarīti jebkura veida zaudējumi, Pasūtītājam iesniedzot Izpildītājam pamatotus rakstiskus pierādījumus ir tiesības ieturēt zaudējuma summu no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta Izpildītājam. Ja ieturētās summas apmērs pietrūks zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību Izpildītājs apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja. Par radītajiem zaudējumiem un to apmēru Puses sastāda abpusēji parakstītu un saskaņotu aktu.

4.12. Izpildītājs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumu ievērošanu ceļu ikdienas uzturēšanas darbos, kā arī šo darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas (Force Majeure) ietekmē, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu.

5.2. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpersoniski pārtraukt Līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk, kā četrus mēnešus.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

6.1. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

6.2. Strīdi par šo Līgumu izšķirami Pusēm savstarpēji vienojoties sarunu ceļā.

6.3. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiek noregulētas Līguma 6.2. punktā noteiktajā kārtībā 10 (desmit) darba dienu laikā, tie tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

7.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstveidā un apstiprināmi ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju zīmogiem un parakstiem.

7.2. Līgums stājas spēkā 2018.gada 1.maijā un ir spēkā līdz 2019. gada 30. aprīlim vai abu pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.3. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līguma pielikums ir - Finanšu piedāvājums

7.4. Šis Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) eksemplāros un atrodas pa vienam eksemplāram pie katras līgumslēdzējas PUSES. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:	                                                                                    IZPILDĪTĀJS:

Kokneses novada dome

Reģ. Nr. LV90000043494

Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts,

Kokneses novads, LV-5113

Bankas rekvizīti:

Konta Nr. LV22UNLA0035900130701

AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

dome@koknese.lv, tālrunis 65133640

___________________________/D.Vingris/

/paraksts /

# Footnotes

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

# Text boxes

Pretendenta nosaukums,

adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese

Kokneses novada domes iepirkumu komisijai

Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses nov., LV-5113

Piedāvājums iepirkumā „ Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā”,

identifikācijas Nr. KND 2018/9

Neatvērt līdz 2018. gada 20.aprīļa plkst. 12.00

Piedāvājums iepirkumā

„ Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā”

Identifikācijas Nr. KND 2018/9

<pretendenta nosaukums, adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese>